INSTYTUT  LOTNICTWA

Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 19/DU/Z/13	Data: 12.07.2013r.                         Ilość stron: 3

### KOMUNIKAT nr 2

do postępowania nr  19/DU/Z/13

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 19/DU/Z/13 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W SIWZ znajdują się następujące zapisy:

Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania:

- System ma gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wykorzystany zgodnie ze specyfiką pracy obiektu bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza, wśród nich muszą być RJ45, Tera Connector,ARJ45, DB9, RJ12, BNC, złącze F (862MHz). Zmiana interfejsu końcowego nie może być realizowana za pomocą dodatkowych rozgałęźników czy adapterów.

Czy Zamawiający dopuszcza jakiekolwiek odstępstwa od tych wymagań w SIWZ w oferowanym przez Oferenta systemie okablowania strukturalnego?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że instalacje należy wykonać zgodnie z projektem z zastosowaniem materiałów wymienionych w projekcie lub równoważnych.

Pytanie nr  2

W dokumencie ILOT-A-OPIS

Podpunkt 1.16.2.1. Założenia użytkownika i przyjęta architektura Rozwiązania Zamawiający umieścił zapis:

Punkt logiczny zbudowany został w oparciu o ekranowany system modularny oraz uniwersalne złącze krawędziowe 2GHz;

oraz podpunkty

1.16.2.3. Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny PL (system uniwersalny 2GHz) oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu),montowanym w uchwycie do osprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montażową 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla - 360°) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposażoną w złącze modularne o wydajności 2GHz.Dodatkowo powinny znajdować się zaciski umożliwiające optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Montaż gniazda w listwach natynkowych, gniazdach natynkowych zapewniających możliwość zostawienia zapasu przewodu. Kabel transmisyjny należy zakańczać na uniwersalnym ekranowanym złączu 
8-pozycyjnym2GHz, które pozwala zrealizować połączenie z drutem miedzianym o średnicy 0,50
 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Ω. Proces zarabiania kabla na 
uniwersalnym złączu krawędziowym 110 wymaga zastosowania narzędzia, które w jednym ruchu terminuje trwale wszystkie żyły (wcześniej przygotowane) kabla transmisyjnego na całym 
8-pozycyjnym złączu modularnym lub narzędzia uderzeniowego typu 110 do terminowania każdej pary pojedynczo. Do montażu można wykorzystać uchwyt montażowy i wzornik długości oraz rozmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania właściwego dostępu także narzędzie do otwierania tylnej pokrywy gniazda. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność parametrów transmisyjnych osiąganych przez okablowanie pasywne. W tym celu maksymalny rozplot par transmisyjnych na ekranowanym uniwersalnym złączu modularnym 110 nie może być większy niż 6 mm. Wybór interfejsu kończącego kabel zależy od zastosowanej odpowiedniej wkładki wymiennej wkładanej do uniwersalnego ekranowanego złącza modularnego (widok poniżej). Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma być montowane w puszkach podtynkowych.

Oraz podpunkt

1.16.2.4. Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A. Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,6mm (co determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSFRZH). Ekran takiego kabla ma być zrealizowany na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatającej każdą parę transmisyjną
(w celu redukcji oddziaływań miedzy parami),

2. w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) – w celu redukcji wzajemnego oddziaływania kabli pomiędzy sobą.

Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.800MHz dla kabla kat.6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie może być większy niż 6 mm. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 7 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Panel krosowy systemu uniwersalnego 2GHz.

Kable transmisyjne zainstalowane w szafie kablowej należy zakończyć na uniwersalnym panelu krosowym 24 portowym o konstrukcji z prostą płytą czołową 2U. Panel standardowo ma być wyposażony w pierścienie do wprowadzania kabla oraz tylną prowadnicę kabli. W celu redukcji naprężenia kabli i ich zagęszczenia należy zastosować kątową konstrukcję narożnych prowadnic. Pozwala ona na lepsze zarządzanie kablami z uwzględnieniem prowadzenia kabli krosowych. 
W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposażonym w złącza modularne, można umieścić dowolne wymienne wkładki, o wymaganej wydajności (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem końcowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach panelu należy umieścić wkładki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A. Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać również zintegrowane prowadnice na kable zapewniające optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie
 i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiający.

Czy Zamawiający dopuszcza jakiekolwiek odstępstwa od tych wymagań w powyższych dokumentach i Oferent może uwzględnić je w oferowanym systemie okablowania strukturalnego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że instalacje należy wykonać zgodnie z projektem z zastosowaniem materiałów wymienionych w projekcie lub równoważnych.