INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11     Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

NR 20/DU/Z/13

## Warszawa, lipiec 2013r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 20/DU/Z/13.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  wraz z montażem oraz szkoleniem, systemu telewizji przemysłowej w następującym zakresie:

- 25 Monitorów telewizyjnych min 42 cale wraz z niezbędnymi akcesoriami w tym wieszaki do monitorów,

- 25 playerów – komputery zarządzające lokalną zawartością wyświetlaną (komputer sterujący) wraz z niezbędnymi akcesoriami w tym uchwyty mocujące do ściany lub monitora,

- Serwer wraz z monitorem i niezbędnymi peryferiami,

- Niezbędne oprogramowanie do pracy systemu wraz z licencjami stałymi nie ograniczonymi w czasie,

- Montaż monitorów i komputerów sterujących wraz z podpięciem do sieci elektrycznej i Ethernetu

- Instalacja systemu w budynkach zamawiającego – w miejscach przez niego wskazanych

- Uruchomienie serwera oraz oprogramowania

- Uruchomienie całego systemu telewizji

- Roczny serwis i wsparcie całego systemu

- Szkolenie z obsługi systemu i zarządzania zawartością wyświetlaną dla min 10 osób

## Opis przedmiotu zamówienia:

System powinien być dostosowany do współpracy z ekranami LCD i plazmowymi, projektorami, telebimami LED oraz panelami dotykowymi oraz umożliwiać zdalną dystrybucję materiałów multimedialnych w powszechnie stosowanych formatach, w tym interaktywne materiały flash. Proces dystrybucji materiałów powinien następować 
w oparciu o protokół BitTorrent umożliwiający użycie teleinformatycznych łączy o niskiej przepustowości bez wydłużania czasu propagacji materiałów multimedialnych w sieci.

System powinien przechowywać w jednym miejscu wszystkie elementy związane z:

- zarządzaniem emisją (play listy, harmonogramy),

- zarządzaniem siecią ekranów (węzły, playery),

- raportowaniem,

- funkcjami administracyjnymi.

oraz zarządzać odtwarzaniem zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z serwera.

System powinien umożliwiać bezproblemową rozbudowę o kolejne stacje wizualne 
w przyszłości.

## Podstawowe cechy serwera:

## Zarządzanie systemem - aplikacja działająca pod dowolnym systemem operacyjnym, poprzez panel WWW.

Zarządzanie systemem powinno być możliwe na następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft Windows (XP/Vista/7 itp),

- Mac OS,

- Linux,

- Android w wersji min 4.0.

Aplikacja odtwarzająca powinna pracować w przeglądarkach WWW:

- Mozilla Fire Fox,

- Microsoft Internet Explorer,

- Google Chrome.

Wszystkie czynności (zarządzanie siecią, kontentem, play listami, monitorowanie sieci, budowanie harmonogramów, raportowanie emisji) odbywać się powinny poprzez interfejs 
w przeglądarce WWW.

- Centralne zarządzanie rozproszoną siecią, grupowanie playerów, możliwość zdalnego zarządzania systemem w ramach posiadanych uprawnień.

System powinien być dostosowany do obsługi średnich i dużych sieci. Jeden serwer powinien mieć możliwość obsługi wielu niezależnych sieci, a użytkownicy powinni,
 w ramach swoich uprawnień, mieć do nich dostęp z jednego panelu. Topologia sieci powinna być budowana poprzez grupy (np. lokalizacje), w których pracować może dowolna ilość playerów. Playery powinny mieć możliwość przypisania kanału, który aktualnie wyświetlają.

Jeden player, poprzez niezależne wyjścia video, powinien mieć możliwość wyświetlania wielu niezależnych kanałów. Do każdego playera powinna istnieć możliwość przypisania kilku cech wykorzystywanych w konfiguracji wyświetlanego materiału.

Kanał powinien być definiowany poprzez: podział ekranu na strefy, przypisane im media domyślne oraz harmonogramy wyświetlania play list.

System umożliwiać powinien nadanie uprawnień określających: do jakich sieci, lokalizacji 
w ramach sieci oraz do jakich obiektów dany użytkownik ma dostęp.

- System powinien posiadać generator play list, który pozwala przygotowywać lub komponować play listy według ustalonych parametrów czasowych czy ilościowych.

System powinien umożliwiać budowanie statycznych play list, czyli sekwencji mediów, które mają się pojawić w ściśle określonej lub losowej kolejności. Jednocześnie pozwalać na obsługę slotów - bez ustalonego porządku wyświetlania, ale z podaną częstotliwością z jaką materiał  ma się pojawić. Powinna być możliwość konfigurowania spotów w zależności od: czasu, dni tygodnia, lokalizacji, regionalizacji, częstotliwości.

Powinna być możliwość posiadania jednego kanału dla każdej lokalizacji oraz konfigurowania każdym playerem osobno lub też posiadania jednego kanału obsługującego wszystkie playery i budowania play list na zasadzie wyjątków.

Zarządzanie play listami powinno odbywać się za pośrednictwem jednego ekranu metodą przeciągnij i upuść.

- Możliwość dzielenia ekranu na dowolną ilość mniejszych powierzchni wyświetlających, przypisywanie im niezależnych play list oraz traktowanie ich niezależnie.

Możliwość podziału całego ekranu na min 20 stref. Każda strefa powinna mieć możliwość posiadania medium domyślnego, wyświetlanego na stałe.

Każda strefa powinna mieć możliwość przypisania również play listy (w dowolnej ilości) oraz określenia w jakich porach dana play lista, w konkretnej strefie, ma być wyświetlana.

Każda strefa powinna mieć możliwość wyświetlania dowolnego typu mediów bez ograniczeń co do zawartości play list (video, obrazy, flash i strony WWW jednocześnie).

- System powinien posiadać wbudowany kalendarz z możliwością tworzenia harmonogramów.

System powinien umożliwiać tworzenie stałych harmonogramów oraz czasowych akcji, definiowanie taktyk wyświetlania play list poprzez przypisanie kalendarza do wybranej strefy/okienka na ekranie odtwarzacza treści multimedialnych lub grupy urządzeń odtwarzających.

Każda strefa ekranu/kanału powinna posiadać własny harmonogram wyświetlania play list. Play lista powinna mieć możliwość emisji spotów według własnego harmonogramu.

Każdy player powinien posiadać swój własny harmonogram pracy. Emisja materiału jest również harmonogramowana. Wysyłanie komend sterujących do urządzeń może być także harmonogramowane.

- Obsługa większości formatów multimediów.

System powinien obsługiwać następujące podstawowe formaty plików:

- video obsługiwane przez Windows Media Player z dostępnymi kodekami,

- MPEG 1,2,4, Windows Media HD, AVI, DivX i inne,

- obrazy bmp, png, jpg, tiff,

- flash,

- tekst (RSS, txt),

- strumień video,

- HTML (WWW).

- Funkcja „przezroczystości”.

Elementy (np. obrazy) powinny mieć możliwość umieszczenia nieregularnych obrazów. Obrazy powinny mieć możliwość nachodzenia na siebie i prześwitywania.

- Obsługa tickerów tekstowych.

System powinien mieć możliwość obsługi płynnego przewijania tekstu. W systemie tym powinien być wbudowany mechanizm automatycznego pobierania danych z kanałów RSS lub innych źródeł (pliki tekstowe, Web serwisy). Jeden pasek powinien mieć możliwość obsługi wielu cyklicznych kanałów RSS, a sposób wyświetlania paska powinien być konfigurowany w zakresie: koloru nagłówka kanału, nagłówka wiadomości, treści wiadomości, tła, szybkości przewijania oraz czcionki.

- Graficzny edytor sceny pozwalający na dowolne ułożenie poszczególnych elementów wyświetlanych na ekranie.

System powinien posiadać wbudowany edytor stref oraz wizualne narzędzie budowania plansz. Użytkownik powinien mieć możliwość zaprojektowania kanału składającego się
 z wielu stref wyświetlających różne informacje.

- Prezentacja statusów pracy (awarii) oraz obciążenia odtwarzaczy treści multimedialnych.

System powinien posiadać wielopoziomowy mechanizm alertów i monitorowania pracy całej sieci.

Pierwszy poziom powinien polegać na ostrzeganiu o zaistniałych problemach. Komunikaty powinny być prezentowane na portalu oraz powinny mieć możliwość wysyłki na skrzynkę 
e-mail i na telefon poprzez SMS.

Kolejny poziom powinien zapewniać globalny podgląd pracy sieci. Opcja ta powinna umożliwiać umieszczenie na jednym ekranie (na dużym monitorze lub ścianie monitorów) statusu pracy wszystkich playerów – wyświetlenie zaktualizowanej informacji o każdym playerze w postaci zrzutu ekranu (zawierającym ostatni, wysłany od playera, komunikat 
z informacją o: ilości miejsca na dysku, bieżącym wykorzystaniu pamięci 
i procesora, adresie IP oraz ogólnym statusie pracy playera).

System powinien posiadać również monitoring transmisji mediów do sieci playerów, tak aby użytkownik mógł analizować stopień aktualnego wysyłania mediów do sieci playerów 
i ocenić, ile czasu pozostało do zakończenia procesu transmisji.

- Wbudowana, programowa obsługa transmisji danych w technologii: xDSL, GPRS, EDGE lub UMTS.

System powinien obsługiwać modemy GSM w niskiej warstwie integracji informatycznej kontrolując poziom sygnału oraz drożność transmisji oraz potrafić zrestartować modem.

- Bezpieczna transmisja sieciowa.

Dostęp do portalu powinien odbywać się poprzez bezpieczny protokół HTTPS. Transmisja pomiędzy playerami powinna być szyfrowana, a pliki składowane na playerze powinny posiadać mechanizm CRC uniemożliwiający podmianę ich przez niepowołane osoby. Player powinien posiadać unikalny fingerprint umożliwiający autoryzację w systemie.

- Mechanizm dystrybucji treści umożliwiający pracę na łączach o małej przepustowości i niskiej stabilności.

System powinien posiadać mechanizm dystrybucji mediów do sieci playerów umożliwiający pracę w dużych sieciach playerów przy jednocześnie niewielkich wymaganiach na infrastrukturę sieciową (brak sztywnego IP po stronie playera). Podstawowym protokołem transmisji powinien być Bittorrent umożliwiający playerom wymianę plików bez uczestnictwa serwera. Playery powinny tworzyć sieć peer-to-peer, a mechanizm dynamicznie ustalać, z których playerów, jakie porcje plików mają być pobierane. Protokół Bittorrent powinien umożliwiać podjęcie transmisji w miejscu ostatniego zerwania. Użytkownik powinien mieć możliwość ustalenia, w jakich godzinach odbywa się transmisja oraz jaki procent pasma na potrzeby transmisji ma wykorzystywać system. System powinien posiadać opcję monitoringu transmisji spotów do sieci playerów.

- Aktualizowanie prezentowanych treści on-line bezpośrednio przez Internet przewodowy, WiFi, GSM i dyski przenośne.

System powinien umożliwiać dystrybucję materiału poprzez wszystkie dostępne rodzaje sieci oraz posiadać mechanizm aktualizacji treści przez dyski przenośne.

- Raportowanie/statystyki: możliwość podglądu statystyk i logów systemu (zdalnie) z panelu WWW.

System powinien posiadać moduł raportowania emisji materiału oraz statystyk pracy 
w sieci. Dostęp do modułu powinien być poprzez panel WWW. Powinna być również możliwość określenia uprawnień w taki sposób, aby użytkownik poprzez portal miał dostęp wyłączenie do raportów statystyk.

Użytkownik powinien mieć możliwość: decydowania o formacie raportu i okresie czasowym; wybierania spotów, a także określenia, jakie lokalizacje podlegają raportowaniu; wyboru elementów, należących do play list (media), które mają podlegać monitoringowi; pobierania logo playera. Raporty powinny mieć możliwość eksportu do tabel Excel, PDF, Word itd. Powinno być również możliwe zaprojektowanie raportu zgodnie z formatem użytkownika.

- Podgląd on-line informacji wyświetlanych na odtwarzaczach treści multimedialnych (miniaturka obrazu z wyjścia karty graficznej).

System powinien udostępniać zaktualizowany podgląd obrazu z wyjścia karty graficznej, który wyświetlany jest na portalu WWW oraz umożliwiać wyświetlenie na ekranie zbiorczym zrzutów ekranów oraz innych statystyk pracy playera dla wybranych/wszystkich playerów 
w sieci (z podziałem na playery poprawnie pracujące i playery z błędami).

- Definiowanie dowolnych ilości przedziałów czasowych, w których będą odtwarzane clipy z play list (tworzenie kampanii).

System powinien udostępniać wiele konfiguracji wyświetlania clipów. Użytkownik powinien mieć możliwość  decydowania, z jaką częstotliwością dany clip jest odtwarzany, niezależnie od innych elementów play listy, jak również definiowania, z jaką częstotliwością odtwarza się play lista w danej strefie. Dodatkowo powinna być możliwość prowadzenia kontroli wypełniania play listy i symulacji odtwarzania clipów.

- Zdalna, automatyczna aktualizacja oprogramowania w urządzeniach odtwarzających.

Każdy player powinien aktualizować się automatycznie w momencie, gdy na serwer dostarczona zostanie nowsza wersja oprogramowania.

- Aktualizacja urządzeń odtwarzających w przypadku awarii połączenia sieciowego.

System powinien posiadać mechanizm w panelu administratora, który pobierze pełną konfigurację urządzeń z przenośnego dysku w przypadku awarii połączenia sieciowego (player pobierze automatycznie wszystkie dane z play listami i materiałem multimedialnym w przypadku podłączenia przenośnego dysku przez USB). Proces ten powinien rozpocząć się automatycznie bez jakichkolwiek dodatkowych czynności administratora.

- Usługa „watch -dog” playera.

System powinien obsługiwać sprzętowe watch-dogi, a także posiadać softwarowy watch-dog restartujący usługi w momencie ich błędnego działania. Administrator powinien mieć możliwość wykonania odbudowy konfiguracji zdalnie oraz lokalnie.

W przypadku podłączenia urządzenia zastępczego, odbudowa konfiguracji powinna odbywać się automatycznie.

- Aktualizacja kontentu na urządzeniu odtwarzającym.

Player powinien pobierać i uaktualniać kontent zawsze w tle bez konieczności przerywania odtwarzania aktualnej play listy. Proces odtwarzania play listy nie powinien być zakłócony.

- Tworzenie kontentu.

System powinien współpracować z większością popularnych narzędzi pozwalających na budowanie kontentu, typu: Adobe, Corel Maya, Alligator.

Bezpieczeństwo systemu

## Serwer:

Serwer (panel sterowania) powinien być dostępny wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników.
Warunkiem zalogowania się powinno być podanie loginu i hasła. Hasła do kont użytkowników powinny być przechowywane w bazie danych w postaci niejawnej (hashe).

Komunikacja z panelem kontrolnym powinna odbywać się przez protokół https.

Serwer powinien być regularnie testowany pod kątem podatności na szereg ataków, umożliwiających uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do danych, takich jak: SQL Injection, XSS (Cross Site Scripting) czy CSRF (Cross Site RequestForgery).

Monitorowane powinny być luki bezpieczeństwa wykryte w używanej platformie serwerowej (Windows 2008 Server) oraz exploity pojawiające się w sieci oraz pozwalające wykorzystać takie luki.

## Komunikacja Serwer - Player:

Komunikacja między playerem, a serwerem (ściąganie konfiguracji, raportowanie stanu) powinna być szyfrowana algorytmem TLS 1.0 ze 128-bitowym kluczem. Dane konfiguracyjne, definiujące co dzieje się na ekranie powinny być szyfrowane przez algorytm AES.

Pliki z mediami mogą być przesyłane w formie jawnej (nieszyfrowanej), ale przed ich załadowaniem przez player, powinno następować sprawdzenie szeregu sum kontrolnych i podpisów elektronicznych.

## Player:

Instalacja oprogramowania na komputerze-playerze powinna wiązać się 
z kompleksowym przekonfigurowaniem systemu operacyjnego playera - wszystkie zbędne moduły i usługi, które mogłyby potencjalnie narażać komputer-player na zdalny atak, powinny być wyłączone. System operacyjny playera powinien być 
w procesie instalacji okrajany do niezbędnego minimum.

Nie powinno być możliwości bezpośredniego wgrania na player plików multimedialnych tak, aby aplikacja je odtwarzała. Pliki powinny być zabezpieczane sumami kontrolnymi.

Na komputerze playera nie powinno być interfejsu umożliwiającego jakiekolwiek manipulacje harmonogramem lub mediami – wszystkie te działania muszą być wykonane za pośrednictwem serwera.

Każdy player powinien pobierać nie więcej niż około 100 W energii.

Komputery powinny być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją.

| Komputer sterujący – wymagania minimalne |
| --- |
| Podzespół: | Opis: |
| Procesor | Intel Atom 525 |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium PL |
| Płyta główna | Tigerpoint (NM10) + nVidia Graphic ION-GT218 |
| Pamięć operacyjna | 2 GB DDR3 |
| Dysk twardy | 160 GB SATA2 |
| Napęd optyczny | BRAK |
| Stacja FDD/czytnik | BRAK |
| Karta graficzna | nVidia ION-GT218 512 MB DDR3 |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana na płycie głównej |
| Wymiary | 172,6mm /153,6mm / 25,2mm; 0,79 kg; kolor obudowy - czarny |
| Zasilacz | 60 W |
| Peryferia | bez KB i myszy |
| Komunikacja | D-SUB; HDMI; 4 porty USB 2.0; RJ45; LAN 10/100/1000; audio jack |

Minimalne wymagania techniczne monitorów

| Ekran | 42 cale / 107 cm, panoramiczny 16:9 |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Full HD, 1920 x 1080 |
| Tuner | DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, DVB-C - cyfrowy kablowy, DVB-S - cyfrowy satelitarny, analogowy |
| Kontrast dynamiczny | powyżej 1 miliona |
| Dźwięk |  |
| System dźwięku przestrzennego | Surround 3D |
| Funkcje dodatkowe dźwięku | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Sound Enhancer, S-Master |
| Moc głośników | 2 x 5 W |
| Funkcje sieciowe i multimedialne |  |
| Smart TV | tak |
| Wi-Fi | tak |
| DLNA | tak |
| Komunikacja dodatkowa | Wi-Fi Direct, MHL - Mobile HD Link |
| HbbTV | tak |
| Informacje dodatkowe |  |
| Menu w języku polskim | tak |
| Funkcje dodatkowe | USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowanie za pomocą smartfona |
| Wejścia / wyjścia |  |
| Liczba złączy HDMI | 2 |
| Liczba złączy USB | 1 |
| Liczba złączy EURO | 1 |
| Czytnik kart pamięci | nie |
| Złącze Ethernet (LAN) | tak |
| Wejście komponentowe | tak |
| Wejście PC VGA | nie |
| Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
| Złącze C(Common Interface) | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Parametry fizyczne |  |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 95,4 x 56,8 x 6,9 cm |
| Waga bez podstawy | 9,9 kg |
| Standard VESA | brak danych |
| Efektywność energetyczna |  |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii (tryb włączenia) | 50 W |
| Roczne zużycie energii | 69 kWh |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0,45 W |
| Przekątna ekranu | 42 cale / 107 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Wyposażenie i akcesoria |  |
| Wyposażenie | pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, e-manual, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych –

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje składanie  zamówień uzupełniających zgodnie  z treścią art. 67 ust. 7 ustawy, Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.

Termin wykonania zamówienia   −   6 tygodni, od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę,  jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. posiadania wiedzy
 i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia
 i wykaże, iż wykonał  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2  prace polegające  na  dostawie wraz 
z montażem oraz szkoleniem systemu telewizji przemysłowej, oraz załączy dowody potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22  ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 oraz 24b ustawy.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca wraz z ofertą, złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy oraz 24b) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2);

2.kopię aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenia o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

d.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, e-mail: ludwika.domzal @ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym:

Rafał Kajka, e-mail: rafal.kajka @ge.com;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu /22/ 846 65 67 lub na następujący adres e-mail:

ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej.

Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest  do pobrania

na stronie internetowej  www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B,  w pokoju 38 (parter) postępowanie nr 20/DU/Z/13, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres:  ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, lub załączonym upoważnieniem). Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta  wewnętrzna   musi zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna musi być  oznaczona  tylko numerem postępowania przetargowego tj. 20/DU/Z/13.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy zał. nr 1;

- aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- podpisane oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 3;

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 2;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność
 z oryginałem);

- wykaz  wykonanych  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 2  prac polegających  na dostawie systemu telewizji przemysłowej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy  prace te zostały wykonane należycie;

- dowody  potwierdzające, że w/w prace zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 20/DU/Z/13) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) do dnia   22.07.2013r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu   22.07.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym 
(zał nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najniższą cenę, podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 5.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI.

………………………………

Pieczęć firmy 									   Zał. nr 1

dotyczy sprawy nr  20 /DU/Z/13

FORMULARZ CENOWY

na  dostawę wraz z montażem oraz szkoleniem systemu telewizji przemysłowej zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, określonymi  w SIWZ do postępowania przetargowego
 nr  20/DU/Z/13.

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję   dostawę wraz z montażem oraz szkoleniem, systemu telewizji przemysłowej,  zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

- Cena

Cena netto  ..................................... PLN

Podatek VAT ...................................  PLN

Cena brutto ...................................... PLN

3.	Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis wykonawcy lub  osoby upoważnionej

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 2

dot. sprawy nr  20/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 oraz 24b.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

...............................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy		Zał. nr 3

dot. sprawy nr 20/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam, że:

1)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 4

dot. sprawy nr  20/DU/Z/13

WYKAZ

wykaz  wykonanych  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 2  prac polegających  na dostawie wraz z montażem oraz szkoleniem systemu telewizji przemysłowej.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia | Termin wykonania zamówienia (podać miesiąc i rok) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

...............................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dowody  potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.

# sprawy:  20/DU/Z/13									Zał. nr 5

U M O W A  Nr  projekt/DU/Z/2013

zawarta dnia ........ 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Lotnictwa 
z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  posiadającą NIP …….. oraz REGON …… zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………….

a wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr 20/DU/Z/13  na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiot umowy –   dostawa  wraz z montażem oraz szkoleniem systemu telewizji przemysłowej.

2.	Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości .......................... na zasadach określonych 
w § 6 umowy.

3.	Termin wykonania umowy –   6 tygodni, od daty podpisania umowy.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o numerze 20/DU/Z/13, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z treścią  art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się  do dostawy wraz z montażem oraz szkoleniem systemu telewizji przemysłowej, zgodnie ofertą złożoną  dnia: .....................2013r., w następującym zakresie:

- 25 Monitorów telewizyjnych min 42 cale wraz z niezbędnymi akcesoriami w tym wieszaki do monitorów,

- 25 playerów – komputery zarządzające lokalną zawartością wyświetlaną (komputer sterujący) wraz z niezbędnymi akcesoriami w tym uchwyty mocujące do ściany lub monitora,

- Serwer wraz z monitorem i niezbędnymi peryferiami,

- Niezbędne oprogramowanie do pracy systemu wraz z licencjami stałymi nie ograniczonymi w czasie,

- Montaż monitorów i komputerów sterujących wraz z podpięciem do sieci elektrycznej i Ethernetu

- Instalacja systemu w budynkach zamawiającego – w miejscach przez niego wskazanych

- Uruchomienie serwera oraz oprogramowania

- Uruchomienie całego systemu telewizji

- Roczny serwis i wsparcie całego systemu

- Szkolenie z obsługi systemu i zarządzania zawartością wyświetlaną dla min 10 osób

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego;

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne  do wykonania przedmiotu umowy.

# Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) wymagają zachowania tajemnicy i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

KOMUNIKACJA

- Osobą / Osobami  odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Zamawiającego jest/są:

- Osobą \ Osobami odpowiedzialną \ odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Wykonawcy jest \są:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

§5

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
w wysokości ……….. zł netto oraz VAT, w kwocie ……………, co daje łączną kwotę  (słownie: …………) brutto.

- Płatność nastąpi, w ciągu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, jest  protokół odbioru, 
o którym mowa w § 2 ust. 4, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, wraz z fakturą , 
o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie, 
z którego wynika, że nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy. Brak oświadczenia będzie skutkował wstrzymaniem płatności faktury.

§6

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca może zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3% wartości umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

§7

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Możliwe jest wprowadzenie zmian do zawartej  między Zamawiającym i Wykonawcą umowy w przypadku zaistnienia poniższych przesłanek:

- Wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych uzupełniających mających wpływ na wykonanie zamówienia podstawowego.

- Opóźnienia terminu realizacji nie wynikającego z winy Wykonawcy.

- Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.

- Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych  rozwiązań technicznych lub technologicznych.

- Wstrzymanie robót lub powstanie przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Stwierdzenie okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy.

- Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

# ZAMAWIAJĄCY:																																WYKONAWCA: