OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

Warszawa, październik 2015

SPIS TREŚCI

1.	Uwagi wstępne	3

2.	Opis przedmiotu zamówienia	3

2.1	Zamawiający wymaga dostawy kamery numer 1 o następujących parametrach technicznych:	3

2.1.1	Wymagania Zamawiającego dla akcesoriów do kamery nr 1	4

2.1.2	Wymagania Zamawiającego dla oprogramowania do kamery nr 1	4

2.2	Zamawiający wymaga dostawy kamery numer 2 o następujących parametrach technicznych:	4

2.2.1	Wymagania Zamawiającego dla akcesoriów do kamery nr 2	5

2.2.2	Wymagania Zamawiającego dla oprogramowania do kamery nr 2	5

3.	Pozostałe wymagania	6

3.1	Warunki pracy kamery nr 1 i kamery nr 2:	6

# Uwagi wstępne

- Opis nazw zamiennie stosowanych w niniejszym dokumencie:

  - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa: ILOT, Zamawiający, Zleceniodawca, Zespół Projektowy, Inwestor

  - Zleceniobiorca, Dostawca, Wykonawca

# Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamawiającego jest otrzymanie dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego o różnych parametrach technicznych wraz z akcesoriami w pełni sprawnych i gotowych do eksploatacji. Wraz z kamerami powinno zostać dostarczone oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz manualną analizę ruchu obiektów w zarejestrowanych sekwencjach.

## Zamawiający wymaga dostawy kamery numer 1 o następujących parametrach technicznych:

- Możliwość rejestrowania obrazu z prędkością minimum 16 000 klatek na sekundę z rozdzielczością klatki minimum 1280x800 przy długości filmu conajmniej 3 000 milisekund.

- Wewnętrzna pamięć dynamiczna RAM z możliwością podziału na segmenty (minimum 63) i rejestrowania w wybranym segmencie podczas gdy dane zapisywane są na dysk komputera z innego segmentu.

- Kolorowa matryca CMOS lub lepsza

- Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 500ns

- Wewnętrzna, mechaniczna migawka kalibracyjna umożliwiająca zdalne zasłonięcie sensora i przeprowadzanie kalibracji do czerni dla danych ustawień w zakresie rozdzielczości i czasu ekspozycji.

- Tryb nagrywania w buforze kołowym ( na zasadzie FIFO)

- Możliwość wyzwalania kamery (trigger) poprzez:

- Auto-Trigger oparty na podstawie zmiany obrazu

- trigger z oprogramowania na komputerze klasy PC

- programowalny trigger sprzętowy w standardzie TTL (0/5VDC) lub 0/24 VDC działający na zbocze opadające lub wzrastające lub opcjonalnie w innym standardzie działający na zamknięcie/otwarcie obwodu.

- Kamera powinna zapisywać w pamięci RAM konfigurowaną z poziomu oprogramowania długość filmu przed wyzwoleniem (pre-trigger) i po wyzwoleniu (post-trigger)

- Komunikacja z komputerem poprzez interfejs 1 GigaBit Ethernet oraz 10 GigaBit Ethernet

- Podgląd obrazu poprzez ciągłe wyjścia video, co najmniej:

  - wyjście analogowe (PAL lub NTSC)

  - dwa wyjścia cyfrowe typu HD-SDI

  - dedykowany port dla wizjera typu component

- Wejście i wyjście dla kodu czasowego w systemie co najmniej IRIG-B i SMPTE

- Wejście dla sygnału GPS

- Dedykowane wejścia dla informacji na temat azymutu i elewacji z zewnętrznego systemu śledzącego

- Do kamery powinien zostać dostarczony zasilacz na napięcie wejściowe 230 VAC

- Redundantne wejście zasilania na wypadek braku napięcia w wejściu zasilania podstawowego np. wejście na zasilanie bateryjne 24VDC.

- Możliwość doposażenia w przyszłości kamery w złącze magazynu pamięci do zapisu danych bezpośrednio na dodatkowy nieulotny nośnik pamięci. Kamery muszą gwarantować możliwość zapisu danych bezpośrednio do magazynu pamięci nieulotnej z prędkością co najmniej 1 GigaBajta na sekundę (minimum 1000 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1 MegaPiksela)

### Wymagania Zamawiającego dla akcesoriów do kamery nr 1

- Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu obiektywów o następujących parametrach:

  - Stała ogniskowa 14 lub 15mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/1.8

  - Stała ogniskowa 35mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2

  - Zakres ogniskowych 28 – 75mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2.8

- Do kamery musi zostać dołączony stabilny statyw wraz z głowicami pozycjonującymi wyposażonymi w przekładnie zębate, które umożliwają precyzyjne kontrolowanie obrotów kamery względem poszczególnych osi układu współrzędnych 3D

- Kamera powinna zostać wyposażona w metalową walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce

- Zestaw obiektywów powinien zostać wyposażony w metalową walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce

### Wymagania Zamawiającego dla oprogramowania do kamery nr 1

- Kamera muszi zawierać w zestawie oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz manualną analizę ruchu obiektów w zarejestrowanych sekwencjach. Oprogramowanie musi umożliwiać pomiar przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń.

- Zamawiający wymaga dostarczenia do zestawu licencji jednostanowiskowej.

- Oprogramowanie musi być kompatybilne z systemami operacyjnymi 32 and 64-bit: Windows 7, Windows 8, Windows 10

## Zamawiający wymaga dostawy kamery numer 2 o następujących parametrach technicznych:

- Możliwość rejestrowania obrazu z prędkością minimum 1 000 000 klatek na sekundę z rozdzielczością klatki minimum 128x16 przy długości filmu conajmniej 3 000 milisekund.

- Wewnętrzna pamięć dynamiczna RAM z możliwością podziału na segmenty (minimum 63) i rejestrowania w wybranym segmencie podczas gdy dane zapisywane są na dysk komputera z innego segmentu.

- Kolorową matryca CMOS lub lepsza

- Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 500ns

- Wewnętrzna, mechaniczna migawka kalibracyjna umożliwiająca zdalne zasłonięcie sensora i przeprowadzanie kalibracji do czerni dla danych ustawień w zakresie rozdzielczości i czasu ekspozycji

- Tryb nagrywania w buforze kołowym ( na zasadzie FIFO)

- Możliwość wyzwalania kamery (trigger) poprzez:

- Auto-Trigger oparty na podstawie zmiany obrazu

- trigger z oprogramowania na komputerze klasy PC

- programowalny trigger sprzętowy w standardzie TTL (0/5VDC) lub 0/24 VDC działający na zbocze opadające lub wzrastające lub opcjonalnie w innym standardzie działający na zamknięcie/otwarcie obwodu.

- Kamera powinna zapisywać w pamięci RAM konfigurowaną z poziomu oprogramowania długość filmu przed wyzwoleniem (pre-trigger) i po wyzwoleniu (post-trigger)

- Komunikacja z komputerem poprzez interfejs 1 GigaBit Ethernet oraz 10 GigaBit Ethernet

- Podgląd obrazu poprzez ciągłe wyjścia video, co najmniej:

  - wyjście analogowe (PAL lub NTSC)

  - dwa wyjścia cyfrowe typu HD-SDI

  - dedykowany port dla wizjera typu component

- Wejście i wyjście dla kodu czasowego w systemie co najmniej IRIG-B i SMPTE

- Wejście dla sygnału GPS

- Dedykowane wejścia dla informacji na temat azymutu i elewacji z zewnętrznego systemu śledzącego

- Do każdej z kamer powinien zostać dostarczony zasilacz na napięcie wejściowe 230 VAC

- Redundantne wejście zasilania na wypadek braku napięcia w wejściu zasilania podstawowego np. wejście na zasilanie bateryjne 24VDC.

- Możliwość doposażenia w przyszłości kamery w złącze magazynu pamięci do zapisu danych bezpośrednio na dodatkowy nieulotny nośnik pamięci. Kamery muszą gwarantować możliwość zapisu danych bezpośrednio do magazynu pamięci nieulotnej z prędkością co najmniej 1 GigaBajta na sekundę (minimum 1000 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1 MegaPiksela)

### Wymagania Zamawiającego dla akcesoriów do kamery nr 2

- Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu obiektywów o następujących parametrach:

  - Stała ogniskowa 25mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2

  - Stała ogniskowa 50mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2

  - Zakres ogniskowych 80 – 200mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2.8

- Do kamery muszi zostać dołączony stabilny statyw wraz z głowicami pozycjonującymi wyposażonymi w przekładnie zębate, które umożliwają precyzyjne kontrolowanie obrotów kamery względem poszczególnych osi układu współrzędnych 3D

- Kamera powinna zostać wyposażona w metalową walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce

- Zestaw obiektywów powinien zostać wyposażony w metalową walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce

### Wymagania Zamawiającego dla oprogramowania do kamery nr 2

- Kamera muszi zawierać w zestawie oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz manualną analizę ruchu obiektów w zarejestrowanych sekwencjach. Oprogramowanie musi umożliwiać pomiar przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń.

- Zamawiający wymaga dostarczenia do zestawu licencji jednostanowiskowej.

- Oprogramowanie musi być kompatybilne z systemami operacyjnymi 32 and 64-bit: Windows 7, Windows 8, Windows 10

# Pozostałe wymagania

- Każdy z zestawów musi zostać objęty co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji. W przypadku awarii kamery nr 1 lub kamery nr 2 Zamawiający wymaga dokonania naprawy/wymiany w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowe od daty otrzymania kamery przez serwis autoryzowany. Zamawiający dopuszcza dostawę kamery zastępczej na czas dłuższej naprawy kamery;

- Po dostawie kamery nr 1 i/lub kamery nr 2 wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego;

- Dokumentacja techniczna kamery, oprogramowania i akcesoriów powinna być dostarczona w języku polskim i/lub angielskim;

## Warunki pracy kamery nr 1 i kamery nr 2:

- Temperatura: 22±6°C

- Wilgotność: 20-80%

- Zapylenie: brak

- Opary olejów: brak

- Atmosfera wybuchowa: brak