Opis wykonania samolotu ultralekkiego stanowiącego platformę do badań systemu AutoTaxi opracowywanego w projekcie badawczym Enhanced RPAS Automation (Contract EDA No. A-1426-GP-En):

- Samolot wykonany z kompozytu na bazie żywicy epoksydowej zbrojowej włóknem węglowym i szklanym;

- Górnopłat ze skrzydłami wolnonośnymi, klapy dwuszczelinowe (cztery położenia) sterowane dźwignią – ręcznie;

- Światła: w nosku skrzydeł poprowadzona rurka peszla umożliwiająca wciągnięcie przewodów elektrycznych, wnęka na końcówkach skrzydeł pod światła zakryte owiewką laminatową;

- Usterzenie w układzie T

  - Sprężynowy trymer steru wysokości sterowany ręcznie;

  - Sprężynowy trymer steru kierunku z możliwością przestawiania na ziemi;

- Kabina pilotów :

  - Dwa siedzenia pilota obok siebie z przesuwanym i odchylanym oparciem, wysokość regulowana poprzez  wymianę grubości poduszki siedziska;

  - Czteropunktowe pasy bezpieczeństwa kolor czarny;

  - Oszklenie kabiny bezbarwne;

  - Wentylacja: stały nadmuch na szybę przednią;

  - Przyrządy kontroli lotu:

    - Prędkościomierz 	PR-400S ( km/h );

    - Wysokościomierz 	W – 10S ( m );

    - Busola magnetyczna MCDN-2;

  - Zdwojony, mieszany układ sterowania (drążki sterowe, pedały, przepustnica gazu) umożliwiający swobodne sterowanie samolotem i silnikiem z obu siedzeń;

- Bagażnik dwukomorowy, z dostępem do części górnej z kabiny pilotów i części dolnej z zewnątrz samolotu;

- System ratunkowy GRS;

- Podwozie :trzy punktowe ze sterowanym kółkiem przednim

  - Koło przednie 4.00x4;

  - Koła główne 6.00x4;

  - hamulce hydrauliczne tarczowe na kołach głównych sterowane dźwignią umieszczona na lewym drążku sterowym;

- Instalacja paliwowa: integralne zbiorniki paliwa w skrzydłach plus zbiornik wyrównawczy w kadłubie. Łącznie 114 litr paliwa;

  - Dodatkowa elektryczna pompa paliwa;

  - Tankowanie przez wlewy zabudowane w pokryciu skrzydeł;

  - Kran paliwa odcinający dopływ paliwa do silnika i jednocześnie odcinający rozruch silnika;

  - Pływakowe paliwomierze w zbiornikach skrzydłowych umożliwiające ciągły odczyt w kabinie poziomu paliwa;

  - Kontaktronowy czujnik poziomu paliwa w zbiorniku wyrównawczym sygnalizujący rezerwę paliwa (kontrolka świetlna);

- Instalacja elektryczna: prąd stały 12V, akumulator o pojemności 7Ah;

- Silnik ROTAX 912 ULS 100 KM

  - Układ wydechowy zwykły Rotax;

  - Filtry powietrza stożkowe i pobór powietrza z komory silnikowej;

  - Przyrządy kontroli pracy silnika

    - Obrotomierz;

    - Ciśnienie oleju;

    - Temperatura oleju;

    - Temperatura głowic silnika;

    - Ciśnienie paliwa przed gaźnikami;

- Trzyłopatowe śmigło DUC przestawiane na ziemi;

- Malowanie: biały w całości;

- Reflektor lądowania;

- Wentylacja: dodatkowy regulowany nadmuch na pilota i pasażera;

- Radio Filser + Antena radiowa;

- Alternator zewnętrzny;

- Dywaniki w kabinie i badażniku.

Cena netto 69 240 Euro