Warszawa, dnia 06.12.2016r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dot. zakupu i dostawy wysoko temperaturowego pieca, osiągającego wysokość  temperatury do 1540˚C

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest piec, który służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wysoko temperaturowego pieca, osiągającego wysokość  temperatury do 1540˚C, spełniającego następujące parametry:

Wymiary pieca:

-  temperatura znamionowa pieca 1540˚C,

- średnicy wewnętrzna 4ʺ ( 101 mm)

- średnica zewnętrzna 14 ( 355 mm)

- długość 20,75ʺ ( 327 mm)

- 3 strefowa konstrukcja pieca

- moc 1620W na strefę

- 4 gniazda na termopary ( po jednym w środku każdej ze stref i jedna naprzeciw połowy długości pieca)

- 4 termopary typu S z izolatorem ceramicznym oraz uchwytem montażowym

- gniazdo na ekstensometr MTS model 632.53 F -14

III. Inne postanowienia

- Warunkiem rozpoczęcia realizacji dostawy, jest złożenie przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego zamówienia.

- Termin realizacji dostawy: 16 tygodni, od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
w ciągu 14 dni roboczych, od daty wystawienia faktury VAT.

- Oferowana cena zawiera koszt instalacji oraz szkolenia przez autoryzowany serwis.

- Na dostarczone urządzenie, Wykonawca udzieli Zamawiającemu, 12 miesięcznej gwarancji.

Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

Spectro-Lab

Jan Borkowski

Al. 3 Maja 2/170

00 – 391 Warszawa

V.	Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia 14.12.2016r.,  o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

Spectro-Lab

Jan Borkowski

Al. 3 Maja 2/170

00 – 391 Warszawa

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Sławomirem Czernewiczem, pod adres email: slawomir.czernewicz@ilot.edu.pl lub tel. /22/ 846 00 11 wew. 529.