OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt, dostawa, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego

Znak sprawy: 95/ZZ/AZLZ/2016

Data powstania dokumentu: 23/11/2016

SPIS TREŚCI

1.	Uwagi wstępne	3

2.	Lista skrótów	3

3.	Wprowadzenie	4

4.	Wymagania dla przedmiotu zamówienia	5

4.1	Przekładnia	5

4.2	Układ smarowania	6

4.3	Opomiarowanie oraz układ sterowania układu smarowania	7

5.	Testy akceptacyjne, instalacja oraz uruchomienie	8

6.	Dokumentacja	9

7.	Szkolenie	9

8.	Termin realizacji zamówienia	9

9.	Dodatkowe wymagania projektowe	9

10.	Spis ilustracji	9

11.	Załączniki	9

# Uwagi wstępne

- Opis nazw zamiennie stosowanych w niniejszym dokumencie:

  - Zamawiający: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

  - Wykonawca

- Informacje zebrane w poniższej specyfikacji mają na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom zrozumienia potrzeb i wymagań Instytutu Lotnictwa w zakresie przedmiotu zamówienia, którego dotyczy postępowanie nr 95/ZZ/AZLZ/2016 .

- Zamawiający deklaruje wolę współpracy z Wykonawcą wyłonionym w procesie udzielenia zamówienia w czasie trwania całego procesu realizacji zamówienia, a w szczególności na etapie projektowym. W tym celu Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbywania cotygodniowych spotkań z Wykonawcą w formie telefonicznych konferencji.

- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia na okres co najmniej 1 roku. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być zgłaszane Wykonawcy w formie mailowej. Czas reakcji na zgłoszenie powinien być nie dłuższy niż 48 godzin, a czas usunięcia usterki/naprawy nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (licząc od daty zgłoszenia).

# Lista skrótów

| Skrót | Rozwinięcie skrótu w języku angielskim | Rozwinięcie skrótu w języku polskim |
| --- | --- | --- |
| FAT | Factory Acceptance Test | Test akceptacyjny w miejscu produkcji |
| ILOT | Institute of Aviation | Instytut Lotnictwa |
| RTD | Resistance Temperature Detector | Termometr rezystancyjny |
| SAT | Site Acceptance Test | Test akceptacyjny w miejscu instalacji |
| Mn | nominal torque | nominalny moment obrotowy |

# Wprowadzenie

Przedmiotem zamówienia jest projekt, dostawa, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego. Laboratorium jest wyposażone w łańcuch napędowy składający się z silnika elektrycznego, wału wolnego (będącego z punktu widzenia przekładni wałem wejściowym) oraz zainstalowanego na nim sprzęgła. Zadaniem Wykonawcy jest projekt, dostawa, montaż i rozruch przekładni, podnoszącej prędkość obrotową na wale szybkim (wyjściowym) zgodnie z wymaganiami technicznym przedstawionymi w dalszej części niniejszego dokumentu. Do zadań wykonawcy należy również dostawa systemu smarującego przekładnię. Rysunek 1 przedstawia docelowy łańcuch napędowy.

Rysunek 1. Docelowy łańcuch napędowy.

Łańcuch napędowy będzie częścią stanowiska badawczego Instytutu Lotnictwa przeznaczonego do badania układów wirujących. Przekładnia powinna być w pełni kompatybilna z aktualnie zainstalowanym osprzętem oraz projektowanym układem, który będzie napędzany po stronie wału wyjściowego. Niniejszy dokument zawiera warunki techniczne dla przedmiotu zamówienia w celu spełniania wymagania kompatybilności.

Celem tego procesu zamówienia jest otrzymanie w pełni sprawnej oraz gotowej do eksploatacji przekładni wraz z układem smarowania olejem wraz z płynami/częściami eksploatacyjnymi pozwalającymi na pracę przez 5000h.

# Wymagania dla przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przekładnię przyspieszającą (multiplikator). Wał wejściowy przekładni będzie połączony z wałem silnika za pomocą sprzęgła elastycznego Flender Arpex 121-6 (parametry sprzęgła dostepne w załączniku nr 1). Dodatkowo, pomiędzy sprzęgłem a wałem wejściowym przekładni, zamontowany zostanie momentomierz HBM T11F (rys. w załaczniku nr 2). Wymagania na przekładnie przedstawione są w rozdziale 4.1.

Przekładnia winna być wyposażona w układ smarowania olejem. Zamawiający dopuszcza dwa równoważne rozwiązania. Wymagania na oba rozwiązania układu smarowania przedstawione są w rozdziale 4.2. Wymagania na opomiarowanie oraz sterowanie układu smarowania znajduje się w rozdziale 4.3.

Dostarczony zespół napędowy będzie wykorzystywany w klimatyzowanej celi testowej zlokalizowanej na terenie Instytutu Lotnictwa. Środowiskowe warunki pracy są następujące:

- Temperatura: 22±6°C

- Wilgotność: 20-95% (bez kondensacji)

- Zapylenie: brak

- Opary olejów: brak

- Atmosfera wybuchowa: brak

- Możliwy kontakt z olejem turbinowym zgodnym z MIL-PRF-23699

## Przekładnia

Przekładnia musi spełniać następujące wymagania:

- Moment bezwładności po przeliczeniu na wał wejściowy winien być jak najmniejszy. Moment bezwładności na wale wejściowym powinien być nie większy niż 0,1 kg*m^2.

- Minimalna przenoszona moc przy maksymalnej prędkości obrotowej 200 kW

- Minimalny nominalny moment obrotowy (Mn) na wale wejściowym 150 Nm

- Przeciążalność 2 x Mn przez 5min.

- Maksymalna prędkość na wale wejściowym 16 000 obr/min

- Przełożenie 1:3,25±0,1 (1:3,15 – 1:3,35; maksymalna predkość na wale wyjściowym 50 400 – 53 600 obr/min)

- Minimalna prędkość wału wejściowego, dla której wymagana jest praca ciągła pod pełnym obciążeniem Mn, musi wynosić 3 000 obr/min.

- Trwałość przekładni przy pracy ciągłej z pełnym obciążeniem i przy maksymalnych obrotach: 20 000 h; podczas tego okresu dopuszczalne naprawy u Zamawiającego, bez konieczności demontażu z miejsca pracy i czasie naprawy nie dłuższym niż 7 dni.

- Kierunek obrotów PRAWO/LEWO.

- Położenie wałów poziome.

- Wały i łożyska zdolne przenosić obciążenia (siły promieniowe, siły osiowe, momenty) pochodzące od sprzęgieł.

- Rozmieszczenie otworów montażowych pozwalające na zamocowanie przekładni do istniejącej płyty T-rowkowej stanowiska (rys. płyty w załączniku nr 3), przy czym dopuszczalne są elementy pośrednie pomiedzy przekładnią i płytą.

- Maksymalny obszar, który może byc zajęty przez przekładnię (razem z układem smarowania jeżeli jest zintegrowany z przekładnią) na ramie stanowiska przedstawiony jest w załączniku nr 4, Pole A.

- Odległość osi wałów od płaszczyzny płyty T-rowkowej 450 mm.

- Wał wyjściowy drążony na pełnej długości; średnica przelotu co najmniej ø10 mm.

- Wał i wyjście wału szybkoobrotowego, od strony przeciwnej do odbioru mocy, przystosowane do montażu pierścienia ślizgowego, którego rysunek przedstawiony jest w Załączniku nr 5.

- Obydwa końce wału wejściowego zaopatrzone w kołnierze pozwalające na montaż momentomierza. Rysunek momentomierza pokazany jest w Załączniku nr 2.

- Kołnierz odbioru mocy pozwalający na przeniesienie pełnego zakresu momentu obrotowego i predkości obrotowej. Konstrukcja kołnierza do uzgodnienia z zamawiajacym

- Posiadać system monitorowania stanu łożysk. System bedzie wymagał akceptacji Zamawiającego.

- Odporność powłok malarskich na olej turbinowy zgodny z MIL-PRF-23699

## Układ smarowania

Zamawiający wymaga, aby przekładnia była wyposażona w system smarowania wraz z czynnikiem smarującym oraz wszystkimi komponentami łączącymi system smarowania z przekładnią oraz innymi komponentami niezbędnymi do poprawnej pracy przekładni.

Zamawiający dopuszcza dwa równożędne rozwiązania dla układu smarowania:

- Rozwiązanie 1: Układ smarowania zamontowany na przekładni lub zintegrowany z przekładnią.

- Rozwiązanie 2: Układ smarowania odseparowany od przekładni.

Wykonawca winien zaproponować jedno z powyższych rozwiązań, pozwalające na pracę przekładni zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 4.2.

Niezależnie od zaproponowanego rozwiązania, system smarowania winien spełniać następujące wymagania:

- Zapewniać poprawne smarowanie w pełnym zakresie obrotów i obciążeń, dla których wymagana jest praca ciągła. (Mn; 3 000 – 16 000 obr/min na wale wejściowym).

Jeżeli dla prędkości poniżej 3 000 obr/min występować będą ograniczenia w parametrach pracy przekładni i/lub jej czasie pracy, to Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia listy ograniczeń, która będzie wymagała uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

- Czas przygotowania do pracy po postoju nie dłuższy niż 10 min.

- Części i płyny eksploatacyjne dostępne w okresie do 7 dni.

- Jeżeli jest to konieczne, to układ smarowania winien być wyposażony w wodne wymienniki ciepła  i przystosowany do temperatury cieczy chłodzacej 5 – 20 °C na wejściu wymiennika. Zamawiający zapewni doprowadzenie cieczy chłodzącej do układu smarowania.

- Układ smarowania powinien być wyposażony w instrumentację umożliwiającą nadzorowanie istotnych wielkości charakteryzujących jakość jego pracy.

- Typy złącz elektrycznych oraz sposób zasilania urządzeń  powininny być uzgodnione z Zamawiającym.

Wymagania na opomiarowanie oraz potencjalny układ sterowania przedstawione są w rozdziale 4.3

Jeżeli Wykonawca wybierze Rozwiązanie 1 (układ smarowania zamontowany na przekładni lub zintegrowany z przekładnią) to układ smarowania powinien spełniać następujące wymagania:

- Maksymalny obszar na ramie stanowiska, który może byc zajęty przez przekładnię wraz z układem smarowania, przedstawiony jest w załączniku nr 4, Pole A.

Jeżeli Wykonawca wybierze Rozwiązanie 2 (układ smarowania odseparowany od przekładni) to układ smarowania winien spełniać następujące wymagania:

- Posadowienie układu smarowania w Polu B przedstawionym w załączniku nr 4.

- Nie dopuszcza się odprowadzania czynnika smarującego z przekładni do zewnętrznego układu smarowania posadowionego w Polu B (Załącznik nr 4) w sposób grawitacyjny. Sposób odprowadzenia czynnika smarującego oraz poprowadzenia przewodów hydraulicznych należy uzgodnić z Zamawiającym.

## Opomiarowanie oraz układ sterowania układu smarowania

Niezależnie od wybranego rozwiązania układu smarowania, układ ten powinien być wyposażony w odpowiednie opomiarowanie. Wymagania na opomiarowanie przedstawione są w tabeli poniżej:

| Pomiary i sygnalizacja układu smarowania |
| --- |
| Funkcjonalność | Dopuszczalne sposoby realizacji |
| Pomiar ciągły oraz sygnalizacja przekroczenia dla czujników ciśnienia lub przepływu środka smarnego. (tylko jeżeli smarowanie przekładni realizowane jest poprzez dostarczenie czynnika smarnego pod ciśnieniem poprzez układ pompowy) | Sygnał w zakresie 0-10V, styk bezpotencjałowy NO/NC dla sygnalizacji przekroczenia |
| Pomiar temperatury oleju w zbiorniku lub misce olejowej z sygnalizacją przekroczenia temperatury maksymalnej (gdy jest taka potrzeba również minimalnej) | Sygnał w zakresie 0-10V, styk bezpotencjałowy NO/NC dla sygnalizacji przekroczenia |
| Pomiar temperatury oleju na wyjściu z przekładni z sygnalizacją przekroczenia temperatury maksymalnej (o ile istnieje układ wyjściowy oleju z przekładni do zbiornika) | Sygnał w zakresie 0-10V, styk bezpotencjałowy NO/NC dla sygnalizacji przekroczenia |
| Pomiar temperatury cieczy chłodzącej na wyjściu z wymiennika ciepła (tylko jeżeli zastosowano wodne wymienniki ciepła) | Termopara lub sygnał 0-10V |
| Sygnalizacja zabrudzenia filtrów | Styk bezpotencjałowy NO/NC |
| Poziomowskaz zainstalowany w sposób widoczny na obudowie zbiornika z co najmniej dwustopniową sygnalizacją niskiego poziomu oleju w zbiorniku lub misce olejowej | Sygnał ciągły w zakresie 0-10V, styki NO/NC dla dwóch poziomów oleju w zbiorniku |

Wykonawca powinien przygotować skrzynkę przyłączeniową, do której doprowadzi wszystkie sygnały pomiarowe i sterujące. Zamawiający poprowadzi ze swojej strony przewody do przygotowanej skrzynki przyłączeniowej.

# Testy akceptacyjne, instalacja oraz uruchomienie

Test akceptacyjny w miejscu produkcji (FAT) przekładni i systemu smarującego powinien zostać przeprowadzony w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym termin testów akceptacyjnych i dopuścić przedstawicieli Zamawiającego do obecności przy testach (do 2 dni). Testy FAT powinny zawierać co najmniej:

- Uruchomienie systemu (przekładnia wraz z układem smarowania) wraz z testami bez obciążenia.

- Testy wszystkich sygnałów sterujących i pomiarowych.

Po pozytywnym zakończeniu testu Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu raport wykonanych sprawdzeń a następnie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Instytutu Lotnictwa. Koszty dostawy i ewentualne cła pokrywa Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby pierwsza instalacja i test akceptacyjny w miejscu instalacji (SAT) odbyły się w obecności Wykonawcy (nie później niż 30 dni od daty dostarczenia przekładni) oraz jego wsparciu przy następujących zadaniach:

- Instalacji części mechanicznej przekładni i układu smarowania

- Szkolenia z zakresu instalacji, konserwacji oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Uruchomienie systemu wraz z testami bez obciążenia na wale wyjściowym.

Wykonawca musi przewidzieć conajmniej trzydniową wizytę w siedzibie Zamawiającego na pokrycie ww. zadań. Data wizyty powinna być uzgodniona z Zamawiającym.

Zamawiający posiada doświadczenie oraz odpowiednie narzędzia, aby wykonać osiowanie przekładni.

# Dokumentacja

Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji przedstawionej poniżej:

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa w języku polskim lub angielskim (w formie papierowej oraz elektronicznej)

- Rysunki gabarytowe i montażowe w formie elektronicznej. Zamawiający akceptuje dostarczenie rysunków płaskich i/lub modeli 3D w jednym z formatów *.PDF, *.PRT (maks. NX10), *.IGS, *.IGES, *.STP, *.STEP, *.MODEL, *.SLDPART.

- Inna dokumentacja potrzebna do poprawnej konserwacji oraz eksploatacji urządzenia

# Szkolenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie dla przynajmniej 5 pracowników Zamawiającego, obejmujące wszystkie aspekty z zakresu instalacji, konserwacji oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się podczas wizyty Wykonawcy u Zamawiającego, która to wizyta obejmowała będzie również instalację i uruchomienie systemu. Konkretna data powyższego szkolenia musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.

# Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich urządzeń składających się na przedmiot zamówienia nie później niż 24 tygodni od dnia podpisania umowy.

# Dodatkowe wymagania projektowe

W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dodatkowo do zrealizowania następujących prac:

- Dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy prezentacji multimedialnej opisującej w języku angielskim zaoferowane rozwiązania i argumentację potwierdzającą spełnienie wymagań Zamawiającego.

- Uzgodnienia z Zamawiającym projektu przekładni i układu smarowania, który powinien uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wykonawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do projektu w ciągu 5 dni od jego otrzymania.

# Spis ilustracji

Rysunek 1. Docelowy łańcuch napędowy.	4

# Załączniki

Załącznik nr 1: Flender couplings APREX (katalog sprzęgieł firmy Flender)

Załącznik nr 2: Rysunek techniczny momentomierza

Załącznik nr 3: Rysunek techniczny płyty T-rowkowej

Załącznik nr 4: Rzut poglądowy na pomieszczenie

Załącznik nr 5: Rysunek techniczny pierścienia ślizgowego