Warszawa, dnia 22.02.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa uszczelnienia statycznego do zastosowania we wrzecionie.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uszczelnienia statycznego do zastosowania we wrzecionie, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Dostawa uszczelniania statycznego, do zastosowania we wrzecionie, które będą spełniały następujące wymagania techniczne:

- różnica cisnień 1 bar (na zewnątrz uszczelnienia ciśnienie 1 mbar, wewnątrz ciśnienie atmosferyczne)

- odporność na oleje MIL-PRF-23699 oraz ISO VG 32 ( preferowany materiał uszczelnienia – Viton)

- praca ciągła w temperaturze 80˚C, krótkotrwałe 120˚C

- dzielone pierścienie stalowe + zabezpieczenie antykorozyjne

- rozmiar: DN800, max dopuszczalna średnica zewnętrzna kołnierza: ᵩ940 mm

- minimalne jednorazowe przemieszczone poprzeczne +25 mm, bez utraty szczelności

- minimalna żywotność uszczelnienia 200h

- dopuszczalna wartość przemieszczenia: ściskanie – 22mm, rozciąganie +15 mm

- dodatkowy kompensator 1 szt. ( bez pierścieni) jako część zapasowa

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

INBRAS

Ul. Poznańska 185 A

88 – 100 Inowrocław

- Termin wykonania zamówienia: do 6  tygodni, od daty wystawienia zamówienia/ podpisania umowy.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do 02.03.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

INBRAS

Ul. Poznańska 185A

88 – 100 Inowrocław

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Romanem Góreckim, pod adres email: roman.gorecki@ge.com.