Warszawa, dnia 13.04.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa  części zabudowy segmentowej do zabudowy silnika na stanowisku testowym.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zabudowy , która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa części obudowy segmentowej do zabudowy silnika na stanowisku testowym.

Wymagania techniczne:

2 sztuki pierścieni (pierścień A i B) zgodnie z rysunkami (rysunki mogą zostać udostępnione zainteresowanym oferentom po podpisaniu z Zamawiającym umowy o poufności na wzorze Zamawiającego).

Materiał wykonania: stal S355J2+N.

Gabaryty:

− pierścień A – średnica zew 3642.72 mm, średnica wew. 2926.08 mm, grubość – 25.4 mm;

− pierścień B -  średnica zew 3720 mm, średnica wew. 3510 mm, grubość – 30 mm.

Oba pierścienie posiadać muszą zestaw otworów rozmieszczonych koncentrycznie, zamki pozycjonujące i szereg innych detali określających kształt.

Wskazane średnice, pozycje otworów i inne wymiary muszą mieścić się w tolerancji od +/-0.02 mm do  +/-0.5 mm

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

Energomontaż – Północ Gdynia

Ul. Handlowa 19

81 – 038 Gdynia

- Termin wykonania zamówienia: do 10  tygodni, od daty wystawienia zamówienia/ podpisania umowy.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do 21.04.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

Energomontaż – Północ Gdynia

Ul. Handlowa 19

81 – 038 Gdynia

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Romanem Góreckim, pod adres email: roman.gorecki@ge.com.