INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: (22) 846 00 11 wew. 564        Fax: (22) 846 65 67

Nasz znak: 16/DF/Z/11	Data: 07.04.2011r.	Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 1

do postępowania nr 16/DF/Z/11

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 16/DF/Z/11 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 –  Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „tomograf musi umożliwiać pracę w systemie otwartym”?

Odpowiedź:     Tomograf  musi być wyposażony w lampę rentgenowską o budowie otwartej, która zapewnia możliwość samodzielnej wymiany katody.

Pytanie nr 2 –  Jaką prędkość pracy Zamawiający wymaga od detektora?

Odpowiedź:   Prędkość pracy detektora nie może być niższa niż 25 klatek na sekundę.

Pytanie nr 3 –  Jakie max. bicie stolika obrotowego Zamawiający dopuszcza?

Odpowiedź:   Bicie stolika obrotowego nie może być większe niż 2 µm.

Pytanie nr 4 –  Jakie pochylenie osi Zamawiający dopuszcza dla skanów 2D?

Odpowiedź:    Dla scanów 2D dopuszczalne pochylenie osi  wynosi +/- 45 stopni.