INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114,

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11	Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 26/DF/Z/11

## Warszawa, lipiec 2011r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 26/DF/Z/11.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) – na potrzeby realizacji projektu: „PHOENIX – Bezzałogowy Samolot Stratosferyczny”  współfinansowanego  ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca elektrycznego do wygrzewania struktur kompozytowych.

Opis pieca:

Piec skonstruowany w formie prostokątnej komory z dwuskrzydłowymi drzwiami, na jednym końcu komory.

Urządzenie musi posiadać układ sterowania, zasilania energią elektryczną.

W części grzewczej sekcje grzałek i wentylatory, muszą stanowić  integralną część komory wypału.

Szkielet konstrukcji komory i części grzewczej wykonany  z profili stalowych zamkniętych.

Od wewnątrz, poszycie z blachy ocynkowanej.

Poszycie zewnętrzne wykonane z blach stalowych malowanych proszkowo.

Między blachami poszycia  izolacja z warstw wełny mineralnej z ekranami foliowymi.

Wentylatory promieniowe z wymuszeniem obiegu powietrza przez sekcje grzałek, zapewniające równoramienny rozkład temperatury w komorze roboczej pieca.

Powietrze zasysane w górnej części komory roboczej i wdmuchiwane przez grzałki nad podłogę komory a następnie przez regulowane anemostaty i blachę perforowaną wpływa równomiernie od dołu do komory roboczej.

Możliwość zamontowania w podłodze dowolnego układu szyn do wprowadzania formy.

Układ sterowania musi realizować  następujące funkcje:

–  automatycznego utrzymania zadanej temperatury komory grzewczej w czasie  pracy,

–  nadzorowania pracy sekcji grzałek,

–  kontroli napięcia faz i zabezpieczenia pracy wentylatorów,

–  zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć,

–  zliczania  godzin pracy,

–  sygnalizowania stanu urządzeń,

–  sygnalizowania końca procesu,

–  zabezpieczenia obsługi przed porażeniem prądem,

–  sterowania procesem grzania i studzenia,

–  rejestracji procesu z  czujnikami temperatur mocowanymi  do formy.

Piec musi posiadać następujące wymiary komory roboczej:

l = 10,0 m, b = 2,5 m, h = 2,0 m

Max temp: 220 oC.

Cechy charakterystyczne urządzenia (opcjonalnie):

–  samonośna konstrukcja łatwa do transportu w całości

–  bardzo dobra izolacja ścian komory – na zewnątrz ściany mają temperaturę otoczenia

–  regulowalny rozkład temperatur wzdłuż komory pieca

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad 
i odpowiadający obowiązującym normom oraz posiadający niezbędne certyfikaty 
i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca dostarczy urządzenie  na koszt własny do siedziby Zamawiającego, tj. Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

Wraz z urządzeniem Dostawca przekaże wszelką dokumentację, instrukcję obsługi i inne materiały informacyjne pozwalające na korzystanie z urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

Dostawca zapewni pracownikom Zamawiającego szkolenie, mające na celu przedstawienie zasad działania urządzenia i możliwość wykorzystania jego funkcji w praktyce, oraz instalację 
i uruchomienie urządzenia.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 42.30.00.00 − 9

Wymagania dotyczące gwarancji:

- Na dostarczone urządzenie dostawca udzieli gwarancji na okres ………liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie okaże się wadliwe, Dostawca zobowiązany będzie do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowy wolny od wad, o identycznych parametrach.

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji.

- Usuniecie awarii – następny dzień po otrzymaniu zgłoszenia ( przyjmowanie zgłoszeń 
w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 telefonicznie, faksem, e-mailem).

5) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Wymagane jest  oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania (dostawy) zamówienia

– do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy zgodnie z treścią 
art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym na terenie Polski oraz posiadania uprawnienia do świadczenia sprzedaży przedmiotu zamówienia na terenie Polski;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia tj. wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Dostawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w myśl postanowień art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

* w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów – Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony, jeżeli Dostawca  oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w myśl postanowień art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Każdy Dostawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy 
z Dostawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane 
w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy.

- Jeżeli oferta Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Dostawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Oferowane urządzenie musi posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Dostawcę dokumentów i oświadczeń.

Osoby upoważnione do kontaktów z Dostawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z  Dostawcami są:

w zakresie formalno – prawnym

- Ludwika Domżał, tel. (22) 846 00 11 w. 564, e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym

- Krystian Woźniak, tel. (22) 846 00 11 w. 421 , e-mail: krystian.wozniak@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu (22) 846 65 67 lub na następujące  adresy e-mail:

ludwika.domzal@ilot.edu.pl,

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania na stronie internetowej http://www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia) postępowanie przetargowe nr 26/DF/Z/11, można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B, pok. 32, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie SIWZ na adres: ludwika.domzal@ilot.edu.pl

Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Dostawcę. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy (zgodnie z wpisem do KRS lub załączonym upoważnieniem). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 1);

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- pisemne oświadczenie o spełnianiu wymagań, zgodne z art. 22 ust. 1 (zał. nr 2);

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność 
z oryginałem);

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymagane informacje należy zawrzeć w wykazie stanowiącym zał. nr 4,

- dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane/wykonywane 
z należytą starannością np. listy referencyjne.

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

UWAGA dla Dostawców zagranicznych!

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w treści SIWZ pt. złożona oferta musi zawierać, do oferty:

1.	składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.	składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 26/DF/Z/11) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114,

02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 32 (parter) do dnia 21.07. 2011 r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym (zał. nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Ocena końcowa oferty będzie sumą ocen cząstkowych z uwzględnieniem przyjętych wag. Z Dostawcą , którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 5.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 ze zm.) dział VI.

………………………………	 																																					Zał. nr 1

Pieczęć firmy

Dotyczy sprawy nr 26/DF/Z/11

FORMULARZ CENOWY

na dostawę pieca elektrycznego do wygrzewania struktur kompozytowych, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ do postępowania przetargowego 
nr 26/DF/Z/11

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję dostawę pieca elektrycznego do wygrzewania struktur kompozytowych., zgodnie 
z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

Cena netto  ......................................  PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis osoby upoważnionej

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 2

Dot. sprawy nr 26/DF/Z/11

OŚWIADCZENIE

uczestnika postępowania przetargowego

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam że:

-/	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-/	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-/	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

....................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 3

Dot. sprawy nr 26/DF/Z/11

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 4

Dot. sprawy nr 26/DF/Z/11

WYKAZ

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia. | Termin wykonania zamówienia (podać miesiąc i rok) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

# dot. sprawy: 26/DF/Z/11		Zał. nr 5

Zamówienie przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu

„PHOENIX-Bezzałogowy Samolot Stratosferyczny”

współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013.

U M O W A  Nr  projekt/DF/Z/2011

zawarta dnia .................. 2011 r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Lotnictwa, adres: 
02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod 
nr KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON 000037374 oraz NIP 525-000-84-94, reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu Lotnictwa – dr inż. Witolda Wiśniowskiego

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:

.............................................

zwaną dalej Dostawcą

a wspólnie zwanymi dalej Stronami.

Dostawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr 26/DF/Z/11 na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

Istotne postanowienia Umowy

1.	Przedmiot umowy – dostawa pieca elektrycznego do wygrzewania struktur kompozytowych.

2.	Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ................ netto, na zasadach określonych w § 5 Umowy.

3.	Termin wykonania umowy – do 12 tygodni  od daty podpisania Umowy.

§1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu pieca elektrycznego do wygrzewania struktur kompozytowych, zgodnie ze złożoną ofertą  z dnia ……...…, której zakres jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr 26/DF/Z/11.

- Wszelkie dostawy nie ujęte w umowie, a dostarczane przez Dostawcę  bez pisemnej umowy, traktowane będą jako dostawy wykonane samowolnie przez Dostawcę  na własny koszt (należność za te dostawy nie zostanie zapłacona).

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Termin dostawy przedmiotu Umowy wynosi do 12 tygodni od daty podpisania Umowy.

- Dostawca dostarczy urządzenie na koszt własny – do siedziby Zamawiającego, 
tj. Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

- Dostawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie wymienione w §1 Umowy – fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadające obowiązującym normom oraz posiadające niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wraz z urządzeniem Dostawca przekaże wszelką dokumentację, instrukcję obsługi i inne materiały informacyjne pozwalające na korzystanie z urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

- Dostawca zapewni pracownikom Zamawiającego szkolenie, mające na celu przedstawienie zasad działania urządzenia i możliwość wykorzystania jego funkcji w praktyce, oraz instalację 
i uruchomienie urządzenia.

- Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego 
i Dostawcy.

- Dostawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego.

- Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Dostawcy
 z niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiającego.

- Dostawca oświadcza, że posiada uprawnienia do sprzedaży urządzenia będącego przedmiotem Umowy.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Dostawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej Umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy,

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

- przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Dostawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Dostawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy.

- Dostawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Dostawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Dostawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu Umowy, a Dostawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Dostawca  udzieli gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia na okres ……. miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku trzech napraw urządzenia w okresie gwarancji, Dostawca będzie zobowiązany dokonać wymiany urządzenia  na nowe.

- Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie okaże się wadliwe, Dostawca zobowiązany będzie do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowe wolne od wad, o identycznych parametrach.

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji.

- Usuniecie awarii – następny dzień po otrzymaniu zgłoszenia ( przyjmowanie zgłoszeń 
w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 telefonicznie, faksem, e-mailem). 
W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych.

6. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Wymagane jest  oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

7. W przypadku określonym w ust. 1-8 Umowy obowiązywać będą wszystkie warunki dostarczenia, odbioru i gwarancji jak dla dostawy pierwotnej.

§5

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę .................... zł netto oraz VAT co daję  łączną kwotę ……… (słownie: ........................) brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wartość licencji, oprogramowania, opakowania, oznakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

- Płatność nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez płatnika faktury wraz z protokołem odbioru, przelewem, na konto Dostawcy  wskazane w fakturze.

§6

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Dostawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Dostawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy (niedotrzymania warunków gwarancji), Dostawca  zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości uszkodzonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Dostawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Dostawca  realizuje przedmiot Umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych 
w § 3, Dostawca  zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Dostawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§7

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA: