INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11     Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

NR 36/DU/Z/13

## Warszawa, grudzień 2013r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 36/DU/Z/13.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesny wirnik autorotacyjny"  współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oprzyrządowania technologicznego
oraz prototypowych łopat wirnika  z podziałem na etapy prac:

Rysunki przedstawiające przekrój listwy, strukturę przekroju łopaty oraz założenia do przetargu, stanowią załączniki nr 5,nr 6, nr 7 do SIWZ.

Etap I

Wykonanie prób materiałów konstrukcyjnych.

Realizacja:  2 miesiące od podpisania umowy

- wykonanie próbek z powierzonych materiałów konstrukcyjnych (Roving) w dowolnej technologii umożliwiającej zbadanie ich własności wytrzymałościowych,

- wykonanie we własnym zakresie badań niszczących próbek

- opracowanie wyników z podaniem naprężeń maksymalnych przy rozciąganiu, ściskaniu    oraz modułów sztywności E, G.

Wynik:

Raport zawierający wyniki badań i dane wytrzymałościowe do projektowania elementów kompozytowych z danych materiałów.

Etap II

Wykonanie oprzyrządowania do produkcji łopat.

Realizacja: 3 miesiące od podpisania umowy; etap ten powinien biec równolegle 
z etapem I.

- frezowanie na obrabiarce numerycznej z materiału własnego np. typu Prolab dzielonych foremników negatywowych według przekazanej geometrii obrysu zewnętrznego,

- powierzchnia licowa foremników powinna odpowiadać chropowatości która bez dodatkowych prac pozwoli na lakierowanie wykańczające powierzchni łopat,

- wykonanie z materiałów własnych wzmocnień dosztywniających foremników, umożliwiających utrzymanie stałej geometrii form oraz zapewnienie ergonomii przy wykonawstwie detali,

- wykonanie w dowolnej technologii nakładek technologicznych mocowanych do płaszczyzn podziałowych,

- grubość kompozytu wzmacniającego elementy frezowane, rozstaw żeber usztywniających, kształt obudowy i  rodzaj zbrojenia powinny być zgodne z najlepszą praktyką i doświadczeniem wykonawcy,

- oprzyrządowanie powinno być odporne na temperaturę obróbki cieplnej kompozytów
 w zakresie do 80 st. C,

- wykonanie we własnym zakresie w wytworzonym oprzyrządowaniu kołków/ zamków ustalających, mocowań mechanicznych do skręcania poszczególnych foremników 
w zespoły oraz punktów bazowych do ustalania położenia węzłów w wyrobie finalnym,

- oprzyrządowanie powinno zapewnić możliwość zastosowania worka próżniowego na każdym etapie realizacji prac,

- wymiary maksymalne detalu do oszacowań materiałowych: długość do 5m,  cięciwa łopaty do 0,25m, grubość względna profilu 11%

Wynik: Zrealizowany zestaw przyrządów wykonawczych, skatalogowany 
 z oznaczonymi numerami producenta.

Etap III

Wykonanie elementów prototypowych.

Realizacja: 3 miesiące od zakończenia Etapu II.

- fizyczna realizacja w wytworzonym oprzyrządowaniu z materiałów własnych:

a) części nasadowe łopat z mocowaniem końcówki do maszyny wytrzymałościowej (do 3 sztuk w zależności od wyników kolejnych prób wytrzymałościowych),

b) wyroby finalne - kompletne łopaty kompozytowe do trzech wirników, łącznie 6 łopat 
w tym jeden komplet pomalowany białą farbą do kompozytów epoksydowych np. poliuretanową;

- rozkład materiałów zbrojenia, rodzaj żywicy, zastosowane przekładki oraz technologia wykonania poszczególnych podzespołów zostanie zaproponowana przez Instytut Lotnictwa oraz uzgodniona z wykonawcą w zakresie jego technologii i zaplecza technicznego. Konsultacje rozpoczną się już na etapie wykonywania oprzyrządowania,

- elementy specjalne typu okucia mocowań, masy wyważające ewentualnie  inne drobne detale wklejane w strukturę wyrobu finalnego zostaną dostarczone przez Instytut Lotnictwa,

Wynik: Obiekty dostarczone do Instytutu Lotnictwa.

OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKACH.

1 - tworzywo formierskie do obróbki skrawaniem np. typu Prolab

2 - obrys teoretyczny profilu łopaty przekazany w formie elektronicznej do frezowania numerycznego,

3 - promień zewnętrzny technologiczny ( taki na jakim wykonawca jest w stanie poprawnie ułożyć warstwy  zbrojenia kompozytu wzmacniającego bez konieczności stosowania docisku próżniowego),

4 - linia podziału formy zgodna z cięciwą profilu,

5 - przykładowy element ustalający położenie form np. kołek wklejony na etapie wykonywania płaszczyzny podziałowej spasowany z tuleją wklejoną w drugą płaszczyznę podziałową,

6 - kompozyt szklano epoksydowy wzmacniający elementy frezowane

7 - żebra usztywniające foremniki oraz obudowa zapewniająca ergonomiczne warunki pracy,

8 - zamek ustalający położenie elementów frezowanych przed wykonaniem wzmocnień kompozytowych z ustalaczami,

9 - zewnętrzna powierzchnia materiału formierskiego rozwinięta w celu dolaminowania obudowy wzmacniającej,

10 - nakładka kompozytowa technologiczna umożliwiająca wyłożenie nadmiaru zbrojenia
 i założenie docisku próżniowego na szerokości L,

L - szerokość technologiczna płaszczyzn podziałowych umożliwiająca uszczelnienie worka próżniowego, min. 120 mm od promienia R do śrub montażowych,

11 - promień technologiczny R umożliwiający wywinięcie nadmiaru zbrojenia bez   zafalowań,

12 - śruby montażowe łączące foremniki poprowadzone w tulejach stalowych wlaminowanych parami w płaszczyzny podziałowe.

Termin wykonania umowy –   Etap I  Wykonanie prób materiałów konstrukcyjnych, 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Etap II Wykonanie oprzyrządowania do produkcji łopat,  3 miesiące od daty podpisania umowy.

Etap III Wykonanie elementów prototypowych, 3 miesiące od zakończenia Etapu II.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 73 10 00 00 – 3

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje składania  zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę,  jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. posiadania wiedzy
 i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia
 i wykaże, iż wykonał  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1  pracę wykonaną w technologiach lotniczych, oraz załączy dowody potwierdzające, że praca ta została wykonana należycie np. listy referencyjne;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału 
w postępowaniu określone w art. 22  ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 oraz 24b ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane  w art. 24 ustawy oraz łącznie warunki udziału w postępowaniu określone
 w art. 22 ust. 1.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca wraz z ofertą, złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy oraz 24b) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2);

2.kopię aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenia o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

d.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, e-mail: ludwika.domzal @ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym:

Tomasz Szczepanik, e-mail: tomasz.szczepanik @ilot.edu.pl;

Mirosław Delega, e-mail: mirosław.delega@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu /22/ 846 65 67 lub na następujący adres e-mail:

ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej.

Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest  do pobrania

na stronie internetowej  www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B, w pokoju 38 (parter) postępowanie nr 36/DU/Z/13, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres:  ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, lub załączonym upoważnieniem). Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta  wewnętrzna   musi zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna musi być  oznaczona  tylko numerem postępowania przetargowego tj. 36/DU/Z/13.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy zał. nr 1;

- aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- podpisane oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 3;

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 2;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność
 z oryginałem);

- wykaz  wykonanej  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej w okresie ostatnich trzech  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1  pracy  w technologiach lotniczych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy  prace te zostały wykonane należycie;

- dowody  potwierdzające, że w/w prace zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 36/DU/Z/13) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) do dnia 10.01.2014r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2014r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym 
(zał nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najniższą cenę, podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 5.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI.

Zał. nr 1

dotyczy sprawy nr  36 /DU/Z/13

FORMULARZ CENOWY

na  wykonanie  oprzyrządowania technologicznego oraz prototypowych łopat wirnika zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi  w SIWZ do postępowania przetargowego nr  36/DU/Z/13.

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję   wykonanie  oprzyrządowania technologicznego
oraz prototypowych łopat,  zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

- Cena

Cena netto  ..................................... PLN

Podatek VAT ...................................  PLN

Cena brutto ...................................... PLN

3.	Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.............................................................

pieczęć, data i podpis wykonawcy lub  osoby upoważnionej

Zał. nr 2

dot. sprawy nr 36/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 oraz 24b.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

...........................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

dot. sprawy nr 36/DU/Z/12	Zał. nr 3

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam, że:

1)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

# Zał. nr 4

dot. sprawy nr  36/DU/Z/13

WYKAZ

wykaz  wykonanej  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej w okresie ostatnich trzech  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1  pracy wykonanej w technologiach lotniczych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia | Termin wykonania zamówienia (podać miesiąc i rok) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

...........................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dowody  potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie np. listy referencyjne.

# dot. sprawy:  36/DU/Z/13									Zał. nr 8

U M O W A  Nr  projekt/DU/Z/2013

zawarta dnia ........ 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Lotnictwa 
z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  posiadającą NIP …….. oraz REGON …… zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………….

a wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr 36/DU/Z/13  na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.Przedmiot umowy – wykonanie oprzyrządowania technologicznego
oraz prototypowych łopat wirnika.

2.	Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości .......................... na zasadach określonych 
w § 6 umowy.

3.	Terminy wykonania umowy –   Etap I  Wykonanie prób materiałów konstrukcyjnych, 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Etap II Wykonanie oprzyrządowania do produkcji łopat,  3 miesiące od daty podpisania umowy.

Etap III Wykonanie elementów prototypowych, 3 miesiące od zakończenia Etapu II.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o numerze 36/DU/Z/13, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z treścią  art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się  do wykonanie oprzyrządowania technologicznego oraz prototypowych łopat wirnika, zgodnie ofertą złożoną  dnia: .....................2013r., z podziałem na następujące etapy prac:

- Etap I −  Wykonanie prób materiałów konstrukcyjnych.

- Etap II − Wykonanie oprzyrządowania do produkcji łopat.

- Etap III − Wykonanie elementów prototypowych.

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego;

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne  do wykonania przedmiotu umowy.

# Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) wymagają zachowania tajemnicy i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

KOMUNIKACJA

- Osobą / Osobami  odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Zamawiającego jest/są:

- Osobą \ Osobami odpowiedzialną \ odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Wykonawcy jest \są:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

§5

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
w wysokości ……….. zł netto oraz VAT, w kwocie ……………, co daje łączną kwotę  (słownie: …………) brutto.

- Płatność nastąpi, w ciągu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, jest  protokół odbioru, 
o którym mowa w § 2 ust. 4, podpisany przez przedstawicieli Stron.

§6

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca może zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3% wartości umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

§7

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Możliwe jest wprowadzenie zmian do zawartej  między Zamawiającym i Wykonawcą umowy w przypadku zaistnienia poniższych przesłanek:

- Stwierdzenie okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy.

- Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

# ZAMAWIAJĄCY:							       WYKONAWCA: