##### Załącznik nr 2 do SIWZ

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego wyposażenia do badań udarności: młota wahadłowego wyposażonego w nóż instrumentowany (dalej jako „urządzenie”).

Przez zakup należy rozumieć zakup, dostawę i montaż urządzenia oraz wykonanie wzorcowania bezpośredniego (ASTM E23 i ASTM E2298-13a) i wzorcowania pośredniego NIST udokumentowanych odpowiednimi świadectwami. Miejsce dostawy i montażu: siedziba Zamawiającego w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114.

Przedmiotem zamówienia objęte są również szkolenia do 6 wskazanych przez Zamawiającego osób dotyczące obsługi urządzenia. Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jeżeli w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane bezpośrednio lub pośrednio pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) urządzenia oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia równoważnego pod warunkiem, że zapewni on uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.

Jeżeli w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, Zamawiający z uwagi na konieczność zapewnienia jednolitych standardów pomiarów i ich porównywalności z pomiarami dokonanymi uprzednio nie dopuszcza stosowania innych norm niż wymienione w niniejszym dokumencie.

Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z zastrzeżeniem, że dostawa i montaż aparatury w siedzibie Zamawiającego nastąpi nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zamawiający w okresie przed upływem terminu do składania ofert umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca montażu celem ustalenia zakresu ewentualnych prac przygotowawczych po uprzednim złożeniu wniosku o dokonanie takiej wizji.

- Wymagania i parametry techniczne urządzenia:

  - Konstrukcja i parametry młota oraz układów pomiarowych zgodne z ASTM E2298 – 13a, ASTM E23-12c, PN-EN ISO 14556 i PN-EN ISO 148-2.  Nóż młota zgodny z PN-EN ISO 14556 ASTM E2298 – 13a.

  - Energia nominalna młota 300J±2J

  - Rozdzielczość czujnika inkrementalnego min.0,06°.

  - Częstotliwość próbkowania elektroniki do pomiaru siły i przemieszczenia min.1MHz.

  - Wahadło typu U zgodnie z ASTM E23 i PN-EN ISO148-2.

  - Układ automatycznego podnoszenia wahadła do pozycji wyjściowej z możliwością ustawienia wahadła w zakresie od pozycji wyjściowej (300J) do pozycji o niskiej energii uderzenia (≤30J).

  - Wkładki do kowadeł na próbki o zredukowanym przekroju 1 komplet 7,5x10x55 mm oraz 1 komplet 5x10x55mm.

  - Szczypce do pozycjonowania próbek na podporze zgodne z normami ASTM E23
 i PN-EN ISO 148-2.

  - Automatyczne urządzenie do centrowania próbek na podporze.

  - Obudowa ochronna, europejski znak CE.

  - Możliwość automatycznego rozpoczęcia próby udarności w momencie zamknięcia drzwi obudowy.

  - Dedykowane oprogramowanie sterujące i pomiarowe do obsługi urządzenia w języku polskim wraz z licencją w zakresie okresowym w załączniku nr .. do SIWZ – wzorze umowy, Interfejs oprogramowania pomiarowego z możliwością podglądu i zapisu wyników badań (danych pomiarowych)  w formie cyfrowej z możliwością eksportowania do arkusza kalkulacyjnego - zgodność z oprogramowaniem MS Excel (rozszerzenie.xls i .csv).

  - Urządzenie będzie wyposażone w monitor pozwalający na prezentacje wyników pomiarów.

  - Podstawa betonowa zgodna z ASTM E23.

  - Wzorcowanie bezpośrednie urządzenia wg:

  - ASTM  E23

  - ASTM  E2298 - 13a

wykonane zostanie przez akredytowane laboratorium i realizowane będzie w miejscu dostawy i montażu aparatury oraz udokumentowane odpowiednim świadectwem.

  - Wzorcowanie pośrednie urządzenia przeprowadzone zostanie przez Wykonawcę 
w miejscu dostawy i montażu aparatury oraz zostanie udokumentowane świadectwem wzorcowania wydanym przez NIST.

  - Możliwość podłączenia do komputera w celu zbierania danych, co najmniej: energia łamania, dane związane z siłą i przemieszczeniem wahadła podczas łamania próbki.

  - Oprogramowanie umożliwiające komunikację pomiędzy komputerem i młotem. Ilość nośników oprogramowania – min. 1 szt.

  - Zasilanie elektryczne 230V.

  - Możliwość zapisu wyników badań na przenośnym nośniku danych.

- Szkolenia.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla maksymalnie 6 osób wskazanych przez Zamawiającego mające na celu przedstawienie zasad działania aparatury i możliwości wykorzystania jej funkcji w praktyce oraz obsługi urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie po dostawie, montażu i odbiorze aparatury zgodnie z warunkami zawartej umowy. Szkolenie powinno obejmować elementy praktyczne przez co należy rozumieć samodzielnie wykonanie przez każdą z osób uczestniczących w szkoleniu co najmniej jednego pomiaru. Ukończenie szkolenia przez osoby, o których mowa w ust. 1 powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Wykonawcę.

- Gwarancja, serwis i wsparcie techniczne.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji obejmującej okres minimum 12 miesięcy (wskazane 24 miesiące).

- Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową urządzenia przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w okresie udzielonej gwarancji wynikającą 
z instrukcji obsługi urządzenia.

- Zamawiający wymaga aby obsługa serwisowa urządzenia dostępna była w pierwszej kolejności w miejscu montażu urządzenia a jeżeli nie będzie to możliwe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy producent urządzenia nie będzie oferował serwisu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub nie będzie posiadał autoryzowanego przedstawiciela oferującego taki serwis Wykonawca zobowiązany będzie do jego zapewnienia w miejscu ustalonym przez strony.

- W przypadku gdy serwis urządzenia wymagałby okresu dłuższego niż 2 tygodnie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie zastępcze o analogicznych parametrach lub pokryć koszty badań zaplanowanych przez Zamawiającego na okres serwisowania urządzenia a zleconych innej jednostce.

- Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni odpłatną obsługę serwisową w okresie co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym.

- Czas reakcji na awarie nie może być dłuższy niż dwa dni robocze od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

- Naprawa zaistniałych awarii lub usterek urządzenia bądź jego kalibracji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia serwisowi (nie uwzględniając czasu potrzebnego na ewentualne wyprodukowanie części zamiennych).

- W okresie gwarancji i 5-letnim okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne konsultacje techniczne dotyczące obsługi i wykorzystania urządzenia.

- Inne wymagania.

- Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy wszelką dokumentację, instrukcje obsługi
 i inne materiały informacyjne, pozwalające na użytkowanie urządzenia zgodnie
 z zaleceniami producenta (DTR) w oryginale oraz w języku polskim jeżeli język oryginału jest językiem innym niż język polski.

- Transport oraz montaż urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności ze standardowymi wymogami pod względem bezpieczeństwa, europejski znak CE oraz spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą EN ISO 13489.