Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej szlifierki CNC do wałków z możliwością szlifowania gwintów zewnętrznych (dalej jako urządzenie). Głównym przeznaczeniem maszyny będzie szlifowanie próbek stosowanych do badań wytrzymałościowych. Przykłady typowych próbek stosowanych do badań wytrzymałościowych znajdują się w normie ITN06014.01/A oraz ITN 06017.01/A. Szlifowane w próbkach są: wszystkie powierzchnie walcowe, promienie, gwinty i czoła. Urządzenie powinno być dostarczone wraz z kompletnym osprzętem, oprogramowaniem i narzędziami umożliwiającymi wykonanie około 500 próbek stosowanych do badań wytrzymałościowych z materiałów lotniczych typu  Inconel. Osprzęt i narzędzia to  między innymi ściernice, obciągacze, kły, zabieraki. Ściernice typu A, wielkość ziarna 46-120, twardość G-J, struktura 6-10, spoiwo V.

- Wymagania i parametry techniczne:

- Możliwość szlifowania próbki o średnicy 2,5 mm oraz całkowitej długości 38 mm.

- Możliwość szlifowania - zakres średnic detali od 2,5 mm do 280 mm

- Możliwość szlifowania - zakres długości detali od 30mm do 400mm

- Max ciężar detalu obrabianego 80 kg

- Możliwość szlifowania powierzchni obrotowych zewnętrznych oraz płaskich czół przedmiotów i kołnierzy.

- Możliwość szlifowania gwintów próbek: M5;  M8; M10x1; M10x1,5;  M16x1,5;  M12; M20x1,5;  5/16”-24 UNS; 1/2”-20 UNF;  1/2"-13 UNF;

- Obróbka detalu w kłach i w uchwycie

- Szlifowanie wzdłuż ścieżki ( po konturze )

- Oprogramowanie technologiczne do szlifowania wzdłuż ścieżki i gwintów - pożądanym przez Zamawiającego oprogramowaniem i systemem sterującym jest Fanuc. Zamawiający preferuje ww. oprogramowanie i system sterujący z uwagi na fakt posiadania innego typu urządzenia opartego na oprogramowaniu i sterowaniu Fanuc 
i znajomość zasad użytkowania tego sterowania i oprogramowania. Zamawiający dopuszcza dostarczenie sterowania i oprogramowania równoważnego.

- Głowica dwuściernicowa (jedna do wałków, druga do gwintów)

- Wyposażenie urządzenia po 2 sztuki jednakowych zabieraków detalu różnych wielkości aby umożliwiać szlifowanie wszystkich próbek wg norm ITN06014.01/A oraz ITN 06017.01/A.  bez zbrojenia poza maszyną.

- Obciąganie ściernicy z programu zarówno do szlifowania profili jak i gwintu

- Importowanie konturów DXF, DWG  i IGS

- Pomiar przejazdów na liniałach optycznych

- Płynna regulacja prędkością szlifowania w zakresie 15m/s-45m/s oraz prędkości przedmiotu obrabianego 1-1000 obr/min

- Możliwość wykonania detali w zakresie parametrów geometrycznych:

- chropowatość Ra ≤ 0,4 µm;

- kołowość 0,0015 mm;

- walcowość 0,005 mm / 500 mm.

- Zasilanie trójfazowe 400V, o łącznej mocy zainstalowanej rzędu 10-20 kW

- Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla maksymalnie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego mające na celu przedstawienie zasad działania urządzenia i możliwości wykorzystania jego funkcji w praktyce oraz obsługi urządzenia. Szkolenie powinno obejmować elementy praktyczne, przez co należy rozumieć samodzielnie wykonanie przez każdą z osób uczestniczących w szkoleniu, co najmniej jednego zadania praktycznego polegającego na zaprogramowaniu urządzenia (napisaniu programu obróbki elementu)
 i  wykonaniu w oparciu o zaprogramowane dane obróbki elementu na dostarczonym urządzeniu. Ukończenie szkolenia przez osoby, o których mowa w ust. 1 powinno zostać potwierdzone wydaniem certyfikatu.

- Gwarancja, serwis i wsparcie techniczne.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji obejmującej okres minimum 12 miesięcy (wskazane 24 miesiące).

- Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową urządzenia przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w okresie udzielonej gwarancji, w tym jego kalibrację, w okresach wynikających z zasad jego użytkowania zamieszczonej 
w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

- Zamawiający wymaga aby obsługa serwisowa urządzenia dostępna była w pierwszej kolejności w miejscu montażu urządzenia a jeżeli nie będzie to możliwe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy producent urządzenia nie będzie oferował serwisu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub nie będzie posiadał autoryzowanego przedstawiciela oferującego taki serwis Wykonawca zobowiązany będzie do jego zapewnienia w miejscu montażu urządzenia.

- W przypadku gdy serwis urządzenia wymagałby okresu dłuższego niż 2 tygodnie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie zastępcze o analogicznych parametrach lub pokryć koszty prac zaplanowanych przez Zamawiającego na okres serwisowania urządzenia a zleconych innej jednostce lub podmiotowi.

- Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni odpłatną obsługę serwisową w okresie co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym.

- Czas reakcji na awarie nie może być dłuższy niż dwa dni robocze od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

- Naprawa zaistniałych awarii lub usterek urządzenia bądź jego kalibracji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia serwisowi (nie uwzględniając czasu potrzebnego na ewentualne wyprodukowanie części zamiennych).

- W okresie gwarancji oraz 5 letnim okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne konsultacje techniczne dotyczące obsługi i wykorzystania urządzenia, których okres realizacji będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie dostarczał także wszelkie aktualizacje oprogramowania sterującego.

- Inne wymagania.

- Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy wszelką wymaganą prawem dokumentację, instrukcje obsługi i inne materiały informacyjne, pozwalające na użytkowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta (DTR) w oryginale oraz w języku polskim jeżeli język oryginału jest językiem innym niż język polski.

- Transport oraz montaż urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności ze standardowymi wymogami pod względem bezpieczeństwa, europejski znak CE.

- Praktyczny odbiór urządzenia

Po dokonaniu montażu urządzenia Strony przystąpią do jego odbioru. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 3 prób praktycznych polegających na poddaniu materiałów obróbce za pomocą dostarczonego urządzenia, wraz z planem operacyjnym i czasami poszczególnych obróbek. Będą to następujące detale:

- Próbka HCF_LCF_CBMK – wymagania określa załącznik nr 1 do niniejszego opisu;

- Próbka Typ 5 wg ITN 06014.01/A – wymagania określa załącznik nr 2 do niniejszego opisu;

- Próbka Typ 1 wg ITN 06014.09/A – wymagania określa załącznik nr 3 do niniejszego opisu.

Zamawiający dokona oceny wykonanych próbek z jego wymaganiami na zasadzie zgodne/niezgodne