Data  08.05.2015 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, 
o zamiarze udzielenia zamówienia, na rozwoju unikatowych procedur i związanych z nimi narzędzi do pozycjonowania Turbiny Gazowej 9HA.01 w Bouchain (Francja). Ww. prace prowadzone są celem wsparcia prac badawczych nad nowymi metodami montażu i nie służą prowadzeniu produkcji seryjnej w celu osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia obejmie wykonanie i dostarczenie następujących elementów układu regulacji położenia ww. Turbiny:

  - siłowników hydraulicznych,

  - stalowych tymczasowych elementów  podparcia Turbiny,

  - elementów ślizgowych umożliwiających przesuw  Turbiny w płaszczyźnie poziomej

w tym:

  - wykonanie wraz z dostawą specjalistycznych siłowników z elementami głowicy ślizgowej z PTFE o nośności 1,2MN i 2,6MN, których wymiary nie będą przekraczać wymagań aplikacji dla warunków instalacji, użycia i demontażu,

  - wykonanie  wraz z dostawą specjalistycznych siłowników o nośności 0,4MN, których wymiary nie będą przekraczać wymagań aplikacji dla warunków instalacji, użycia i demontażu,

  - wykonanie wraz z dostawą specjalnych elementów ślizgowych o współczynniku tarcia identycznym z  głowicami ślizgowymi z PTFE montowannymi w siłownikach,

  - dostawę standardowych elementów układu hydraulicznego siłowników,

  - dostawę elementów tymczasowego podparcia Turbiny współpracujących z elementami hydrauliki i ślizgowymi,

  - wykonanie wraz z dostawą elementów pozycjonujących Turbinę,

  - sporządzenie dokumentacji wykonawczej dostarczonych przez Wykonawcę elementów wraz z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi konserwacji w języku angielskim,

  - przedstawienia wynikow obliczeń wytrzymałościowych (ręcznych lub/oraz CAE) wykożystanych przy projektowaniu,

  - przedstawienia odpowiedniej dokumentacji pokazującej zgodność wykonania elementów z wymaganiami CE,

  - umieszczenie na każdym z elementów składowych tabliczek znamionowych zawierających dane takie jak nazwę elementu, numer rysunku, wagę elementu, oznaczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, datę produkcji, nazwę producenta, dopuszczalne maksymalne ciśnienie (w przypadku elementów hydraulicznych), oznaczenie CE w przypadku zgodności z dyrektywą,

  - transport międzynarodowy w kontenerze i udostępnienie kontenera na czas minimum dwóch tygodni,

W rezultacie opracowany zostanie nowatorski sposobu pozycjnonowania turbiny bez używania dotychczasowo używanych komponentów. By zagwarantować możliwość opracowania unikatowego pozycjonowania niezbędne jest wykonanie i dostarczenie ww. narzędzi, które zostaną umieszczone w dokładnie określonej lokalizacji i użyte zgodnie z ich przeznaczeniem w celu ustalenia i wypracowania nowatorskiej metodologii pozycjonowania turbiny. W przypadku opracowania skutecznej metodologii możliwe będzie jej  wdrożenie dla turbin gazowych innych klas.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie udostępniony zainteresowanym współpracą podmiotom po podpisaniu odpowiednich dokumentów o ochronie informacji poufnych takich jak między innymi dane techniczne.

- Termin realizacji zamówienia

Dostawa wszystkich komponentów w niezbędnej ilości pod wskazany adres we  Francji w terminie do 30 czerwca 2015

- Inne postanowienia

  - Rozliczenie pracy: Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru.

  - Wykonawca gwarantuje wsparcie techniczne na miejscu użycia narzędzi.

  - Współczynnik tarcia elementów ślizgowych powinien być potwierdzony odpowiednimi testami. Uzyskanie współczynnika tarcia na poziomie około 1% siły wertykalnej co jest niezmiernie istotne w pożądanej zdefiniowanej dokładności przesuwu dla obciążenia ponad 400 ton.

- Podmiot, któremu zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia:

FREYSSINET Polska Sp z o.o.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia prosimy w terminie do 14.05.2015 r. o poinformowaniu nas o tym na adres e-mail: edyta.sitnik.@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w wymaganiach dotyczących danych technicznych.

Jeżeli załączona dokumentacja  techniczna lub w przypadku konieczności jej wyjaśnienia oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowane rozwiązanie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta wykonawcy jest niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym i podlega odrzuceniu.

W przypadku gdy do upływu ww. terminu nie wpłynie żadna oferta lub złożone oferty  Zamawiający zawrze umowę z FREYSSINET Polska Sp z o.o.