OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ultraszybka kamera cyfrowa wraz z osprzętem i oprogramowaniem, która powinna spełniać następujące parametry:

- Kamera z sensorem CMOS o rozdzielczości 2560x1920 przy prędkości przynajmniej 2000 klatek na sekundę.

- Kamera powinna umożliwiać rejestrację w następujących rozdzielczościach i prędkościach: 1920x1080 przy prędkości ~4500 fps lub więcej, 1280x720 przy prędkości ~10000 fps lub więcej, 640x480 przy prędkości ~28000 fps lub więcej.

- Kamera powinna posiadać możliwość regulacji rozdzielczości, przynajmniej co 64 piksele w poziomie i co 8 pikseli w pionie.

- Kamera powinna posiadać kolorowy sensor CMOS.

- Minimalny czas otwarcia migawki to: 200 ns

- Kamera powinna posiadać wewnętrzna pamięć RAM, przynajmniej 32 GB.

- Kamera musi posiadać możliwość wykonywania automatycznej kalibracji czerni.

- Kamera powinna posiadać tryb Dualrate, który pozwala na zmianę prędkości rejestracji w trakcie jednego ujęcia wyzwalaną za pomocą sygnału TTL.

- Pamięć kamery powinna dać się podzielić przynajmniej na 64 segmenty. Kamera powinna posiadać możliwość automatycznego trybu rejestracji pomiędzy segmentami na zasadzie: koniec zapisu w jednym segmencie – automatyczne przejście do następnego segmentu.

- Kamera powinna posiadać tryb „Low light“ umożliwiający za pomocą jednego przycisku podgląd obrazu przy małych ilościach światła dla wysokich prędkości rejestracji.

- Kamera powinna posiadać możliwość synchronizacji rejestracji poszczególnych klatek z zewnętrznym sygnałem TTL.

- Kamera powinna posiadać możliwość zapisu zarejestrowanych sekwencji na zewnętrzny nośnik danych za pomocą złącz USB i Ethernet.

- Kamera powinna posiadać wyjście video umożliwiające podgląd na żywo rejestrowanego obrazu w formacie Full HD realizowane poprzez wyjście DVI-D.

- Kamera powinna posiadać wbudowaną baterie awaryjna, która w przypadku nagłej utraty zasilania podtrzyma ostatnio zarejestrowany obraz w pamięci kamery przynajmniej przez 20 minut.

- Zestaw obiektywów Sigma 105 mm f2.8 macro, Carl Zeiss 50 mm f1.4, Nikon Nikkor 24-70 mm f2.8.

- Statyw Manfrotto 117B i głowice Manfrotto MN405 o udźwigu do 18 kg zapewniające precyzyjną kontrolę kadru.

- Do kamery są dołączone dwie lampy LED zapewniające: - strumień światła o natężeniu 327 tys. luksów z odległości 30 cm każda.

- Statywy Manfrotto 1051BAC i ramiona pozycjonujące Manfrotto Magic Arm wraz z torbą transportową.

- Monitor podglądowy SONY mocowany na kamerze do wygodnego ustawiania kadru i ostrości o rozdzielczości 800x600 i przekątnej 5 cali wraz z 2 bateriami i ładowarką.

- Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy/otrzymania zamówienia.

- Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.