INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa

Tel. (22) 846 00 11	Fax: (22) 846 65 67

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla świadczenia usług serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, Al. Krakowska 110/114.

Warszawa, lipiec 2016r.

Spis treści

1.	Uwagi wstępne.	3

2.	Miejsce wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia.	3

3.	Przedmiot zamówienia	3

4.	Wytyczne Zamawiającego co do sposobu realizacji zamówienia.	4

5.	Warunki gwarancji.	6

Uwagi wstępne.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.

Wykonawca ma prawo wykonać wizję lokalną przed złożeniem oferty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Usługi serwisowe będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone w zakresie określonym w instrukcji obsługi przez producenta urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w  Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Miejsce wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Usługę należy wykonać w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług serwisu tj. usług przeglądów okresowych oraz usług napraw pozagwarancyjnych urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Usługi przeglądów urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z harmonogramem i zakresem przeglądów zamieszczonym w punkcie 4.

Lista urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa w Warszawie:

Sprężarka śrubowa KAESER FSD 471:

| Opis: | Sprężarka śrubowa |
| --- | --- |
| Model: | FSD 471 |
| Nr artykułu: | FSD.2 |
| Nr seryjny: | 1180 |
| Rok produkcji: | 2015 |
| Moc znamionowa: | 250,0 kW |
| Prędkość obrotowa silnika: | 1490 1/min |
| Maks. Nadcisnienie robocze: | 10.0 bar |
| Temperatura otoczenia: | 3°C/45°C |
| Opcje: | K1_C3_ |

Osuszacz chłodniczy Kaeser TI 751:

| Opis: Model: | Osuszacz chłodniczy TI 751 |
| --- | --- |
| Nr seryjny: | 1022 |
| Układ chłodzenia: | R407A/ 26kg Ts=-10...+125°C PS=35 bar HP PS=22 bar LP |
| Układ powietrza: | Ts=-10...+60°C Ps=16 bar |
| Przyłącze elektryczne: | 400V/±10%/50Hz/~/3/PE 8,9kW; 23,3A |

Filtr FF 885D nr 1007

| Opis: | Filtr |
| --- | --- |
| Typ: | 3070 |
| Numer seryjny: | 19316 |
| Medium: Objętość: | Powietrze 70 L |
| Tmin/Tmax: Rok produkcji: | PS=22 bar 2015 |

Wytyczne Zamawiającego co do sposobu realizacji zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe przeglądów okresowych były świadczone według przedstawionego poniżej harmonogramu:

| Urządzenie | Przegląd nr1: po 12 miesiącach lub 3000 mtg od pierwszego uruchomienia | Przegląd nr2: Po 3000 mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 1 | Przegląd nr3: Po 3000 mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 2 | Przegląd nr4: 3000mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprężarka śrubowa KAESER FSD 471 | A | B | A | C |

| Urządzenie | Przegląd nr1: Po 6000 mtg lub 12 miesiącach od pierwszego uruchomienia | Przegląd nr2: Po 6000 mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 1 | Przegląd nr3: Po 6000 mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 2 | Przegląd nr4: Po 6000 mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osuszacz TI 751 | A | A | A | A |

| Urządzenie | Przegląd nr 1: Po 3000 mtg lub 12 miesiącach od pierwszego uruchomienia | Przegląd nr 2: Po 3000 mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 1 | Przegląd nr 3: Po 3000 mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 2 | Przegląd nr 4: Po 3000 mtg lub 12 miesiącach od przeglądu nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtr FF885 | A | B | A | B |

Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe przeglądów okresowych były świadczone w zakresie określonym poniżej dla poszczególnych urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza:

- sprężarka śrubowa KAESER FSD 471:

| Typ | Zakres |
| --- | --- |
| A | Wymiana maty filtracyjnej- szafka Wymiana filtru powietrza Zestaw obsługowy spustu kondensatu |
| B | Wymiana maty filtracyjnej- szafka Wymiana filtru oleju Wymiana filtru powietrza Wymiana wkładu separatora Wymiana oleju SIGMA FLUID S-460 208L Zestaw obsługowy spustu kondensatu |
| C | Wymiana maty filtracyjnej- szafka Wymiana filtru oleju Wymiana filtru powietrza Wymiana wkładu separatora Wymiana oleju SIGMA FLUID S-460 208L Zestaw obsługowy zawór zwrotny ciśnienia minimalnego Zestaw obsługowy zawór wlotowy Zestaw obsługowy zawór kombinacyjny Zestaw obsługowy zawór sterująco- odpowietrzający Zestaw obsługowu zaworu odpowietrzającego Kompleksowa konserwacja zaworu wyrównawaczego ciśnienia Zestaw obsługowy zaworu pneumatycznego Zestaw obsługowy spustu kondensatu |

Osuszacz chłodniczy Kaeser:

| Typ | Zakres |
| --- | --- |
| A | Zestaw konserwacyjny osuszacza chłodzącego |

Filtr FF 885D nr 1007:

| Typ | Zakres |
| --- | --- |
| A | Wymiana wkładu filtra przeciwolejowego |
| B | Wymiana wkładu filtra przeciwolejowego Zestaw serwisowy, spust kondensatu |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poza usługami przeglądów okresowych wykonywał również usługi napraw pozagwarancyjnych urządzeń technologicznych wymienionych w punkcie 3.3.

Zamawiający przewiduje do 10 roboczogodzin na usługi napraw pozagwarancyjnych urządzeń wymienionych w punkcie 3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 4.3 Wykonawca jest zobowiązany w terminie 2 dni roboczych do przedłożenia kosztorysu naprawy sporządzonego przy uwzględnieniu stawki za roboczogodzinę serwisu urządzeń określonego w ofercie Wykonawcy oraz rodzaju i cen materiałów koniecznych do wymiany.  Kosztorys naprawy przed przystąpieniem do naprawy podlega akceptacji Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający wskaże Wykonawcy podmiot, który dostarczy materiały tańsze niż wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania tych materiałów od wskazanego podmiotu albo obniżenia ceny za materiały do kwot oferowanych przez ww. podmiot.

Awarie urządzeń będą zgłaszane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres lub adresy email wskazane przez Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek udzielić Zamawiającemu odpowiedzi na zgłoszenie awarii w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty otrzymania zgłoszenia. Wraz z odpowiedzią Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

Harmonogram oraz datę rozpoczęcia naprawy należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem naprawy - po akceptacji kosztorysu naprawy.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdej usługi serwisowej (przeglądu okresowego lub naprawy pozagwarancyjnej) wpisem w Książkę Urządzenia.

Warunki gwarancji.

Zamawiający posiada gwarancję na urządzenia wg poniższego zestawienia:

| Urządzenie | Typ | Nr seryjny | Data odbioru | Data dostawy | Data zakończenia gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprężarka Kaeser | FSD 471 | 1180 | 27.11.2015 | 26.11.2015 | 38 miesięcy od daty dostawy |
| Osuszacz chłodniczy Kaeser | TI 751 | 1022 | 27.11.2015 | 09.11.2015 | 38 miesięcy od daty dostawy |
| Filtr | FF885D | 1007 | 27.11.2015 | 09.11.2015 | 38 miesięcy od daty dostawy |

Warunki gwarancji zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do OPZ.