Warszawa, 07 grudnia 2016r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, 
o zamiarze udzielenia zamówienia na:

„Projekt, dostawę, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego”

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest projekt, dostawa, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego. Laboratorium jest wyposażone w łańcuch napędowy składający się z silnika elektrycznego, wału wolnego (będącego z punktu widzenia przekładni wałem wejściowym) oraz zainstalowanego na nim sprzęgła. Zadaniem Wykonawcy jest projekt, dostawa, montaż i rozruch przekładni, podnoszącej prędkość obrotową na wale szybkim (wyjściowym) zgodnie z wymaganiami technicznym przedstawionymi w dalszej części niniejszego dokumentu. Do zadań wykonawcy należy również dostawa systemu smarującego przekładnię. Rysunek 1 przedstawia docelowy łańcuch napędowy.

Rysunek 1. Docelowy łańcuch napędowy.

Łańcuch napędowy będzie częścią stanowiska badawczego Instytutu Lotnictwa przeznaczonego do badania układów wirujących. Przekładnia powinna być w pełni kompatybilna z aktualnie zainstalowanym osprzętem oraz projektowanym układem, który będzie napędzany po stronie wału wyjściowego. Niniejszy dokument zawiera warunki techniczne dla przedmiotu zamówienia w celu spełniania wymagania kompatybilności.

Celem tego procesu zamówienia jest otrzymanie w pełni sprawnej oraz gotowej do eksploatacji przekładni wraz z układem smarowania olejem wraz z płynami/częściami eksploatacyjnymi pozwalającymi na pracę przez 5000h.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, tj. Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

24 tygodnie

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia:

David Brown Gear Systems Limited

Park Road, Lockwood

Huddersfield, West Yorkshire

HD4 5DD, United Kingdom

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia 12 grudnia br. do godziny 15:00 przesłać informację o tym na adres 
e-mail: anna.bartkowska@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego.

W przypadku gdy załączona dokumentacja nie pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że oferowane rozwiązanie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu.

W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania minimalne, Zamawiający zawrze umowę z:

David Brown Gear Systems Limited

Park Road, Lockwood

Huddersfield, West Yorkshire

HD4 5DD, United Kingdom

- Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia