Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR I

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako:

48460000-0 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania,

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego. Przedmiot zamówienia obejmuje:

# dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS Mechanical Enterprise Solver lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku

# dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS Mechanical Enterprise PrePost lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku

# dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS HPC Pack lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku

OPIS ROWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA DO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH

Oprogramowanie powinno podzielone być na dwa, osobne moduły:

- solver (moduł obliczeniowy)

- moduł do pre- i postprocessingu

Praca na jednym z nich nie może wpływać na możliwość pracy na drugim.

Solver musi obejmować poniżej opisane funkcjonalności:

- Analizy Metodą Elementów Skończonych, w tym analizy:

  - wytrzymałościowe statyczne liniowe

  - wytrzymałościowe statyczne nieliniowe (z możliwością uwzględnienia kontaktu, tarcia, dużych odkształceń, nieliniowości materiału)

  - częstotliwościowe (analiza modalna, spektralna, z wymuszeniem harmonicznym, z wymuszeniem losowym)

  - wyboczeniowe liniowe i nieliniowe

  - termalne ustalone i przejściowe (z możliwością uwzględnienia konwekcji, kondukcji, radiacji)

  - wytrzymałościowe materiałów kompozytowych

  - zmęczeniowe

- Obliczenia sprzężone następującego typu:

  - termalno-strukturalne

  - wibroakustyczne

  - magnetyczno-strukturalne

  - przepływowo-strukturalne (jako możliwość dodania w przyszłości)

- Analiza kinematyki mechanizmów brył sztywnych.

- Możliwość obsługi następujących cech materiałowych:

  - modele liniowe materiału – izotropowe, ortotropowe, anizotropowe

  - plastyczność zależna i niezależna od tempa odkształceń

  - hiperelastyczność zależna i niezależna od tempa odkształceń

  - lepko sprężystość

  - pełzanie

- Obsługa następujących typów kontaktu:

  - połączenie klejone (bonded)

  - nadawanie napięcia wstępnego dla połączeń śrubowych

  - połączenia spawane

  - kontakt bez tarcia oraz z tarciem

  - mechanika pękania

  - uśmiercanie i tworzenie elementów siatki modelu

Moduł prepostprocessingowy musi umożliwiać:

- Tworzenie, importowanie i edycję modeli pod analizy oraz dzielenie ich na siatki elementów skończonych

- Definiowanie wszystkich warunków i obciążeń wymienionych w opisie funkcjonalności modułu obliczeniowego

- Import obciążeń z plików zewnętrznych

- Definiowanie ułożenia warstw kompozytów (model ortotropowy, kompozyty warstwowe z włókien długich i typu sandwich),

- Automatyczne uruchamianie i kolejkowanie obliczeń zdalnych na serwerze

- Zadawanie obciążeń użytkownika, ich automatyzację i wprowadzanie zaawansowanych funkcji w oparciu o własne makra

- Mapowanie na dowolną siatkę rozkładu temperatur pochodzących z analizy termodynamicznej

- Zadawanie obciążeń na geometrii (punkty, linie, powierzchnie) oraz bezpośrednio na siatce (w węzłach elementów skończonych)

- Wyświetlanie wyników w postaci rozkładów naprężeń, przemieszczeń, odkształceń i innych,

- Wyświetlanie wyników na liniach, powierzchniach i bryłach oraz  wzdłuż ścieżek i na wybranych grupach elementów skończonych

- Wyświetlanie sił i momentów reakcji w podporach oraz sił wewnętrznych w elementach

- Szczegółowe przedstawianie wyników w kontakcie pomiędzy elementami: powierzchni styku, sił reakcji, nacisków powierzchniowych, poślizgu

- Automatyczne tworzenie raportów

- Prezentacja wyników w postaci skalarów, wektorów, wykresów zmienności danego wyniku w czasie i animacji

- Eksport wartości do plików formatu TXT i CSV

- Modyfikowanie standardowych wyników pod kątem własnych potrzeb, lub jeśli jest to niewystarczające, tworzenie własnych niestandardowych wyników i kryteriów oceny (np.: weryfikacja naprężeń w oparciu o własne hipotezy wytężeniowe)

Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie obliczeń równoległych na co najmniej 16 rdzeniach z możliwością zwiększenia tej liczby w przyszłości.

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI DLA WSPARCIA TECHNICZNEGO TECS

Wykonawca ma obowiązek zapewnić roczną usługę zawierającą aktualizacje, dostęp do portalu klientów, zniżki na kursy i seminaria oraz techniczną i elektroniczną pomoc techniczną.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Załącznik nr 1b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR II

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako:

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego TECS (Technical Enhancement and Customer Support) lub równoważne do użytkowanego na warunkach licencji bezterminowej poniższego oprogramowania firmy ANSYS:

- ANSYS  Academic Research Mechnical and CFD

- ANSYS Academic Research HPC

- ANSYS Academic Associate CFD

- ANSYS Academic Associate HPC

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wsparcia technicznego równoważnego winno ono obejmować:

- uaktualnienia ww. oprogramowania zawierające jego usprawnienia i zwiększone możliwości,

- wsparcie klienta dla dwóch najbardziej aktualnych wersji produktów, realizowane przez sieć dystrybutorów i doświadczonych pracowników obsługi oprogramowania,

- obsługę korekcyjną i adaptacyjną oprogramowania,

- dostęp do portalu twórcy oprogramowania gdzie klienci mogą przeszukiwać bazę wiedzy o produktach,  pobierać pakiety naprawcze i materiały szkoleniowe.

Usługa wsparcia technicznego będąca przedmiotem zamówienia będzie obejmowała okres:

- ANSYS  Academic Research Mechnical and CFD (5 tasks)  (szt. 2):  od 15 grudnia 2017 do 14 grudnia 2018

- ANSYS Academic Research HPC  (szt. 55):  od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018

- ANSYS Academic Associate CFD (5 tasks)  (szt. 1):  od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018

- ANSYS Academic Associate HPC  (szt. 11):  od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018