Warszawa, dnia 23.06.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa materiału do wytwarzania próbek.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Dostawa materiału do wytwarzania próbek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dostawa | Taśma kompozytowa Park 50ʺ HTS45 12K E-752LT-H Unitape Slit to o.25ʺ Tapes | Materiał do wytwarzania próbek | Lbs | 62 |

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

Park Aerospace Technologies Corp.

486 North Oliver Rd. Bldg. Z

Newton Kansas 67114

- Termin wykonania zamówienia: Dostawa materiału odbędzie się w terminie od 14 do 16 tygodni, od daty wystawienia zamówienia.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia  30.06.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

Park Aerospace Technologies Corp.

486 North Oliver Rd. Bldg. Z

Newton Kansas 67114

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie technicznym, prosimy o kontakt z panem Wojciechem Krauze, pod adres email: wojciech.krauze@ilot.edu.pl, tel. 22 846 00 11 wew. 262.