Warszawa, dnia 12.10.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa synchronizowanego serwera czasu.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa synchronizowanego serwera czasu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Dostawa synchronizowanego serwera czasu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dostawa | Synchronizowany serwer czasu | Zamówienie dotyczy synchronizowanego serwera czasu Meinberg Lantime M500 służącego do ustalenia podstawy czasu dla wewnętrznej sieci pomiarowej Laboratorium Badań Aerodynamicznych (SAD, SST i SSR) i znajdujących się w nich urządzeń pomiarowych oraz komputerów. Serwer czasu musi umożliwić wewnętrzną synchronizację w oparciu o protokół PTP/IEEE-1588. Serwer czasu M500 zostanie zamontowany w sterowni tunelu T-3 lub szafie systemu SAD, antena GPS z instalacją odgromnikową na dachu tunelu T-3. Komputery SST, SSR, SAD i wideo zostaną ustawione do pobierania informacji o czasie z serwera M500 poprzez protokół PTP/IEEE-1588. | zestaw | 1 |

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

NAVI Sp. Z o.o.

Ul. Promienista 5/1

60 – 288 Poznań

- Termin wykonania zamówienia: Dostawa urządzenia odbędzie się w terminie do 5 tygodni, od daty wystawienia zamówienia.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia 19.10.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

NAVI Sp. Z o.o.

Ul. Promienista 5/1

60 – 288 Poznań

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie technicznym, prosimy o kontakt z panem Grzegorz Krysztofiakiem, pod adres email: grzegorz.krysztofiak@ilot.edu.pl, tel. 22 846 00 11 wew. 204 lub panem Markiem Millerem,  tel. 22 846 00 11 wew. 379, email: marek.miller@ilot.edu.pl.