Warszawa, dnia 29.11.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, 
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa  drukarki 3D.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3D, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa drukarki 3 D spełniającej wymagania określone poniżej.

| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dostawa | Drukarka 3D | Zamawiana drukarka 3D powinna posiadać następujące cechy/parametry: Technologia druku: PolyJet, rozdzielczość minimalna 600x600x900dpi, Zestaw narzędzi do kalibracji i czyszczenia maszyny Dedykowana stacja do usuwania (wypłukiwania) materiału pomocniczego Wymiary objętości pola roboczego (nie mniejsze niż): 290mmx190mmx140mm (11,5in x 7,5in x 5,5in) Minimalna grubość warstwy druku: mniejsza niż 0.02mm (tryb precyzyjny) Drukarka powinna posiadac tryb „precyzyjny” oraz „szybki” Precyzja druku nie gorsza niż 0.1mm Złącze ethernetowe Materiały wykorzystywane do druku powinny charakteryzować się: Wysoką wytrzymałością materiałową Odpornością temperaturową, min 70C Wymagania dotyczące zasilania: 200 – 240V, 50-60Hz Program do obsługi druków 3D – umożliwiający: Przygotowywanie elementów do druku 3D Importowanie modeli graficznych z innych programów Zapisywanie plików Obsluge rukarki przez siec ethernet Dostawa powinna rowniez obejmowac min. 8-godzinne szkolenie. Gwarancja min. 12 miesiecy W dostarczonym zestawie powinna byc zapasowa głowica oraz material modelowy oraz podporowy, w ilosci nie mniejszej niz 2kg/litry kazdego rodzaju. | szt. | 1 |

Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

PROSOLUTIONS Majewscy Sp. J.

Ul. Andrzeja Sołtana 7

- – 400 Otwock

- Termin wykonania zamówienia:  Dostawa drukarki odbędzie się w terminie do 14 dni kalendarzowych, od daty wystawienia zamówienia/ podpisania umowy.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia 06.12.2017r. o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

PROSOLUTIONS Majewscy Sp. J.

Ul. Andrzeja Sołtana 7

05 – 400 Otwock

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Patrykiem Widerą, na adres email: patryk. widera@ge.com, tel. kom. 609 966 022 .