Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem fabrycznie nowego urządzenia w postaci specjalistycznej drukarki 3D do metalu pracującej w technologii SLM, która stanowić będzie wyposażenie Laboratorium Technik Przyrostowych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie teoretyczne o urządzeniu i praktyczne z obsługi urządzenia, dla trzech (3) pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

### CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - Powierzchnia robocza drukarki o wymiarach nie mniej niż 250mm w osi x, nie mniej niż 250mm w osi y oraz nie mniej niż 280mm w osi z.

  - Możliwość druku następujących materiałów: aluminium, tytan, stal nierdzewna, stal nierdzewna do pracy na gorąco, stal nierdzewna utwardzona, stal narzędziowa, stopy niklu (Inconel 718 oraz Inconel 625).

  - Minimalnie jeden laser lub więcej o minimalnej mocy 400W, wyposażony w głowicę skanującą.

  - Urządzenie wyposażone w system filtrujący gaz osłonowy.

  - Sterowanie generujące programy, obliczające czas druku, umożliwiające ustawianie zaawansowanych parametrów druku.

  - Oprogramowanie do programowania Materialise Magics z modułem SG+ umożliwiające dopasowanie struktur podporowych do geometrii i procesu budowy lub równoważne.  Licencja niewyłączna na ww. Oprogramowanie na czas nieokreślony.

  - System wizyjny jakości oraz intensywności obszaru przetopu.

  - Otwarty system proszków.

  - Regulowana wiązka skupiająca w zakresie: dolna wartość wiązki skupiającej 65µm±20 i  górna wartość wiązki skupiającej minimum 200µm.

  - Wózek przystosowany do transportowania kontenerów o wadze 135kg lub większych.

  - Zewnętrzna stacja przesiewająca do odzysku proszku.

  - Stojak na kontenery procesowe.

Kontener procesowy – kontener do obsługi, przechowywania i przesiewania proszku.

  - Odkurzacz do czyszczenia urządzenia.

  - Generator azotu.

  - System wizyjny do kontroli nakładanych warstw materiału.

  - Jeżeli zaoferowane urządzenie wymaga sprężonego powietrza, dostarczenie go w odpowiedniej formie (ciśnienie oraz klasa czystości) leży po stronie Wykonawcy.

Jeżeli oferowane urządzenie wymaga chłodnicy, dostarczenie jej leży po stronie Wykonawcy.

- Wymagane: normy i BHP oraz dokumentacja

  - Drukarka powinna posiadać certyfikat zgodności CE.

  - Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim.

  - Do urządzenia powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

  - Dokumentacja bezpiecznego korzystania z proszków w języku polskim.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (wliczając w to dostawę i instalację tj. montaż wraz z uruchomieniem, urządzenia i przeszkolenie pracowników).

- Gwarancja/usługa serwisu

  - Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 12 miesięcy (1 rok) od daty podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji na część składową urządzenia jaką jest/są laser/y wynosi 24 miesiące (2 lata).

  - Czas reakcji serwisowej nastąpi maksymalnie do 48h (2 dni) i liczony od dnia roboczego następującego po dniu zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu usterki i jej rodzaju.

  - Przez reakcję Zamawiający rozumie:

- potwierdzenie przez Wykonawcę odbioru zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej e-mail,

- sporządzenie pisemnej diagnozy uszkodzenia.

4.4. Po zdiagnozowaniu usterki (uszkodzenia), Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przedstawienia diagnozy, o której mowa w punkcie 4.3.2) zobowiązany jest do naprawy urządzenia lub jego części zdalnie (on-line), a w przypadku gdy okaże się to konieczne z uwagi na rodzaj i/lub rozmiar uszkodzenia, do przyjazdu serwisanta w celu naprawy drukarki 3D lub jej części.

4.5 Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do dokonywania minimum jednego (1) przeglądu serwisowego (konserwacyjnego) w ciągu 12 miesięcy w ustalonym przez Strony terminie.

- Szkolenia

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla trzech (3) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny – minimum 16 godzin, i praktyczny – minimum 16 godzin. Szkolenie praktyczne ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa w miejscu instalacji drukarki, na zainstalowanym urządzeniu, w terminie ustalonym przez Strony. Szkolenie powinno obejmować, w szczególności:

  - Obsługę pulpitu operatora.

  - Montaż/demontaż kontenera procesowego.

  - Czyszczenie maszyny wymagane do zmiany materiału.

  - Dobór parametrów dla wszystkich możliwych drukowanych materiałów.

  - Dobór gazów osłonowych.

  - Programowanie w środowisku Magics lub równoważne.

  - Uruchomienie programów na maszynie.

  - Ustawianie systemu przesiewania proszku.

  - Obsługa wózka do transportu zbiorników z proszkiem.