PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- Nazwa zamówienia: Modernizacja budynku  TB i części budynku T polegająca na :

- zaprojektowanie i budowa szybu windowego

- zaprojektowanie, dostawa i montaż windy osobowej   przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych

- prace  remontowe związane ze zmianami elewacji budynku T

- odnowienie  elewacji budynku TB

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110 / 114

02-256 Warszawa

Budynek T/B

- Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

| Lp. | KOD | NAZWA |
| --- | --- | --- |
| 1. | 74222000-1 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 2. | 74232000-4 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 3. | 45111000-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 4. | 45622500-6 | Roboty budowlane |
| 5. | 28812000-7 | Różne konstrukcje budowlane |
| 6. | 45421160-3 | Instalowanie wyrobów metalowych |
| 7. | 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektryczne |
| 8. | 29221610-3 | Windy |
| 9. | 45313100-5 | Instalowanie wind |

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110 / 114

02-256 Warszawa

VI. Spis zawartości Programu funkcjonalno-użytkowego:

- strona tytułowa

- część opisowa

- część informacyjna

2. Część opisowa Programu funkcjonalno-użytkowego

2.1.  Przedmiot  zamówienia:

Zaprojektowanie i dobudowa szybu windy wykonanego w technologii murowanej lub żelbet oraz dostawa i montaż  windy osobowej z napędem hydraulicznym o parametrach technicznych pozwalających na transport osoby niepełnosprawnej. Prace  remontowe związane ze zmianami elewacji budynku T oraz odnowienie  elewacji budynku TB  jak   również wykonanie wszelkich praca towarzyszących związanych z   realizacją ww. zamówienia.

2.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.2.1. Budynek T/B sąsiaduje z halą obsługi tunelu aerodynamicznego.

Obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne. Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Szyb windy zostanie usytuowany we

wnętrzu hali, gdzie w chwili obecnej znajduje się zamurowane wejście

do budynku T/B.

Winda osobowa z kabiną przelotową będzie obsługiwała cztery przystanki, dojścia do dźwigu od strony budynku.

Kabina dźwigu wykonana z blachy nierdzewnej.

Drzwi kabinowe i drzwi przystankowe z blachy nierdzewnej o wymiarach  dostosowanych dla wózków inwalidzkich.

Maszynownia dźwigu – ze względu na brak miejsca na pomieszczenie

maszynowni należy przewidzieć w projekcie dźwigu urządzenie bez

maszynowni, zespół napędowy (agregat) oraz sterowanie w szafie

zlokalizowanej na dolnym przystanku w przedsionku windy.

Zasilanie windy należy doprowadzić z wewnętrznej rozdzielni

elektrycznej.

Należy zaprojektować i wykonać prace  remontowe związane ze zmianami elewacji sąsiadującego budynku T

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odnowienia  elewacji budynku TB

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.3.1. Ze względu na prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m nad poziomem terenu oraz sposób usytuowania i użytkowania obiektu wymagane jest opracowanie planu BIOZ

2.3.2. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie

2.4 Zakres opracowań i prac

2.4.1 Zakres opracowań powinien obejmować:

Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z

Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit-hig., bhp, i inne wymagane . Wykonanie badań gruntowo – wodnych na terenie budowy, w miejscu

budowy szybu, dla potrzeb posadowienia szybu windy.

Wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowlanego podlegających rozbiórce, przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urządzeń.

Opracowanie dokumentacji projektowej szybu windowego.

Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowego wykonanie wszelkich pozostałych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia

3. Część informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego

3.1. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce

normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne

wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz pozostałe

regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 89, poz. 414)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. nr 19, poz. 177)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ,programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2042)

- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów PN – EN 81-2 : 2002, część 2 dźwigi hydrauliczne, zharmonizowana z Dyrektywą 95/16/WE

3.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Parametry dźwigu:

| L.p. | Zespoły dźwigowe | Parametry techniczne - wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ dźwigu | osobowy, samoobsługowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich |
| 2. | Udźwig | 630 kg / lub 8 osób |
| 3. | Wysokość podnoszenia | około 12,00 m, Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania inwentaryzacji |
| 4. | Ilość przystanków | 4 |
| 5. | Ilość dojść | 4 |
| 6. | Napęd | hydrauliczny pośredni siłownik hydrauliczny teleskopowy zawór zabezpieczający przy pęknięciu rurociągu |
| 7. | Zasilanie | 400 / 230 V ; 50 Hz |
| 8. | Prędkość jazdy | 0,6 m/s |
| 9. | Szyb dźwigu a) wymiary szybu | dostosowany do parametrów technicznych zaprojektowanego dźwigu, szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji murowanej lub z żelbetu, ściana z drzwiami jest istniejącą ścianą budynku, gwarantujący należytą ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz zapewniający wymaganą temperaturę pracy dźwigu. dostosowane do wymiarów kabiny dźwigu |
| 10. | Podszybie | dostosowane do parametrów technicznych dźwigu |
| 11. | Nadszybie | dostosowane do parametrów technicznych dźwigu |
| 12. | Maszynownia | dźwig bez maszynowni napęd oraz sterowanie w szafie na przystanku „0” |
| 13. | Napęd | hydrauliczny pośredni, zapewniający łagodne starty i zatrzymania kabiny dźwigu, gwarantujący minimum 40 startów / godzinę przy pełnym obciążeniu kabiny |
| 14. | Rama kabinowa | wykonana z materiałów atestowanych z chwytaczami dwukierunkowymi, chwytacze wyposażone w kontakty nadzorujące pracę chwytaczy, chwytacze nie wymagające konserwacji |
| 15. | Kabina dźwigu a) wymiary wewnętrzne b) ściany kabiny c) podłoga d) sufit e) oświetlenie f) panel dyspozycji w kabinie g) interkom h) wentylator i) poręcze j) listwy przypodłogowe k) gong | przelotowa szerokość 1100 mm głębokość 1400 mm wysokość 2150 mm blacha nierdzewna fakturowana „len” metalowa wyłożona wykładziną trudnościeralną podwieszany wykonany z blachy nierdzewnej szlifowanej typu LASER (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym) energooszczędne na całej wysokości kabiny, wykonany z blachy nierdzewnej fakturowanej „płótno-len” lub „karo” wyposażony w: - przyciski dyspozycji w wykonaniu „antywandal” dostosowane dla osób niepełnosprawnych, podświetlane, opisane w języku Brajla - przyciski otwierania i zamykania drzwi - przycisk alarmu - stacyjka jazd ekspresowych oraz blokady otwarcia drzwi - wyświetlacz – piętrowskazywacz elektroniczny pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny dźwigu - oświetlenie awaryjne - sygnalizacja przeciążenia system łączności głosowej z pomieszczeniem kontrolnym elektryczny z funkcją włączenia ręcznego przyciskiem na ścianach bocznych, rura o przekroju okrągłym z blachy nierdzewnej szlifowanej z blachy nierdzewnej szlifowanej zamontowany na kabinie – dwutonowy system komunikacji alarmowej zgodny z normą PN-EN 81-28 w oparciu o telefonię stacjonarną UWAGA Wewnątrz kabiny dźwigu wyklucza się stosowanie wkrętów, śrub oraz elementów wykończeniowych wykonanych z aluminium |
| 16. | Drzwi kabinowe wymiary drzwi b) wykonanie | automatyczne teleskopowe 2 - panelowe szerokość otwarcia 900 mm wysokość drzwi 2000 mm blacha nierdzewna fakturowana „len”, z napędem falownikowym, z możliwością programowania sterownika, silnik zasilany prądem stałym, możliwość regulowania czasu otwierania i zamykania drzwi |
| 17. | Drzwi przystankowe a) wymiary drzwi wykonanie c) zabezpieczenie wejścia | automatyczne teleskopowe 2 - panelowe szerokość otwarcia 900 mm wysokość drzwi 2000 mm blacha nierdzewna fakturowana „len” kurtyna świetlna |
| 19. | Kasety wezwań na przystankach | pokrywy kaset wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej, przyciski typu „antywandal” podświetlane, opisane w języku Brajla |
| 20. | Piętrowskazywacze | na wszystkich przystankach, elektroniczne, pokazujące położenie oraz kierunek jazdy kabiny dźwigu, duże czytelne znaki |

Załączniki

- inwentaryzacja architektoniczna budynku TB

- inwentaryzacja architektoniczna budynku T