INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: (22) 846 00 11 wew. 564        Fax: (22) 846 65 67

Nasz znak: 26/DF/Z/11	Data: 18.07.2011r.	Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 2

do postępowania nr 26/DF/Z/11

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje o dodatkowych wymaganiach dla pieca:

- Z uwagi na konieczność doprowadzenia do wygrzewanych elementów próżni, piec musi zostać wyposażony w przepusty w ilości 10 sztuk umożliwiające podłączenie się za pośrednictwem węży próżniowych do pompy próżniowej. Króćce po obu stronach pieca powinny mieć wykonane gwinty 1/4 cala NPT w celu umożliwienia instalacji szybkozłącza.

- Układ sterowania pracą pieca powinien zapewnić możliwość podłączenia próżniomierza
i rejestrację ciśnienia (próżniomierz nie wchodzi w zakres tematyczny przetargu). Aplikacja pozwalająca na wizualizację graficzną zarejestrowanej temperatury wygrzewania w czasie pracy pieca powinna również umożliwić wizualizację wartości próżni z próżniomierza na jednym wykresie. Komunikacja z próżniomierzem poprzez RS232 lub rejestracja sygnału napięciowego.