PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- Nazwa zamówienia: Modernizacja budynku  TB i części budynku T polegająca na:

- zaprojektowanie i budowa szybu windowego

- zaprojektowanie, dostawa i montaż windy osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych

- prace  remontowe związane ze zmianami elewacji budynku T

- odnowienie  elewacji budynku TB

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110 / 114

02-256 Warszawa

Budynek TB

- Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

| Lp. | KOD | NAZWA |
| --- | --- | --- |
| 1. | 74222000-1 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 2. | 74232000-4 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 3. | 45111000-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 4. | 45622500-6 | Roboty budowlane |
| 5. | 28812000-7 | Różne konstrukcje budowlane |
| 6. | 45421160-3 | Instalowanie wyrobów metalowych |
| 7. | 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektryczne |
| 8. | 29221610-3 | Windy |
| 9. | 45313100-5 | Instalowanie wind |

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110 / 114

02-256 Warszawa

VI. Spis zawartości Programu funkcjonalno-użytkowego:

- strona tytułowa

- część opisowa

- część informacyjna

2. Część opisowa Programu funkcjonalno-użytkowego

2.1. Przedmiot  zamówienia:

2.1.1. Zaprojektowanie i dobudowa szybu windy wykonanego w technologii murowanej, żelbetowej lub stalowej oraz dostawa i montaż  windy osobowej z napędem hydraulicznym lub elektrycznym o parametrach technicznych pozwalających na transport osoby niepełnosprawnej.

2.1.2. Konserwacja i serwisowanie – minimum 5 lat.

2.1.3. Prace remontowe związane ze zmianami elewacji budynku T polegających na wymianie istniejącej okładziny z blach trapezowych na płyty warstwowe oraz odpowiednimi zmianami konstrukcji budynku T wynikającymi z projektu szybu windowego.

2.1.4. Odnowienie elewacji budynku TB:

- mycie i czyszczenie oczyszczenie starej powłoki malarskiej

- naprawa tynków

- gruntowanie

- malowanie farbami elewacyjnymi

2.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Budynek TB sąsiaduje z halą obsługi tunelu aerodynamicznego. Obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne. Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Szyb windy zostanie usytuowany we

wnętrzu hali budynku T, przyległego do budynku TB.

Winda osobowa z kabiną przelotową będzie obsługiwała cztery przystanki, dojścia do dźwigu od strony budynku TB.

Kabina dźwigu wykonana z blachy nierdzewnej.

Drzwi kabinowe i drzwi przystankowe z blachy nierdzewnej o wymiarach dostosowanych dla wózków inwalidzkich.

Maszynownia dźwigu – ze względu na brak miejsca na pomieszczenie maszynowni należy przewidzieć w projekcie dźwigu urządzenie bez maszynowni, zespół napędowy (agregat) oraz sterowanie w szafie zlokalizowanej na dolnym przystanku w przedsionku windy.

Zasilanie windy należy doprowadzić z wewnętrznej rozdzielni elektrycznej.

Należy zaprojektować i wykonać prace remontowe związane ze zmianami elewacji sąsiadującego budynku T polegających na wymianie istniejącej okładziny z blach trapezowych na płyty warstwowe oraz odpowiednimi zmianami konstrukcji budynku T wynikającymi z projektu szybu windowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odnowienia elewacji budynku TB:

- Mycie i czyszczenie  oczyszczenie starej powłoki malarskiej

- Naprawa tynków

- Gruntowanie

- Malowanie farbami elewacyjnymi

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.3.1. Ze względu na prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m nad poziomem terenu oraz sposób usytuowania i użytkowania obiektu wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

2.3.2. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie

2.4 Zakres opracowań i prac

Zakres opracowań powinien obejmować:

2.4.1. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit-hig., bhp, i inne wymagane. 2.4.2. Wykonanie badań gruntowo – wodnych na terenie budowy, w miejscu budowy szybu, dla potrzeb posadowienia szybu windy.

2.4.3. Wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowlanego podlegających rozbiórce, przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urządzeń.

2.4.4. Opracowanie dokumentacji projektowej szybu windowego.

2.4.5. Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowego wykonanie wszelkich pozostałych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia

3. Część informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego

3.1. Zasady ogólne:

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz pozostałe regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 89, poz. 414)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. nr 19, poz. 177)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ,programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2042)

- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów PN – EN 81-2 : 2002, część 2 dźwigi hydrauliczne, zharmonizowana z Dyrektywą 95/16/WE

3.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przykładowe parametry dźwigu:

| L.p. | Zespoły dźwigowe | Parametry techniczne - wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ dźwigu | osobowy, samoobsługowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich |
| 2. | Udźwig | 630 kg / lub 8 osób |
| 3. | Wysokość podnoszenia | około 12,00 m, Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania inwentaryzacji |
| 4. | Ilość przystanków | 4 |
| 5. | Ilość dojść | 4 |
| 6. | Napęd | hydrauliczny pośredni siłownik hydrauliczny teleskopowy zawór zabezpieczający przy pęknięciu rurociągu lub napęd elektryczny z odpowiednimi zabezpieczeniami. |
| 7. | Zasilanie | 400 / 230 V ; 50 Hz |
| 8. | Prędkość jazdy | 0,6 m/s |
| 9. | Szyb dźwigu | dostosowany do parametrów technicznych zaprojektowanego dźwigu, szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji stalowej, murowanej lub z żelbetu, ściana z drzwiami jest istniejącą ścianą budynku, gwarantujący należytą ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz zapewniający wymaganą temperaturę pracy dźwigu. Wymiary szybu dostosowane do wymiarów kabiny dźwigu. |
| 10. | Podszybie | dostosowane do parametrów technicznych dźwigu |
| 11. | Nadszybie | dostosowane do parametrów technicznych dźwigu |
| 12. | Maszynownia | dźwig bez maszynowni |
| 13. | Rama kabinowa | wykonana z materiałów atestowanych z chwytaczami dwukierunkowymi, chwytacze wyposażone w kontakty nadzorujące pracę chwytaczy, chwytacze nie wymagające konserwacji |

| 14. | Kabina dźwigu a) wymiary wewnętrzne b) ściany kabiny c) podłoga d) sufit e) oświetlenie f) panel dyspozycji w kabinie g) interkom h) wentylator i) poręcze j) listwy przypodłogowe k) gong l) system komunikacji alarmowej zgodny z normą PN-EN 81-28 w oparciu o telefonię stacjonarną | przelotowa umożliwiające przewóz osoby niepełnosprawnej blacha nierdzewna fakturowana „len” metalowa wyłożona wykładziną trudnościeralną podwieszany wykonany z blachy nierdzewnej szlifowanej typu LASER (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym) energooszczędne na całej wysokości kabiny, wykonany z blachy nierdzewnej fakturowanej „płótno-len” lub „karo” wyposażony w: - przyciski dyspozycji w wykonaniu „antywandal” - dostosowane dla osób niepełnosprawnych, - podświetlane, opisane w języku Braille’a - przyciski otwierania i zamykania drzwi - przycisk alarmu - stacyjka jazd ekspresowych oraz blokady otwarcia drzwi - wyświetlacz – piętrowskazywacz elektroniczny pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny dźwigu - oświetlenie awaryjne - sygnalizacja przeciążenia system łączności głosowej z pomieszczeniem kontrolnym elektryczny z funkcją włączenia ręcznego przyciskiem na ścianach bocznych, rura o przekroju okrągłym z blachy nierdzewnej szlifowanej z blachy nierdzewnej szlifowanej zamontowany na kabinie – dwutonowy UWAGA Wewnątrz kabiny dźwigu wyklucza się stosowanie wkrętów, śrub oraz elementów wykończeniowych wykonanych z aluminium |
| --- | --- | --- |

| 15. | Drzwi kabinowe wymiary drzwi b) wykonanie drzwi | automatyczne teleskopowe 2 - panelowe szerokość otwarcia min. 900 mm wysokość drzwi min. 2000 mm blacha nierdzewna fakturowana „len”, z napędem falownikowym, z możliwością programowania sterownika, silnik zasilany prądem stałym, możliwość regulowania czasu otwierania i zamykania drzwi |
| --- | --- | --- |
| 16. | Drzwi przystankowe a) wymiary drzwi b)wykonanie drzwi c) zabezpieczenie wejścia | automatyczne teleskopowe 2 - panelowe szerokość otwarcia min. 900 mm wysokość drzwi min. 2000 mm blacha nierdzewna fakturowana „len” kurtyna świetlna |
| 17. | Kasety wezwań na przystankach | pokrywy kaset wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej, przyciski typu „antywandal” podświetlane, opisane w języku Braille’a |
| 18. | Piętrowskazywacze | na wszystkich przystankach, elektroniczne, pokazujące położenie oraz kierunek jazdy kabiny dźwigu, duże czytelne znaki |