Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

prac modernizacyjno - remontowych w budynku S parter i I piętro na terenie Instytutu Lotnictwa

Miejsce i adres wykonania robót:

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Inwestor:

Instytut Lotnictwa

I.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie prac modernizacyjno - remontowych w budynku S  parter”

II.	Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.

1/ Projektowane przeznaczenie pomieszczeń.

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

2/ Zakres prac projektowanych i wymagania funkcjonalno-użytkowe dla pomieszczeń.

Zakres robót

Prace modernizacyjno - remontowe w budynku S

Modernizacja  pomieszczeń

Pomieszczenia techniczne na parterze:

14 – 38,15 m2,

11 – 130,46 m2,

10 – 112,18 m2,

15 – 103,45 m2,

1A – 93,62 m2

1 - 34,62 m2

2 – 5,75 m2

3- 6,9 m2

4- 15,51 m2

5- 15,78m2

6- 5,17m2

Zakres prac budowlanych dla pomieszczeń technicznych na parterze:

- Wyburzenie ścian działowych, podestów betonowych

- Wykonanie posadzki epoksydowej

- Mycie ścian

- Wykonanie tynków gipsowych

- Malowanie emulsyjne ścian i sufitów

- Przygotowanie powierzchni

- Malowanie olejne lamperii

- Zmniejszenie otworów okiennych ze 180 x 272 na 180x 140

- Wstawienie okien PCV antywłamaniowych  na parterze

- Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową

Pomieszczenia sanitarno – socjalne na parterze:

24 – 15,44 m2,

25 – 7,96  m2,

9 – 52,93m2

Wykonanie toalet i pomieszczeń socjalnych na parterze:

- Skucie glazury i terakoty,

- Rozbiórka ściany,

- Zamurowanie otworu drzwiowego,

- Demontaż urządzeń,

- Wykonanie ścianki z karton gipsu,

- Ułożenie glazury i terakoty,

- Montaż urządzeń sanitarnych wraz z armaturą,

- Wykonanie instalacji elektrycznej

Dach (część dachu14,36 x 22,16 cztery  świetliki 6,20x  2,10

- Krycie papą termozgrzewalną

- Wymiana świetlików na poliwęglanowe wraz z konstrukcją

Ocieplenie budynku:

- Przyklejenie płyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wełny mineralnej),

- Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,

- Zagruntowanie podłoża,

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

- Malowanie wyprawy tynkarskiej

- Skucie gzymsów

Dostawa i montaż suwnicy o udźwigu 3 ton sterowanej automatycznie wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego:

- Wykonanie dokumentacji technicznej

- Dostawa i montaż suwnicy

- Przygotowanie urządzenia do przyjęcia przez Dozór Techniczny oraz pełny odbiór

Zakres prac instalacyjnych:

Instalacja wod – kan i hydrantów wewnętrznych:

Należy wykonać nową instalacje wodno – kanalizacyjną wraz z projektem powykonawczym.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Należy wymienić przyłącze oraz wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny z automatyką wraz z nową  instalacją centralnego ogrzewania i projektem powykonawczym.

Instalacje oddymiania klatki schodowej:

Należy wykonać oddymianie klatki schodowej wraz z  projektem powykonawczym zatwierdzonym przez rzeczoznawcę p.poż.

Instalacje elektryczne

1. Demontaż instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach na parterze budynku:

Należy zdemontować wszystkie instalacje łącznie z rozdzielniami na parterze budynku w pomieszczeniach objętych remontem oraz rozdzielnię główną budynku znajdującą się na I piętrze (antresola).

2. Zasilanie w energie elektryczną:

Zasilanie w energię elektryczną należy wykonać z rozdzielni głównej Instytutu Lotnictwa z budynku R. Należy ułożyć równolegle dwa kable typu YAKY 4x240 i zasilić nimi nową (projektowaną) rozdzielnię główną w budynku S, którą należy zainstalować w pomieszczeniu 24 w bud. S. Rozdzielnia powinna być wyposażona w:

  - wyłącznik główny, który będzie pełnił rolę wyłącznika przeciwpożarowego,

  - układ do pomiaru energii elektrycznej,

  - sygnalizację napięcia,

  - ochronniki przepięć,

  - aparaty zabezpieczające kable zasilające do istniejących oraz nowych projektowanych podrozdzielni w budynku

  - podrozdzielnia potrzeb własnych.

W rozdzielni głównej należy przewidzieć ok. 20% rezerwy na ewentualne inne odbiory. Przewód neutralny należy uziemić. W tym celu należy wykonać niezależny od instalacji odgromowej uziom o wartości poniżej 10 omów.

W budynku należy wykonać instalacje w systemie TNS.

Istniejące podrozdzielnie, które należy zasilić:

  - Podrozdzielnia TO1 na parterze, kabel zasilający YKY 5x 10

  - Podrozdzielnia TO2 na piętrze, kabel zasilający YKY 5 x 25

  - Podrozdzielnia UPSa na piętrze, kabel zasilający YKY 5x 70

  - Podrozdzielnia na parterze w pomieszczeniu nr 14, kabel YKY 5x6

  - Podrozdzielnia na parterze w pomieszczeniu 22, kabel YKY 5x6

  - Podrozdzielnia na parterze w pomieszczeniu 18, kabel  YKY 5x6

Projektowane nowe podrozdzielnie:

- Podrozdzielnia do zasilania obwodów siłowych parteru,

Podrozdzielnię tę należy wyposażyć w układ do pomiaru energii elektrycznej

- Podrozdzielnia węzła cieplnego

- Podrozdzielnia oświetleniowa

3. Instalacja oświetlenia:

W pomieszczeniach laboratoryjnych natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 500 lx, 
Ra powyżej 80.

Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej część opraw oświetleniowych należy doposażyć w moduły podtrzymujące napięcie przez 2 godziny- oprawy awaryjne. Przy drzwiach wyjściowych należy zainstalować oprawy ewakuacyjne z napisem „wyjście”. Nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń 10 i 11 zainstalować oprawy zewnętrzne metalohalogenkowe.

Instalacje w pomieszczeniach laboratoryjnych należy wykonać w listwach instalacyjnych.

W sanitariatach należy zainstalować oprawy szczelne. Instalacje w tych pomieszczeniach wykonać jako podtynkową.

4. Instalacja siłowa:

W pomieszczeniu nr 10 należy zaprojektować i zainstalować rozdzielnię w obudowie np XL 4000 o wymiarach 800x2000x400, z której należy zasilić wszystkie odbiorniki siłowe zainstalowane w pomieszczeniach:10, 11, 15.

W rozdzielni należy pozostawić około 20% rezerwy na inne odbiory.

Wykaz przewidywanych odbiorników energii w pomieszczeniach: 10, 11, 15:

- 2 piece o łącznej mocy 150 kW

- sprężarka 7,5 kW

- spawarka 36 kW

- suwnica, udźwig 3 T

- 12 zestawów gniazd. Każdy zestaw składa się z:

  - gniazdo 3 fazowe 32 A,

  - gniazdo 3 fazowe 16 A,

  - dwa gniazda 1 fazowe 10 A.

    - 4 gniazda 3 fazowe 63 A

Instalacje należy wykonać w listwach instalacyjnych i na korytach montażowych.

5. Instalacja ekwipotencjalna

W pomieszczeniu numer 10 i 11 należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych i połączyć ją z uziomem rozdzielni głównej budynku. W pomieszczeniach zainstalować sześć zacisków ekwipotencjalnych.

6. Instalacja odgromowa

Należy zaprojektować i wykonać nową instalację odgromową oraz uziom do tej instalacji.

7. Dokumentacja i pomiary.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz pomiary: rezystancji uziemień, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych i natężeń oświetlenia.

Infrastruktura zewnętrzna

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej - należy wykonać dwa przyłącza od pionów głównych w budynku do studzienek w ulicy

- Opaska wokół budynku wraz z chodnikiem i drogami dojazdowymi do bram

Remont pomieszczenia w budynku P o pow. 3,60m2

- Mycie ścian,

- Malowanie emulsyjne ścian i sufitów

- Przygotowanie powierzchni

- Malowanie olejne lamperii

- Wymiana drzwi wejściowych ze świetlikiem

- Montaż grzejnika

- Wykonanie instalacji elektrycznej : oświetlenie 500 lx oraz  gniazda elektryczne : gniazdo 3 fazowe 32 A, dwa gniazda 1 fazowe 10 A.

Remont pomieszczenia w budynku N1 - o pow. 56,8 m2

- Mycie ścian,

- Malowanie emulsyjne ścian i sufitów

- Przygotowanie powierzchni

- Malowanie olejne lamperii

- Wymiana drzwi wejściowych ze świetlikiem

- Wymiana okien

- Wylanie posadzki betonowej

- Wykonanie instalacji elektrycznej: oświetlenie 500 lx oraz  gniazda elektryczne : gniazdo 3 fazowe 32 A, dwa gniazda 1 fazowe 10 A.

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.

III.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe (gaśnic, dróg ewakuacyjnych)

IV. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.