INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114,

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11	Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 11/DF/Z/12

## Warszawa, kwiecień 2012r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 11/DF/Z/12.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie treści art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, stanowiącego kompleksowe wyposażenie Sali konferencyjnej w budynku  A w Instytucie Lotnictwa 
w  skład którego wchodzi:

−  dostarczenie urządzeń, oprogramowania oraz osprzętu,

−   rozmieszczenie i montaż urządzeń,

− podłączenie i uruchomienie urządzeń wchodzących w skład wyposażenia sali jako    kompletnego rozwiązania technologicznego,

− dokumentacja Użytkownika systemu konferencyjnego wraz z instrukcją obsługi systemu 
w języku polskim, kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim lub angielskim dla poszczególnych urządzeń, wchodzących w skład systemu,

−   dokumentacja powykonawcza.

- System konferencyjny musi zapewniać sprawne prowadzenie konferencji, posiedzeń, szkoleń, imprez i spotkań.

- Wszystkie urządzenia i instalacje wchodzące w skład wyposażenia Sali konferencyjnej muszą stanowić jeden kompletny system, zapewniać dźwięk, oświetlenie i obraz 
o wysokiej jakości oraz muszą być przyjazne w obsłudze dla użytkowników końcowych, 
a także spełniać wymagania BHP i ppoż..

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz  kompatybilny ze sobą.

- Prelegenci muszą mieć możliwość realizacji prezentacji multimedialnej 
z wykorzystaniem m.in. komputerów, mikrofonu bezprzewodowego oraz systemu nagłośnienia. zainstalowanego w sali konferencyjnej. Prelegenci muszą mieć możliwość podłączenia i sterowania przez jednostkę centralną komputerów do portów sieciowych 
a także do portów audio, HDMI i VGA.

- Sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład systemu konferencyjnego musi być możliwe z poziomu centralnego systemu sterowania, którego elementy powinny być zamontowane np. w szafie typu RACK 19”, dostarczonej w  ramach realizacji tego zamówienia.

- Wykonawca przygotuje Projekt koncepcyjny proponowanego rozwiązanie wraz z opisem jego poszczególnych elementów. Przedłożony przez Wykonawcę dokument musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

I Oświetlenie sceniczne

- Reflektor teatralny profilowy 4 szt.,

- Reflektor do zastosowania  oświetlenia frontowego,

- Zakres regulacji zoom 15-30 stopni,

- Moc źródła światła 750W,

- Możliwość  ręcznej regulacji  pola świecenia,

- Obudowa reflektora powinna być aluminiowa,

- Żarówka HPL 750 (230V\750W),

- W reflektorze powinna znajdować się ramka do umieszczenia filtra,

- Hak lub aliskaf  montażowy do konstrukcji aluminiowej.

Reflektor teatralny typu FRESNEL  4 szt.

- Reflektor do zastosowania frontowego,

- Soczewka typu Fresnel,

- Możliwość płynnej  regulacji ostrości źródła,

- Skrzydełka do zawężania źródła światła,

- W reflektorze powinna znajdować się ramka do umieszczenia filtra,

- Żarówka  halogenowa 230V/1000W,

- Hak lub aliscaf  montażowy do konstrukcji aluminiowej.

Reflektor ledowy typu PAR LED 6 szt.

- Reflektor do zastosowanie na scenie, montowany do konstrukcji aluminiowej za   pomocą haka lub aliscafa,

- Reflektor powinien mieć źródło światła  typu LED o mocy 54x3W,

- Pełna regulacja RGBW z DMX,

- Szerokość  świecenia 35,

- Złącza do sterowania DMX  w standardzie XLR 3-pin,

- DMX w zakresie 1-512.

Oprawa ledowa  10 szt.

      - Oprawa oświetleniowa o szerokości ok 1m,

      - Listwa wyposażona w źródło światła typu LED RGB,

      - Urządzenie powinno posiadać łącznie 252 diody,

      - Kąt świecenia poszczególnej diody to 35,

      - Pełna regulacja diod z poziomu DMX,

      - Złącza do sterowania DMX  w standardzie XLR 3-pin,

      - DMX w zakresie 1-512.

Ściemniacz cyfrowy  do stałego montażu

- Regulator napięciowy do instalacji stałej,

- Regulator zasilany trójfazowo 3 x 230 V / 40 - 70 H,

- bezpieczniki automatyczne min 10A na każdy  kanał,

- optyczna izolacja linii DMX,

- 12 x 2300 W, obciążenia ciągłego rezystancyjnego,

- Złącza do sterowania DMX  w standardzie XLR 3-pin,

- Detekcja przerwy obwodu.

Konsola DMX

- Obsługa 512 kanałów DMX,

- Panel kontrolny,

- Sekcja 12 suwaków programowalnych a jednocześnie pozwalających na obsługę opraw oświetleniowych w czasie rzeczywistym,

- 12 programowalnych kolejek,

- Niezależne ustawianie czasu przejścia między presetami.,

- Możliwe zapisywanie danych i pamięci na komputerze,

- Możliwość zapisywania  scen,

- Obsługa urządzeń inteligentnych – głowice, skanery, urządzenia LED, wyświetlacz,

- Suwaki natężenia presetów oraz Grand Master,

- Gniazdo DMX IN/OUT,

- Gniazdo SMPTE,

- Wejście Audio oraz wbudowany mikrofon,

- Gniazdo Jack do sterowania zewnętrznego zmianami pamięci.

Spliter DMX  1 szt.

- Split 1 linii DMX,

- DMX w zakresie 1-512,

- Wtyk  i gniazdo w standardzie XLR 3 pin,

- 6 wyjść XLR 3 pin.

Konstrukcja aluminiowa do w\w  reflektorów 2 szt.

- Konstrukcja musi być wykonana wg standardów konstrukcji scenicznych ISO, i musi  utrzymać wagę pomiędzy 80 a 92kg równo rozmieszczonego ciężaru na odcinku 8m,

- Konstrukcja powinna mieć długość 8mb i składać się z 4 odcinków po 2m,

- Konstrukcja powinna być wykonana z duo systemu o ściance rury 3mm,

- Wszystkie odcinki konstrukcji muszą być ze sobą połączone,

- Konstrukcja powinna być zamontowana do konstrukcji sufitu.

Element do podwieszenia reflektorów frontowych 2 szt. który  na odcinku 1,5m utrzyma wagę 70kg,

- Element musi być zamontowany do bocznych ścian Sali.

- Element musi być wykonany z rurki o średnicy 50mm

Okablowanie oświetlenia

- Okablowanie 230V reflektorów frontowych (6 szt. obwody regulowane napięciowo) oddalonych od rozdzieli z lewej strony 15m , zaś z prawej 25m,

- Okablowanie 230V( 2 szt. obwody regulowane napięciowo) reflektorów znajdujących się na proscenium  z lewej 10m i prawej 15m od rozdzielni,

- Okablowanie230V ( 4 szt. obwody regulowane napięciowo) reflektorów na tylnej konstrukcji sceny  15m od rozdzielni,

- Okablowanie 230V reflektorów typu PAR LED na tylnej konstrukcji sceny  15m od rozdzielni.

Dostawca zapewnia pełne okablowanie DMX do ww. sprzętu

      - Okablowanie sygnałowe  reflektorów na tylnej konstrukcji sceny  15m od rozdzielni,

      - Okablowanie sygnałowe konsolety która będzie znajdowała się na początku Sali 
w odległości 30m od splitera DMX.

Dodatkowe kable 230V do oświetlenia które nie podlegają stałej instalacji:

      - Przedłużacz 230V w kolorze czarnym, zakończony rozdzielaczem potrójnym 
o długości 2m 5 szt,.

      - Przedłużacz 230V w kolorze czarnym, zakończony rozdzielaczem potrójnym 
o długości 5m 5 szt.,

      - Przedłużacz 230V zakończony rozdzielaczem potrójnym o długości 1m. 5 szt.

Dodatkowe kable DMX do oświetlenia które nie podlega  stałej instalacji:

      - Kabel DMX zakończony z dwóch stron złączem typu XLR  o długości 1m 5szt.

      - Kabel DMX zakończony z dwóch stron złączem typu XLR  o długości 2m 5szt.

      - Kabel DMX zakończony z dwóch stron złączem typu XLR  o długości 3m 5szt.

      - Kabel DMX zakończony z dwóch stron złączem typu XLR  o długości 5m 5szt.

II Sprzęt multimedialny do konferencji

Projektor do prezentacji 1szt. oraz  obiektyw do projektora 1szt.

- Projektor musi działać w technologii LCD,

- Jasność projektora pomiędzy 4900 a 5100 ANSI lumenów,

- Praca w rozdzielczości rzeczywistej 1920x1080,

- Kontrast  1000 : 1,

- Format obrazu 16:9 i 4:3,

- Ilość kolorów pomiędzy 15 a 16 mln,

- Kompatybilność Video: NTSC / NTSC 4.43 / PAL-M, N) / SECAM / PAL-60, Component Video ; 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60Hz), 1080 
i (1125i 50/60Hz), 1080p (1125p 50/60Hz), SCART (RGB + 1V sync).

- Wejścia typu: PC: 1 x RGBHV, 1x DVI-D, 1 x D-Sub 15pin, Video: video(1xRCA lub 1xBNC), s-video (4pin lub 2xBNC), 3 x component (via PC1, PC2 i PC3, Audio: Audio: 2 x stereo mini jack , 2 x audio RCAx2 (L/R).

- Wyjścia : Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin, Audio: stereo mini jack x 1, Sterowanie:
 RS-232C

- Projektor musi posiadać  następujące  funkcje:

− Auto Setup,

−  Wygaszenie obrazu,

− Wejście DVI / VESA M1,

−  Zamrożenie obrazu,

−  Wskaźnik laserowy w pilocie,

  - Pilot z funkcją myszy,

  - Wejście Component: , via PC1,2,3,

  - LAN,

  - Lens – Shift,

  - Wyjście monitorowe,

  - Zabezpieczenie PIN,

  - Montaż sufitowy,

  - Interfejs USB,

  - Inne cechy: Full HD, wymienne obiektywy, dvi, żywotność lampy 4000h, elektryczny lens-shift pion/poziom, pilot przewodowy.

Ekran do prezentacji 1szt.

    - Ekran projekcyjny w kolorze białym,

    - Ekran musi  być o wymiarach 550x412cm,

    - Ekran musi się zwijać  i rozwijać mechanicznie za pomocą pilota bezprzewodowego.

Spliter\ scaler 1szt.

    - Wyjścia skalera - HDMI, 5x BNC i 15-pinowe VGA,

    - Wyjście - do 1920x1200 lub 1080p,

    - Wyjścia audio - stereo i S/PDIF,

    - Wbudowuje audio do wyjścia HDMI,

    - Obsługiwane standardy - PAL i NTSC,

    - Opóźnienie audio - 40 ms, 110 ms, 150 ms lub wyłączone,

    - Korekcja parametrów obrazu,

    - Sterowanie - RS-232 i IR.

Laptop 1szt.

- Przekątna ekranu pomiędzy 15`` a 17``,

- 4 rdzeniowy,

- Co na mniej 4G pamięci RAM,

- Pamięć kart graficznej 2048,

- Wyjście D-sub , HDMI,

- System operacyjny Windows 7,

- Dysk nie mniejszy  niż 500G,

- Napęd optyczny DVD-\+ DL.

Przełącznik do slajdów

- 30m zasięg od laptopa,

- Wyświetlacz LCD z minutnikiem,

- Wyłącznik zasilania,

- Wskaźnik rozładowania baterii,

- Wskaźnik laserowy,

- Przyciski do sterowania prezentacjami.

Odtwarzacz Blue-ray

- Odtwarzanie formatów takich jak BD-Video,DVD-R,DVD+R,DVD-RW,DVD+RW,DVD-Video,CD-R,CD-RW,MPEG-2,MPEG-4,JPEG,HD JPEG, DivX, XviD ,DivX HD,AVCHD,MKV,WMV,LPCM,MP3,WMA,AAC,

- Odtwarzacz powinien posiadać wyjścia takie jak : HDMI, Component Video,

- Złącze USB na frontowym panelu,

- Kabel HDMI w komplecie.

Okablowanie

- Okablowanie musi w pełni wykorzystywać wejścia projektora,

- Okablowanie musi znajdować się również na scenie w ścianie  tak aby prowadzący  mógł podpiąć laptopa krótkim kablem VGA lub HDMI  po dwóch skrajach sceny,

- Zastosowane okablowanie nie może wprowadzać zakłóceń w projekcji.

III Nagłośnienie konferencyjne

Mikser cyfrowy audio

- kontrola parametrów i ustawień konsolety za pomocą komputera PC poprzez interfejs USB,

- wbudowany wyświetlacz LCD do kontroli ustawień miksera,

- 4 stereofoniczne procesory efektowe,

- parowanie tłumików i grupowanie torów,

- zakres dynamiki od wejścia do wyjścia analogowego: 106 dB,

- maksymalne wzmocnienie napięciowe od wejść mikrofonowych do wyjść: 74 dB,

- 12 wejść analogowych monofonicznych mikrofonowo-liniowych na złączu XLR i TRS, wyposażonych w złącze INSERT z zasilaniem Phantom (48 V),

- 4 (2 pary) liniowe wejścia analogowe stereo na złączu TRS,

- 1 wyjście stereo (para L i R) analogowe zbalansowane na złączu XLR,

- 4 analogowe definiowalne wyjścia symetryczne,

- 1 wejście i wyjście cyfrowe w standardzie SPDIF,

- 1 cyfrowe wejście i wyjście w standardzie ADAT,

- złącze MIDI IN, THRU i OUT,

- 17 zmotoryzowanych, czułych na dotyk tłumików o długości 100mm,

- 8 wysyłek typu AUX i GROUP,

- 2 wysyłki typu SOLO,

- skrzynia transportowa.

Karta ADAT 1 szt.

- Obsługa 16 kanałów (16 wejść, 16 wyjść) audio w standardzie ADAT OPTICAL dla częstotliwości próbkowania do 48 [kHz],

- Obsługa 8 kanałów (8 wejść, 8 wyjść) audio w standardzie ADAT OPTICAL dla częstotliwości próbkowania do 96 [kHz],

- Architektura przetwarzania do 20 bitów,

- Złącze optyczne TOSLINK.

Cyfrowy konwerter sygnału audio 2 szt.

- 8-kanałowy wysokiej jakości 24-bitowy konwerter analogowo-cyfrowy/cyfrowo-analogowy,

- częstotliwość próbkowania 44.1 kHz i 48 kHz,

- pasmo przenoszenia od 10Hz do 21kHz,

- przesył sygnału audio na złączu optycznym ADAT,

- gniazdo synchronizacji czasowej wordclock,

- 8 wejść mikrofonowych oraz liniowych,

- 8 wyjść liniowych w standardzie XLR,

- 8 studyjnej jakości przedwzmacniaczy mikrofonowych,

- zasilanie Phantom Power na każdym wejściu mikrofonowym.

Procesor do zarządzania systemem głośnikowym 1szt.

- 2 analogowe wejścia sygnału audio o poziomie nominalnym +4dBu i poziomie maksymalnym, nie mniejszym niż +20dBu zrealizowane na złączach w standardzie XLR; elektroniczne symetryzowane,

- Tłumik poziomu wejściowego na wejściach analogowych, umieszczony w torze sygnałowym przed konwerterem analogowo/cyfrowym, zmniejszającym poziom sygnału wejściowego o wartość nie mniejszą niż 4dB,

- 6 analogowych  wyjść sygnału audio o poziomie nominalnym +4dBu i poziomie maksymalnym nie mniejszym niż +20dBu, zrealizowane na złączach w standardzie XLR; elektroniczne symetryzowane,

- 2 analogowe wyjścia sygnałów audio typu Thru Out; zrealizowane na złączach 
w standardzie XLR; elektroniczne symetryzowane,

- 1 wejście cyfrowe w formacie AES3,

- Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD+N : nie większy niż 0,01% w zakresie co najmniej: 22-20 kHz,

- Pasmo przenoszenia (o odchyleniu nie większym niż +/- 1dB): w zakresie nie mniejszym niż: 10Hz – 20 kHz

- Co najmniej dwa standardy połączenia z komputerami klasy PC, służące do kontroli pracy procesora głośnikowego,

- Co najmniej 2 typy opóźnienia sygnału audio,

- Co najmniej 4 typy korekcji pasma częstotliwościowego.

Wzmacniacz mocy sygnałów audio 2 szt.

- Dwa niezależnie pracujące bloki wzmocnienia, posiadające możliwość zrównoleglenia sygnału sterującego,

- 2 analogowe wejścia sygnału audio o poziomie nominalnym +4dBu i poziomie maksymalnym, nie mniejszym niż +20dBu zrealizowane na złączach w standardzie XLR; elektroniczne symetryzowane,

- 2 wyjścia zrealizowane na złączach typu Speakon NL4,

- Współczynnik Rated Output Power na poziomie nie mniejszym niż 800W przy obciążeniu 4Ohm,

- Współczynnik SNR na poziomie co najmniej 109dB A-ważony,

- Technologia wykonania stopnia wyjściowego: Klasa H,

- Systemy zabezpieczeń: Limitery sygnału audio, zabezpieczenie przeciw składowej stałej w sygnale wyjściowym, zabezpieczenie temperaturowe,  przeciw wzbudzeniowe HF, przeciw wartościom szczytowym prądu zasilającego, przeciw skokom napięcia rozruchowego.

Szerokopasmowy zestaw głośnikowy pasywny  2 szt.

- Konstrukcja: co najmniej dwa przetworniki nisko – średniotonowe, o średnicy nie mniejszej niż 15”(381mm), jeden przetwornik  wysokotonowy o średnicy 1,5” (39mm),

- Maksymalny poziom SPL, generowany przez zestaw,  nie mniejszy niż 137dB SPL,

- Skuteczność, nie mniejsza niż 96dB SPL (1W/1m),

- Moc  ciągła (cont), nie mniejsza niż 600W, szczytowa (peak), nie mniejsza niż 2400W,

- Dyspersja horyzontalna dźwięku, nie mniej niż 90 stopni,

- Dyspersja wertykalna dźwięku, nie mniej niż 50 stopni,

- Pasmo przenoszenia (o spadku 3dB),o zakresie nie mniejszym niż 62Hz – 18 kHz,

- Materiał wykonania, obudowa ze sklejki o grubości co najmniej 15mm. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z obudowami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

Subniskotonowy zestaw głośnikowy pasywny 2 szt.

- Konstrukcja, nie więcej niż 1 przetwornik niskotonowy, o średnicy nie mniejszej niż 18” (457mm),

- Maksymalny poziom SPL generowany przez zestaw ,nie mniejszy niż 134dB SPL,

- Skuteczność, nie mniejsza niż 96dB SPL (1W/1m),

- Moc ciągła (cont), nie mniejsza niż 400W, szczytowa (peak), nie mniejsza niż 1600W,

- Pasmo przenoszenia (o spadku 3dB), o zakresie nie mniejszym niż 50Hz – 100Hz.

Odtwarzacz płyt CD montowany w szafie RACK 19 1szt.

- Urządzenie musi odtwarzać płyty Audio CD, oraz płyty z nagranymi plikami dźwiękowymi, co najmniej dwa formaty,WAV i MP3,

- Urządzenie musi posiadać co najmniej jedno stereofoniczne wyjście cyfrowe, w formacie SPDiF lub AES/EBU,

- Obsługiwane częstotliwości próbkowania, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz,

- Pasmo przenoszenia, nie węższe niż 20Hz-20kHz (+/-0,5dB),

- Współczynnik SNR, nie mniejszy niż 95dB,

- Współczynnik THD,  nie większy niż 0,005%,

- Urządzenie przystosowane do montażu, w szafie teletechnicznej typu RACK 19”,

Szerokopasmowy zestaw głośnikowy z wbudowanym wzmacniaczem 2 szt.

    - Konstrukcja: przetwornik nisko-średniotonowy, o średnicy nie mniejszej niż 12”(305mm), jeden przetwornik wysokotonowy o średnicy 1,5” (39mm),

    - Maksymalny poziom SPL generowany przez zestaw, nie mniejszy niż 132dB SPL,

    - Dyspersja horyzontalna dźwięku, nie mniej niż 90 stopni,

    - Dyspersja wertykalna dźwięku, nie mniej niż 50 stopni,

    - Pasmo przenoszenia (o spadku 3dB), o zakresie nie mniejszym niż 60Hz – 18 kHz,

    - Moc zainstalowanego wewnątrz obudowy wzmacniacza, nie mniejsza niż 1000W,

    - Waga pojedynczego zestawu, nie większa niż 19 kg,

    - Materiał wykonania: obudowa ze sklejki o grubości co najmniej 15mm. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z obudowami wykonanymi z tworzywa sztucznego,

    - Zestaw musi umożliwiać równoczesne podłączenie co najmniej 2 niezależnych źródeł, np. odtwarzacza CD i mikrofonu,

    - Zestaw musi umożliwiać wybór co najmniej dwóch trybów pracy, samodzielnego
 w trybie szerokopasmowym, oraz z wykorzystaniem zestawu subbasowego w trybie CUT (tryb CUT, musi aktywować filtr dolnozaporowy na sumie wewnętrznego miksera 
o częstotliwości podziału nie niższej niż 100Hz).

Statyw do kolumn rozsuwany 2 szt. oraz  statyw do mikrofonów 5 szt.

Skrzynia transportowa typu rack 19``, wysokości 6U, na kółkach  transportowych. Skrzynia ma służyć do transportu wzmacniaczy do kolumn z pkt 6 i 7

Pojemnościowy mikrofon wokalowy (typu handheld) 4 szt.

- Kardioidalna charakterystyka kierunkowa,

- Pasmo przenoszenia nie węższe niż, 50Hz-20kHz,

- Dopuszczalne zasilanie, w zakresie nie mniejszym niż: 12-52V DC,

- Czułość, nie mniejsza niż 3,5mV/Pascal,

- Maksymalny SPL (dopuszczany 1% THD @ 1kHz), nie mniejszy niż 141dB SPL,

- Zakres dynamiki, nie węższy niż 115dB.

Pojemnościowy mikrofon instrumentalny 6 szt.

- Kardioidalna charakterystyka kierunkowa,

- Pasmo przenoszenia, nie węższe niż 50Hz-20kHz,

- Dopuszczalne zasilanie, w zakresie nie mniejszym niż 12-52V DC,

- Czułość, nie mniejsza niż 7mV/Pascal,

- Maksymalny SPL (dopuszczany 1% THD @ 1kHz), nie mniejszy niż 132dB SPL,

- Zakres dynamiki, nie węższy niż 107dB.

Mikrofony wokalowe  4 szt.

- Kardioidalna charakterystyka kierunkowa,

- Pasmo przenoszenia, nie węższe niż 50Hz-18kHz,

- Czułość,  nie mniejsza niż 3,2mV/Pascal.

Zestaw bezprzewodowy (nadajnik w formie mikrofonu doręcznego + odbiornik) 6 szt.

- Modulacja FM,  nie większa niż +/- 40kHz,

- Możliwa ilość równocześnie pracujących kanałów, nie mniejsza niż 32,

- Ilość obsługiwanych pasm RF mieszczących się w zakresie 618-865MHz, nie mniejsza niż 3,

- Czułość RF, nie większa niż 1.0 μV for 12 dB SINAD

- Układ separacji składowych harmonicznych RF, o skuteczności nie mniejszej niż 55dB,

- Pasmo przenoszenia (+/-2dB), nie węższe niż  80Hz-18kHz,

- Maksymalny poziom wyjściowy na wyjściu symetrycznym, nie mniejszy niż 20dBV (przy 40kHz dewiacji),

- SNR, większy niż 100dB A-ważone

- Parametry nadajnika:

- Moc nadajnika, nie mniej niż 8mW (typowo).

Matryca sterująca systemem konferencyjnego 1 szt.

- Oprogramowanie matryc musi umożliwiać swobodne implementowanie bloków funkcjonalnych toru audio wraz z interfejsami, odpowiadającymi potrzebom użytkownika. Urządzenia muszą umożliwić wysyłkę sygnałów z dowolnego wejścia do dowolnego wyjścia, z niezależnie kontrolowanym poziomem. Oprogramowanie DSP powinno udostępnić obróbkę sygnałów wejściowych  i wyjściowych, tj. kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej dynamicznej, linię opóźniającą, oraz implementację fabrycznych presetów, zastosowanych głośników dla każdego zakresu częstotliwości,

- oprogramowanie do matrycy,

- liczba obsługiwanych kanałów audio (wejścia i wyjścia), nie mniej niż  32 analogowe lub 32 cyfrowe,

- obudowa przystosowana do montażu w szafie typu RACK 19”,

- przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe  24bit,

- przetwarzania wewnętrzne nie mniejsze niż 48bit,

- dynamika nie mniejsza niż 114 dB,

- maksymalny poziom wejściowy +21dBu,

- maksymalny poziom wyjściowy  +21dBu,

- port Ethernet 10 / 100 MBit/s,

- RJ-45 (PC –Control),

- port CAN Bus – 10…500kbit/s, 2x RJ45 (Remote Amp, Control),

- port RS-232 – 2 porty, 9pin D-Sub (Remote control),

- USB – typ B (PC-Control),

- GPIO Control Port – 2 x 6 blok biegunowy Euro, 4 wejścia sterowania (0-10V) 3 wyjścia sterujące(przekaźnikowe), 3 reference output (+5V / +10V / GND).

Moduł rozszerzeń do systemu cyfrowej matrycy audio 1szt.

- Moduł rozszerzeniowy musi być w pełni kompatybilny (mechanicznie, elektrycznie
 i jakościowo) z jednostką główną, wraz z wyraźnym zaleceniem producenta jednostki głównej,

- Nie mniej niż 8 analogowych wyjść liniowych sygnału audio,

- Wymiary panelu przedniego: nie większe niż 114 x 33 mm,

- Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: nie mniejszy niż +21dBu (8,7 V),

- Parametry konwersji cyfrowo-analogowej: nie gorsze niż: 24bit, przetwarzanie Sigma-Delta 128 krotne nadpróbkowanie.

Moduł rozszerzeń do systemu cyfrowej matrycy 1szt.

- Moduł rozszerzeniowy musi być w pełni kompatybilny (mechanicznie, elektrycznie
 i jakościowo) z jednostką główną, wraz z wyraźnym zaleceniem producenta jednostki głównej,

- Nie mniej niż 8 analogowych wejść mikrofonowo-liniowych, sygnału audio,

- Wymiary panelu przedniego, nie większe niż 114 x 33 mm,

- Maksymalny poziom sygnału wejściowego, nie mniejszy niż +21dBu (8,7 V) dla   wejścia liniowego, nie mniejszy niż +39dBu (69 V) dla wejścia mikrofonowego

- Zasilanie typu phantom, nie mniejsze niż +48V (10mA), załączone  indywidualnie 
w kanałach wejściowych,

- Parametry konwersji analogowo-cyfrowej nie gorsze niż 24bit,  przetwarzanie Sigma-Delta 128- krotne nadpróbkowanie,

- Pasmo przenoszenia (-0,5dB),  nie węższe niż  20Hz – 20kHz,

- Współczynnik SNR (A-ważony),  nie mniejszy niż 118dB,

- Współczynnik THD +N, mniejszy niż 0,005%.

Wielokanałowa końcówka mocy audio 1szt.

- Co najmniej 8 w pełni niezależnych kanałów wzmocnienia,

- Każdy kanał musi mieć możliwość konfiguracji do pracy z sieciami,   wysokonapięciowymi (70V/100V) lub zestawami głośnikowymi niskoimpedancyjnymi (2,4 bądź 8 Ohm),

- Przy wysterowaniu wszystkich kanałów, urządzenie musi dostarczać moc nie mniejszą niż 450W RMS@4Ohm na każdy z 8 kanałów,

- Maksymalny poziom sygnału wejściowego, nie mniejszy niż +22dBu (9,76 V),

- Współczynnik SNR, nie mniejszy niż 100dB@4Ohm,

- Pasmo przenoszenia, nie węższe niż 15Hz – 30kHz (+/- 1dB),

- Współczynnik THD, mniejszy niż 0,05%,

- Waga, nie większa niż 14 kg,

- Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie typu RACK 19” i posiadać wysokość nie większą niż 2U (88,1mm),

- Chłodzenie, wymuszone, przód-tył.

Szerokopasmowy zestaw głośnikowy w wersji instalacyjnej  8 szt.

- Pasmo przenoszenia (-3dB), nie węższe niż  60 Hz - 20 kHz,

- Skuteczność mierzona w osi zestawu w półprzestrzeni, nie mniejsza niż: 92 dB (1W/1m),

- Maksymalny SPL, 121 dB,

- Przetworniki LF, nie mniejszy niż 8”; HF nie większy niż 1,25”,

- Dyspersja w poziomie, nie mniejsza niż 100 stopni,

- Dyspersja w pionie, nie mniejsza niż 100 stopni.

Nadajnik do systemu bezprzewodowego kompatybilny z zestawami z mikrofonem doręcznym 6 szt.

- Moc nadajnika, nie mniej niż 8mW (typowo),

- Zasilanie, 2x bateria AA (paluszek),

- Długość czasu pracy na komplecie baterii,  ponad 14 godzin.

Mikrofon pojemnościowy, nagłowny 2 szt.

- Kardioidalna charakterystyka kierunkowa,

- Pasmo przenoszenia, nie węższe niż 30Hz-18kHz,

- Czułość,  nie mniejsza niż 4mV/Pascal,

- Maksymalny SPL (dopuszczany 1% THD @ 1kHz), nie mniejszy niż 120dB SPL,

- Waga, nie większa niż 25g (bez kabla i złącza).

Mikrofon pojemnościowy mównicowy  2szt.

- Charakterystyka kierunkowa przełączalna, do wyboru nie mniej niż 4 wybrane charakterystyki kardioidalna, superkardioidalna,hiperkardioidalna iwszechkierunkowa,

- Pasmo przenoszenia, nie węższe niż 50Hz-20kHz,

- Czułość, nie mniejsza niż 5,6mV/Pascal,

- Maksymalny SPL (dopuszczany 1% THD @ 1kHz), nie mniejszy niż 120dB SPL,

- Zakres dynamiki, większy niż 109dB,

- Długość ramienia, mnie mniejsza niż 18” (457mm),

- Mikrofon musi być wyposażony w podstawę, umożliwiającą stabilne umiejscowienie na gładkiej powierzchni,

- Mikrofon musi być wyposażony w programowalny przycisk i diodę LED, sygnalizującą działanie.

Zestaw akcesoriów montażowych, do umieszczenia odbiorników systemów bezprzewodowych, w szafie teletechnicznej typu RACK19” 3 szt.

Uchwyt montażowy do anten RF, mikrofonowych systemów bezprzewodowych 2 szt.

Aktywny Splitter sygnałów RF, do systemów bezprzewodowych 2 szt.

- Pasywny Splitter/combi ner sygnałów RF do systemów bezprzewodowych,

- Zakres pracy, nie węższy niż 100MHz – 900MHz,

- Straty, nie większe niż 3,5dB,

- Złącza TNC (50 Ohm).

Antena półfalowa o charakterystyce kierunkowej dookólnej 2 szt.

Rejestrator audio, nagrywający na kartach pamięci typu Compact Flash i/lub płytach CD-R 1szt.

- Obsługiwane nośniki, CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA, Compact Flash,

- Maksymalny poziom wejściowy, +20dBu,

- Maksymalny poziom wyjściowy,  +20dBu,

- Pasmo przenoszenia, 20Hz – 20kHz (+/-0,5dB),

- Współczynnik SNR,  nie mniejszy niż 95dB.

Multicor (kabiel wieloparowy 40ch)

- 32 wejścia,

- 8 wyjść,

- Stage box na scenie zamontowany na ścianie,

- Wielozłącze zamontowane na końcu Sali,

- Podebranie ze ściany kablami wieloparowym o długości ok 8m,

- Długość multicora 40m.

IV Komputer typu netbook

- Komputer z systemem Windows 7,

- Multi tauch  10`` a 11`` HD WLED (1366 x 768),

- Nie mniej niż RAM 2GB,

- Dysk twardy nie mniejszy 200GB.

Skrzynia stalowa typu rack SRT-19

- Szafa rack powinna posiadać drzwi zamykane na klucz

- Wysokość szafy dopasowana do w/w urządzeń

Oferowane wyposażenie musi spełniać warunki techniczne oraz zapewniać jakość i funkcje jak sprzęt określony w powyższej specyfikacji.

Wymagania dotyczące montażu.

- Głośniki muszą być rozmieszczone w sposób  umożliwiający dystrybucję dźwięku, równomiernie na całej powierzchni Sali.

- Głośniki muszą być zainstalowane za pomocą aluminiowych uchwytów ściennych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich innych niż wymienione powyżej prac, związanych z montażem i uruchomieniem wyposażenia sali konferencyjnej, które to prace zgodnie ze sztuką muszą być zrealizowane, by kompleksowe wyposażenie sali stanowiące przedmiot zamówienia prawidłowo funkcjonowało, a także zapewniało co najmniej funkcjonalności opisane w niniejszym dokumencie oraz przedstawione na rysunkach stanowiących integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

- W ramach czynności montażowych Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia przewodów instalacyjnych w plastikowych maskownicach, przeznaczonych do przeprowadzania kabli lub wpuszczenie ich w ścianę  poprzez wykucie bruzd 
i późniejsze ich zaklejenia. Zamawiający wskaże miejsce podłączenia przewodów 
w tablicy rozdzielczej na zapleczu sceny.

Inne wymagania

Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych. W zakresie obowiązków Wykonawcy  jest, dostawa urządzeń, montaż, uruchomienie systemu, przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego, dostarczenie kompletnej dokumentacji oraz świadczenie usług serwisowych przez okres 24 miesięcy.

Zamawiający w trosce o trwałość zainstalowanych urządzeń jak i komfort Użytkowników, wymaga zastosowania urządzeń wyprodukowanych przez firmę o uznanej pozycji międzynarodowej (ocena należy do Zamawiającego). Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu.

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad 
i odpowiadający obowiązującym normom oraz posiadający niezbędne certyfikaty 
i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego sprzętu karty gwarancyjnej.

- Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych wymagane jest dołączenie nośników.

- Wykonawca dostarczy sprzęt na koszt własny do siedziby Zamawiającego, tj. Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

- Zamawiający określił przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne tzn. spełniające wskazane minimalne właściwości i parametry.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Należy wskazać nazwę, typ, właściwości i parametry, które będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych –  32420000-3, 32340000-8

- Wymagania dotyczące gwarancji:

- minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, terminy gwarancji zostały określone powyżej oraz 
w treści umowy,

- w przypadku trzech napraw tego samego modułu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy,

- jeżeli w okresie gwarancji sprzęt okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązany będzie do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowy wolny od wad, o identycznych parametrach,

- jeżeli w okresie gwarancji oferowane nośniki oprogramowania okażą się wadliwe Wykonawca zobowiązany będzie do ich bezpłatnej wymiany na nośniki nieuszkodzone do 7 dni od daty zgłoszenia wady,

- każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji,

- warunki serwisu gwarancyjnego:

- czas reakcji na usuniecie usterki – maksymalnie 24 godziny,

- czas naprawy – nie dłużej niż 7 dni.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Termin wykonania (dostawy) zamówienia –  30 dni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez wykonawcę  jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, przynajmniej dwie dostawy systemów konferencyjnych wraz z montażem, odpowiadające swym rodzajem i wartością przedmiotowi  zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w myśl postanowień art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy 
z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Oferowany system musi posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę  dokumentów i oświadczeń.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno – prawnym:

• Ludwika Domżał, tel. /22/ 846 00 11 w. 564, e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym

• Leszek Rams, Tel. /22/ 846 00 11 w. 203, e-mail: leszek.rams@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu (22) 846 65 67 lub na następujący  adres e-mail:

ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu.

Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest  do pobrania

na stronie internetowej  www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B,  w pokoju 32 (parter) postępowanie nr 11/DF/Z/12, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres:

ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę . Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS lub załączonym upoważnieniem). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 1);

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, a w stosunku do osób fizycznych  złożone oświadczenie z art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 2);

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność 
z oryginałem);

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej dwóch dostaw, odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymagane informacje należy zawrzeć w wykazie stanowiącym zał. nr 4,

- dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy, zostały wykonane/wykonywane 
z należytą starannością np. listy referencyjne.

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 11/DF/Z/12) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 32 (parter) do dnia 13.04.2012r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym (zał. nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najniższą cenę podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 5.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, ze zm.) dział VI.

………………………………	Zał. nr 1

Pieczęć firmy

Dotyczy sprawy nr 11/DF/Z/12

FORMULARZ CENOWY

na dostawę oraz montaże systemu konferencyjnego, stanowiącego kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w budynku  A w Instytucie Lotnictwa, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, do postępowania przetargowego 
nr 11/DF/Z/12

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję dostawę oraz  montaż systemu konferencyjnego, stanowiącego kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej, zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

Cena

RAZEM:

Cena netto  ......................................  PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis osoby upoważnionej

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 2

Dot. sprawy nr 11/DF/Z/12

OŚWIADCZENIE

uczestnika postępowania przetargowego

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam że:

-/	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-/	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-/	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

....................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 3

Dot. sprawy nr 11/DF/Z/12

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 4

Dot. sprawy nr 11/DF/Z/12

WYKAZ

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia. | Termin wykonania zamówienia (podać miesiąc i rok) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

# dot. sprawy: 11/DF/Z/12		Zał. nr 5

U M O W A  Nr  projekt/DF/Z/2012

zawarta dnia .................. 2012 r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Lotnictwa, adres: 
02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod 
nr KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON 000037374 oraz NIP 525-000-84-94,  zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr inż. Witolda Wiśniowskiego − Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON ……… oraz NIP ………….. ,  zwaną dalej Wykonawcą  reprezentowaną przez:

.............................................

a wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr 11/DF/Z/12 na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

Istotne postanowienia Umowy

1.	Przedmiot umowy – dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, stanowiącego kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w budynku A.

2.	Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ................na zasadach określonych w § 5 Umowy.

3.	Termin wykonania umowy – 30  dni od daty podpisania Umowy.

§1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oraz montażu systemu konferencyjnego,  zgodnie ze złożoną ofertą  z dnia ……...…, której zakres jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego o nr 11/DF/Z/12.

- Wszelkie dostawy nie ujęte w umowie, a dostarczane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy, traktowane będą jako dostawy wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (należność za te dostawy nie zostanie zapłacona).

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Termin dostawy przedmiotu Umowy wynosi 30 dni od daty podpisania Umowy.

- Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu systemu  konferencyjnego,  na koszt własny w siedzibie Zamawiającego, tj. Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wymieniony w §1 Umowy – fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadający obowiązującym normom.

- Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
 o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiającego.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej Umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy,

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

- przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie systemu konferencyjnego  na okres …….  liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku trzech napraw tego samego modułu w okresie gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy.

- Jeżeli w okresie gwarancji sprzęt okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązany będzie do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowy wolny od wad, o identycznych parametrach.

- W przypadku stwierdzenia wad nośnika oprogramowania w okresie objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt nośnika na wolny od wad, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego (dopuszczalny faks) zgłoszenia reklamacji.

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji.

- Czas reakcji na usuniecie usterki przez Wykonawcę wynosił będzie maksymalnie 
24 godziny.

- Czas naprawy przez Wykonawcę nie będzie dłuższy niż 7 dni od dnia przyjęcia sprzętu wymienionego w § 1 Umowy.

- W przypadku określonym w ust. 1-7 niniejszego paragrafu  Umowy, obowiązywać będą wszystkie warunki dostarczenia, odbioru i gwarancji jak dla dostawy pierwotnej.

§5

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę .................... zł (słownie: ........................) brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wartość licencji, oprogramowania, opakowania, oznakowania, dostarczenia, montażu, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

- Płatność nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez płatnika faktury wraz z protokołem odbioru, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§6

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy (niedotrzymania warunków gwarancji), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości uszkodzonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§7

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA: