Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

robót budowlanych polegających na wykonaniu pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku H2  na terenie Instytutu Lotnictwa

Miejsce i adres wykonania robót:

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Inwestor:

Instytut Lotnictwa

I.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku H2”

II.	Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.

1/ Projektowane przeznaczenie pomieszczeń.

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

2/ Zakres prac projektowanych i wymagania funkcjonalno-użytkowe dla pomieszczeń.

Zakres remontu obejmuje wykonanie pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku H2 o powierzchni 616  m2, wysokości pomieszczeń 4,0 mb

Zakres robót pomieszczeń biurowych

  - Wykonanie nowej posadzki samopoziomującej

  - Wykonanie izolacji posadzki z wełny mineralnej

  - Ułożenie wykładziny antystatycznej (płytki)

  - Malowanie emulsyjne sufitów i ścian

  - Wykonanie sufitu  podwieszonego z płyt GK

  - Wykonanie ścianek działowych wygłuszonych wełną mineralną

  - Montaż drzwi aluminiowych

Pomieszczenie serwerowni

Wykonanie instalacji klimatyzacji pracy naprzemiennej

Pomieszczenie UPS

Dostarczenie i montaż UPS - czas podtrzymania 30 minut

Wykonanie instalacji klimatyzacji

Wykonanie łazienek

- Wydzielenie pomieszczenia na łazienkę wyposażoną w dwie miski klozetowe  i dwie umywalki zgodnie z załączonym rzutem I piętra

- Wydzielenie pomieszczenia na łazienkę wyposażoną w miskę klozetową  umywalkę i prysznic na parterze

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

Należy wykonać instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z projektem powykonawczym zapewniając  zgodną z przepisami krotność wymian powietrza dla pomieszczeń biurowych

Instalacja elektryczna

Należy wykonać nową instalacje elektryczną wraz z projektem powykonawczym:

Instalacja gniazd wtyczkowych – 140 zestawów

W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować zestawy gniazd oraz gniazdo gospodarcze przy drzwiach. Zestaw gniazd: dwa gniazda 10A, 230V do zasilania komputerów na wydzielonym obwodzie, gniazdo 10A, 230V podwójne ogólnego przeznaczenia oraz dwa gniazda RJ45 kategorii 6.

Instalację strukturalną należy wykonać skrętką kategorii 6 i zakończyć w szafce krosowej typu 9U. Szafkę wyposażyć w pachtpanel i listwę zasilającą z gniazdami oraz szynę wyrównania potencjałów.

Instalacja kontroli dostępu

Drzwi zewnętrze i na piętrach należy wyposażyć w rygle elektromagnetyczne oraz samozamykacze. Instalacja nie wchodzi w zakres wykonania.

Instalacja strukturalna i telefoniczna

Instalację strukturalną należy wykonać przewodem UPT4x2x0,5 kat. 6, zainstalować po dwa gniazda typu RJ 45 (jedno do komputera drugie do telefonu).

Dokumentacja i pomiary

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentacje powykonawczą oraz pomiary: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych, wydatków wentylacji.

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.

III.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować

materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym

obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia

swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych)

IV. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.