Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

robót remontowych budynku biurowego HPT parter i I piętro na terenie Instytutu Lotnictwa

Miejsce i adres wykonania robót:

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Inwestor:

Instytut Lotnictwa

I.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku HPT  parter,  I, p”

Opis budynku:

Część Biurowo-Socjalna

Niska, 2-kondygnacyjna nawa o konstrukcji stalowej, o wymiarach 55,00 x 12,00 x 9,15 m, z modularnym rozstawem ram 6,0 m, dobudowana do Hali od strony północnej, z jednospadowym dachem pogrążonym.

Znajdą tu swoje miejsce pomieszczenia biurowe dla zespołu materiałoznawstwa (80 osób), zaplecze socjalne (szatnia z umywalnią i jadalnia) dla pracowników warsztatowych laboratorium (10 osób) oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

Dane budynku

Powierzchnia zabudowy  - 618,5 m2

Długość  budynku -55,00 m

Szerokość budynku- 12,00 m

Wysokość budynku – 9,15 m

II.	Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.

1. Projektowane przeznaczenie pomieszczeń.

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

2. Zakres prac remontowych dla pomieszczeń.

Zakres remontu obejmuje remont pomieszczeń w budynku socjalno - biurowym  o powierzchni użytkowej 3105  m2, wysokości pomieszczeń 3,5 mb  przewidzianych  dla 350 osób

Zakres robót

Powierzchnia zabudowy części biurowo socjalnej: 618,5 m2

- Malowanie pomieszczeń biurowych i  socjalnych

- naprawa pęknięć na ścianach

- mycie ścian i sufitów

- drobne naprawy tynków

- malowanie emulsyjne sufitu

- malowanie emulsyjne  ścian

- malowanie olejne lamperii

- Wykonanie ścianek działowych z karton gipsu wypełnionych wełną mineralną

- Wymiana podłogi:

- zerwanie wykładziny

- naprawa warstwy samopoziomującej

- ułożenie wykładziny

- Wykonanie sufitów z karton gipsu

- Rozebranie ścianek działowych z karton gipsu - 84 m2

- wykonanie nowych ścianek działowych z karton gipsu wypełnionych wełną mineralną -  120 m2-

- Wstawienie drzwi aluminiowych szt. 5

- Montaż urządzeń klimatyzacyjnych

- 7 urządzeń naściennych Toshiba na I piętrze

- 9 urządzeń naściennych Toshiba na parterze

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.

III.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować

materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym

obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia

swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych)

IV. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSW i A z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.