Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

robót remontowych Mn parter I, II, III p na terenie Instytutu Lotnictwa

Miejsce i adres wykonania robót:

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Inwestor:

Instytut Lotnictwa

I.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Mn  parter,  I, II ,III p”

prace podzielone na dwa etapy:

- Etap I

Remont pomieszczeń na III i II piętrze czas realizacji 14 dni

- Po zakończeniu I etapu realizacja etapu II

Remont pomieszczeń na parterze i I piętrze czas realizacji 14 dni

Opis budynku

Budynek biurowy cztero kondygnacyjny.

Budynek wyposażony  w instalacje : elektryczną , centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjną, wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 52, odgromową.

Dane budynku

Powierzchnia zabudowy  - 842m2

Długość  budynku -30,81 m

Szerokość budynku- 27,36 m

Wysokość budynku – 17,00 m

II.	Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.

1. Projektowane przeznaczenie pomieszczeń.

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

2. Zakres prac remontowych dla pomieszczeń.

Zakres remontu obejmuje remont pomieszczeń w budynku Mn o powierzchni użytkowej 3105  m2, wysokości pomieszczeń 3,5 mb  przewidzianych  dla 350 osób

Zakres robót

Klatka schodowa

- Przygotowanie powierzchni sufitów  i ścian pod malowanie emulsyjne (naprawa pęknięć )

- Malowanie emulsyjne ścian i sufitów

- Malowanie olejne lamperii

- Wymiana uszkodzonych płytek gresu na stopniach schodowych

Remont pomieszczeń biurowych

- Przygotowanie powierzchni sufitów  i ścian pod malowanie emulsyjne (naprawa pęknięć )

- Malowanie emulsyjne sufitów i ścian farbą emulsyjną.

- Pranie wykładziny

- Wymiana zniszczonej wykładziny około 20% powierzchni biurowej

Remont pomieszczeń socjalnych

- Przygotowanie powierzchni sufitów  i ścian pod malowanie emulsyjne (naprawa pęknięć )

- Malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną.

- Wymiana blatów szafek kuchennych

- Naprawa szafek kuchennych

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.

III.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować

materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym

obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia

swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych)

IV. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSW i A z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.