INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 17/DU/Z/14	Data: 04.03.2014r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 1

do postępowania nr 17/DU/Z/14

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 17/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Proszę o podanie zakresu poniższych robót w m2 :

- malowanie ścian ( jaki standard farby)

- malowanie sufitu (jaki standard farby)

- malowanie lamperii ( jaka farba)

- sufity podwieszane ( czy proste czy konstrukcja z detalami, jaki zakres)

- czy drzwi aluminiowe są po Państwa stronie?

- czy jednostki klimatyzacyjne są po Państwa stronie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedmiary robót remontowych należy wykonać we  własnym zakresie na podstawie zamieszczonych rysunków. Zakup materiałów leży po stronie wykonawcy (drzwi aluminiowe, jednostki klimatyzacyjne). Materiały użyte do wykonania zamówienia powinny spełniać warunki techniczne dla pomieszczeń biurowych, posiadać certyfikaty oraz atesty.

Malowanie ścian i sufitów

Środek gruntujący np. Sto Plex W firmy Sto lub równoważny,

Warstwa pośrednia i końcowa:

Farba lateksowa, jedwabiście matowa, o wysokiej odporności na ścieranie i środki dezynfekujące np. StoColor Latex 4000 firmy Sto lub równoważna;

Parametry:

Gęstość (EN ISO 2811-2) 1,33 g/cm3;

Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 55%;

Odczyn Ph VIQP 001 (Sto intern) 7,5-8,5;

Połysk PN-EN 13 300 44 średni połysk przy 850;

Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2;

Zdolność krycia PN-EN 13 300 klasa 2 przy 7,6 m2/l;

Malowanie lamperii

Farba lateksowa, matowa, zawiera cząsteczki ceramiczne;

- O wysokiej odporności na zabrudzenia, szorowanie i zmywanie;

- Stopień połysku: mat [3];

- spoiwo; akryl;

- Przygotowanie podłoża:

zagruntować farbą gruntującą np.np. FISSATIVO ACRILICO lub równoważną. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą;

- Warunki malowania: temperatura powietrza nie może być niższa niż +5ºC przy wilgotności względnej poniżej 80%;

- nie zaleca się rozcieńczać;

np. farba FISSATIVO ACRILICO firmy Laura Toskani lub równoważna;

Sufit podwieszony gładki

Akustyczny monolityczny wykonany z płyt wypełniających np. Rockfon MonoAcoustic lub równoważny – z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor biały w module 1200x900mm;grubość 30mm; Połączenia między płytami wypełnione szpachlą akustyczną np. Rockfon Mono lub równoważną następnie wygładzone z użyciem mechanicznej szlifierki. Całość pokryta dwukrotnie tynkiem akustycznym np.  Rockfon Mono lub równoważnym; zabezpieczonej od tyłu welonem  szklanym; malowanymi krawędziami bocznymi; płyta o pełnej stabilności wymiarowej o gwarantowanych i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku aW=0,90; reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodność cieplna l10=0,037mW/mK; uwalnianie formaldehydu – Klasa E1; odporność na zginanie: Klasa 2/C/0N. Wyrób wykonany zgodnie z Normą EN 13964 posiadający znak CE.