INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel. (22) 846 00 11     Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

NR 22/DU/Z/14

## Warszawa,  kwiecień  2014r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze  22/DU/Z/14.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne o parametrach i cechach określonych poniżej wraz z jego uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi i konserwacji.

Wymagane cechy i parametry systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne

- System powinien umożliwić generowanie drgań harmonicznych, stochastycznych 
i udarowych, wzajemne ich łączenie, w zakresie częstotliwości od 3 Hz do 2500 Hz o sile wzbudzenia nie mniejszej niż 32 000 N w trybie ciągłym, w osiach pionowej oraz poziomej sekwencyjnie.

- Amplituda międzyszczytowa przemieszczenia nie mniejsza niż 50 mm, amplituda przyspieszenia dla przebiegów harmonicznych nie mniejsza niż 900 m/s2, amplituda skuteczna dla przebiegów stochastycznych nie mniejsza niż 600 m/s2 RMS, mierzonych dla pustego stołu zgodnie z ISO 5344.

- System powinien zapewnić możliwość realizacji badań:

  - w paśmie częstotliwości od 3 Hz do 2500 Hz w osi pionowej, bezpośrednio na głowicy wzbudnika o średnicy nie mniejszej niż 440 mm i otworami montażowymi M10 w ilości nie mniejszej niż 25 szt.,

  - w paśmie częstotliwości od 3 Hz do 2500 Hz w osi pionowej, za pomocą dodatkowego stołu pionowego o średnicy nie mniejszej niż 600 mm i otworami montażowymi M8 w ilości nie mniejszej niż 112 szt.,

  - w paśmie częstotliwości od 3 Hz do 2000 Hz w osi poziomej na powierzchni mocowania nie mniejszej niż 750x750 mm i otworami montażowymi M10 zgodnymi 
z rozstawem promieniowym otworów M10 głowicy i uzupełnionym o siatkę otworów 100x100 mm wszędzie tam gdzie jest to technologicznie możliwe, jednak nie mniej niż 85szt.

- System powinien zapewnić odpowiednią wibroizolację, uniemożliwiającą emisję realizowanych drgań do otoczenia.

- Nośność stołu pionowego i poziomego nie mniejsza niż 600 kg

- System powinien być przystosowany do integracji z komorą klimatyczną i pracy stołu wibracyjnego w temperaturach od -70 (C do +180 (C zarówno w osi pionowej jak 
i poziomej. Stoły powinny być dostarczone z odpowiednią izolacją termiczną, zabezpieczającą prawidłową pracę systemu w pełnym paśmie częstotliwości i amplitud, 
w połączeniu z komorą klimatyczną.

- System powinien zapewniać generowanie przebiegów udarowych:

  - udar półsinus 1500 m/s2 czas trwania 4 ms, przedbieg i wybieg kompensacyjny (pre/post pulse) nie większy niż 10 %, dla próbki o masie 5 kg, mocowanej bezpośrednio do głowicy wzbudnika

  - udar półsinus 500 m/s2 czas trwania 11 ms, przedbieg i wybieg kompensacyjny (pre/post pulse) nie większy niż 5 % dla próbki o masie 18 kg, zarówno w osi pionowej jak i poziomej.

- System powinien zapewniać generowanie przebiegów:

  - Stochastycznych
częstotliwość:  		gęstość widmowa mocy, tzw. PSD:

5 Hz		0.0151	g2/Hz
10 Hz		0.322	g2/Hz

30 Hz		0.322	g2/Hz

40 Hz		0.152	g2/Hz
100 Hz		0.152	g2/Hz
500 Hz		0.0304	g2/Hz
1500 Hz	0.0304	g2/Hz
całkowita wartość skuteczna przyspieszenia ok. 8.5 gRMS

współczynnik sigma (crest factor) nie mniejszy niż 3, dla próbki o masie minimum 110 kg mocowanej na stole poziomym 750x750 mm

  - Harmonicznych
przebieg harmoniczny (sinus) dla osi pionowej dla pustej głowicy, o prędkości przemiatania 1 Okt./min

częstotliwość: 		amplituda:

5 Hz			2.5 g  (+12.2 dB/Oct.)

13 Hz			17.3 g (+6 dB/Oct.)

67 Hz			90.0 g

2500 Hz		90.0 g

- System powinien być wyposażony w komputer PC do wizualizacji pracy kontrolera drgań oraz kanałów pomiarowych o minimalnych parametrach:

jednostka centralna:

- procesor klasy i5 lub równoważny

- pamięć RAM ≥  4 GB,

- dysk twardy ≥ 1 TB,

- licencjonowany system operacyjny Win 7 oraz pakiet OFFICE

- porty minimum 4x USB, 1x Ethernet,

- drukarka laserowa kolor A4

2x monitory LCD o matrycy ≥ 22”,

- eksport danych pomiarowych w formatach CSV, ASCII, MATLAB, FlexPro, UFF

- system operacyjny, pakiet Office, interfejs użytkownika, oprogramowanie do sterowania wzbudnikiem oraz generowania raportów - w języku polskim

- możliwość zdalnej autodiagnozy Systemu przez autoryzowany serwis Wykonawcy, włącznie z możliwością odczytu realizowanych testów, historii pracy kontrolera drgań, parametrów peryferyjnych i wykonawczych układu wymuszającego obciążenia dynamiczne, takie jak: poprawność zasilania trójfazowego, moc wyjściowa wzmacniacza. Zdalna autodiagnoza powinna odbywać się bez konieczności interakcji użytkownika systemu.

- System powinien być wyposażony w kontroler drgań umożliwiający sterowanie przebiegami stochastycznymi, harmonicznymi, udarowymi za pomocą minimum 4 przyspieszeniomierzy jednocześnie, z możliwością przyszłej rozbudowy do 16 kanałów. System powinien również zapewnić możliwość realizowania prób wyszukania 
i utrzymania rezonansu badanego obiektu. Interfejs użytkownika, kompletne oprogramowanie kontrolera oraz funkcja raportowania po wykonanej próbie powinny być w całości w języku polskim.

- Zakres pomiarowy na wszystkich dostępnych kanałach wejściowych układu sterowania od 0,1 Hz do 5 000 Hz, wykorzystując procesor sygnałowy min. 24 bit, zakres dynamiki C/A 120 dB, z rozdzielczością dla widma FFT minimum 3.200 linii

- Zakres napięciowy na kanałach wejściowych nie mniejszy niż +/-10V

- Minimum cztery przetworniki drgań współpracujących z kontrolerem drgań, w tym:

  - 2 sztuki o paśmie przenoszenia od minimum 1 Hz do 10 000 Hz z zachowaniem dokładności odpowiedzi 10% w pełnym paśmie częstotliwości, nieliniowość nie większa niż ±1% pełnej skali i o zakresie pomiarowym min. ±50 g oraz czułości nie mniejszej niż 100 mV/g,

  - 1 sztuka o zakresie pomiarowym min. 5000 m/s2 mocowanie na śrubie lub adhezyjnie, masa nie większa niż 5 gram, z zachowaniem dokładności odpowiedzi 10% w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 10000 Hz, nieliniowość amplitudy nie więcej niż ±1% w pełnej skali.

  - 1 sztuka do pomiaru w trzech osiach, o czułości nie mniej niż 100 mV/g +/-10% mocowanie adhezyjne, masa nie większa niż 5 gram, z zachowaniem dokładności odpowiedzi 10% w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 6 000 Hz, nieliniowość amplitudy nie więcej niż ±1% w pełnej skali.

- System powinien być wyposażony w minimum 8 x uniwersalnych kanałów pomiarowych 
o następujących cechach:

  - zakres pomiarowy nie mniej niż 200 kHz

  - dynamika kanałów wejściowych nie mniej niż 135 dB

  - rodzaje obsługiwanych czujników na każdym z ośmiu wejść: prądowe, napięciowe AC/DC, IEPE, ładunkowe, mostki tensometryczne (1, ½ , ¼), Pt100, Pt1000, termopary typu K oraz T, cyfrowe WE/WY

  - izolacja 1000 V między kanałami

  - możliwość wizualizacji wyników w czasie rzeczywistym oraz równoległej rejestracji mierzonych sygnałów zarówno w dziedzinie czasu jak i w postaci mierzonego wyniku, na dysku twardym stacji roboczej PC sterującej wzbudnikiem.

- Przewody, węże, rury oraz inne akcesoria powinny być przystosowane do instalacji komponentów systemu takich jak: kontrolno/pomiarowe, wykonawcze, zasilające oraz chłodzące, oddalonych od siebie od 3 m do 9 m.

Wymagane media do Systemu

- zasilanie elektryczne 50 Hz, 400 V, całkowite dopuszczalne zużycie energii dla całego stanowiska nie większe niż 60 kVA,

- pozostałe media niezbędne do pracy systemu takie jak zamknięty układ wody chłodzącej, sprężone powietrze lub olej wraz z jego chłodzeniem do agregatu ciśnieniowego zapewnia Wykonawca.

Warunki gwarancji systemu:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru.

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany polskojęzyczny serwis i dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty uruchomienia Systemu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Inne warunki:

- Z Systemem należy dostarczyć jego opis wraz z parametrami, oraz instrukcję obsługi 
w języku polskim i angielskim (manual), listę części zamiennych oraz rekomendowaną częstotliwość ich wymiany (co ile godzin pracy Systemu) wraz z ich cenami obowiązującymi min. 24 miesięcy od daty uruchomienia stanowiska.

- Wykonawca zapewni bezpłatną kalibrację kontrolera drgań, oraz przegląd całego stanowiska łącznie z wymianą zużytych elementów eksploatacyjnych po upływie pierwszych 12 miesięcy pracy.

- System powinien posiadać certyfikat zgodności CE załączony do oferty na dostawę systemu.

- W cenie zawarte powinny być wszystkie koszty zamówienia: dostawy do siedziby Instytutu Lotnictwa w Warszawie, rozładunku do wskazanej lokalizacji, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania Systemu, przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi Systemu dla trzech pracowników Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin,

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania Systemu odbędzie się poprzez wykonanie testów próbnych, zgodnych z wymogami Zamawiającego wymienionymi powyżej, 
w szczególności pkt. 7) oraz 8).

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych –  38500000 - 0

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje składania  zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.

Termin wykonania zamówienia   −    6 miesięcy, od daty podpisania umowy na dostawę do dnia pełnej instalacji i uruchomienia systemu oraz przeszkolenia personelu.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę,  jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia i wykaże , iż w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 3 dostawy na stanowisko do badań wibracyjnych o takim samym lub zbliżonym zakresie  na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł netto każda. oraz załączy dowody potwierdzające, że prace te są wykonywane lub  zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22  ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni 
  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 oraz 24b ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 24 ustawy PZP oraz łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 PZP.

- W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, będzie żądał pisemnego zobowiązania tych podmiotów dotyczącego w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy oraz 24b) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4);

- kopię aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenia o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

d.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywani

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,

potwierdzające że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, e-mail: ludwika.domzal @ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym:

Józef Małuj , email: jozef.maluj@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać na następujący adres e-mail:

ludwika.domzal @ilot.edu.pl;

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania na adres e-mail, 
oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej

www.ilot.edu.pl w zakładce „przetargi i ogłoszenia”.Wyklucza się zadawanie pytań drogą telefoniczną.

Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest  do pobrania

na stronie internetowej  www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B,  w pokoju 38 (parter) postępowanie nr 22/DU/Z/13, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres:  ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, lub załączonym upoważnieniem). Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta  wewnętrzna   musi zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna musi być  oznaczona  tylko numerem postępowania przetargowego tj.22/DU/Z/14.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy;

- aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- podpisane oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność
 z oryginałem);

- wykaz  wykonanych w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, co najmniej 3 dostaw na stanowisko do badań wibracyjnych 
o takim samym lub zbliżonym zakresie na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł netto każda, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że prace te są wykonywane lub  zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 22/DU/Z/14) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) do dnia 16.04.2014r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2014r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym 
(zał nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najniższą cenę, podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 6.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych dział VI.

Zał. nr 1

dotyczy sprawy nr  22 /DU/Z/14

FORMULARZ CENOWY

Na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego, systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ do postępowania przetargowego nr 22/DU/Z/14.

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję   dostawę systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne, zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

- Cena

Cena netto  ..................................... PLN

Podatek VAT ...................................  PLN

Cena brutto ...................................... PLN

3.	Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis wykonawcy 
lub osoby upoważnionej

# Zał. nr 2

dot. sprawy nr  22/DU/Z/14

OŚWIADCZENIE

uczestnika postępowania przetargowego

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam że:

-/	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-/	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

-/  dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-/	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

..............................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy 
lub osoby upoważnionej)

# Zał. nr 3

dot. sprawy nr  22/DU/Z/14

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 oraz 24b.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

.......................................................

pieczęć, data i podpis wykonawcy 
lub osoby upoważnionej

dot. sprawy nr 22/DU/Z/14								Zał. nr 4

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany …………………………………………….. składając ofertę w postępowaniu 
o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne, prowadzonym przez Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02 256 Warszawa, oświadczam, że:

- nie należę  do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

………………………………………………………….

data, podpis i pieczątka wykonawcy
 lub osoby upoważnionej

* - niepotrzebne skreślić.

# Zał. nr 5

dot. sprawy nr  22/DU/Z/14

WYKAZ

wykaz  wykonanych  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, 
w okresie  ostatnich trzech lat  (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 3 dostaw na stanowisko do badań wibracyjnych 
o takim samym lub zbliżonym zakresie na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł netto każda.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia | Termin wykonania zamówienia (podać miesiąc i rok) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

..................................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

# dot. sprawy nr 22/DU/Z/14								Zał. nr 6

U M O W A  Nr  projekt/DU/Z/2014

zawarta dnia ......2014 r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą 
w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  posiadającą NIP …….. oraz REGON …… zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………….

a wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr 22/DU/Z/14  na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiot umowy − dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego, systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne.

2.	Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości .......................... na zasadach określonych w § 5 umowy.

3.	Termin wykonania umowy –  6 miesięcy, od daty podpisania umowy na dostawę, do dnia pełnej instalacji i uruchomienia systemu oraz przeszkolenia personelu.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o numerze 22/DU/Z/14, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z treścią  art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązuje się do  dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego, systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne, zgodnie ofertą złożoną  dnia: .....................2014r.

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego;

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne  do wykonania przedmiotu umowy.

# Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

§3

KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) wymagają zachowania tajemnicy i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

KOMUNIKACJA

- Osobą/Osobami odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Zamawiającego jest/są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Osobą \ Osobami odpowiedzialną \ odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Wykonawcy jest \są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§5

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
w wysokości ……….. zł netto oraz VAT, w kwocie ……………, co daje łączną kwotę  (słownie: …………) brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wartość opakowania, oznakowania, dostarczenia, rozładunku, instalacji, uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania, przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

- Płatność nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, jest  protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4, podpisany przez przedstawicieli Stron.

§6

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Na prawidłowe działanie systemu, Wykonawca  udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, od daty podpisania przez przedstawicieli  Stron, protokołu odbioru systemu.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie sprzętu, niezgodnie 
z instrukcją obsługi.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i zużywających się.

- Wykonawca zapewni autoryzowany polskojęzyczny serwis i dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty uruchomienia systemu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji.

§7

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3% wartości umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

§8

INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

# ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: