Warszawa, dn. 01.02.2016

Informacja

zakończenie dialogu technicznego

W dniu 15.10.2015r. na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa została zamieszczona informacja o dialogu technicznym, regulamin prowadzenia dialogu oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym dotyczącym:

„dostawy systemów akwizycji danych dla laboratorium badawczego”

Dialog techniczny prowadzony był na postawie art. 31a - 31c ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dialogu uczestniczyło 6 Wykonawców.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego, którego przedmiotem jest dostawa systemów akwizycji danych dla laboratorium badawczego w Instytucie Lotnictwa Zapraszający uzyskał informacje w następującym zakresie:

- Systemów kondycjonowania sygnałów analogowych dostępnych na rynku,

- Różnych typów zasilania mostków pomiarowych w układach kondycjonowania sygnałów 
z tensometrów rezystancyjnych.

- Możliwości regulacji parametrów układów kondycjonujących takich jak wzmocnienie, charakterystyki oraz nastawy filtrów sprzętowych.

- Możliwości monitorowania stanu pracy czujników przez układy kondycjonujące.

- Możliwości prawidłowej pracy niektórych układów kondycjonujących w warunkach obniżonego ciśnienia (2mbar).

- Rodzajów Przetworników analogowo-cyfrowych umożliwiających rejestrację sygnałów pomiarowych z częstotliwością powyżej 200kHz.

- Następstw wynikających z zastosowania różnych częstotliwości odcięcia filtrów górnoprzepustowych zastosowanych w urządzeniach jednego systemu akwizycji danych.

- Możliwości wykorzystania środowiska LabView do programowania systemów akwizycji danych dostarczanych przez różnych producentów.

- Wykorzystania standardów PXI i LXI w systemach akwizycji danych.

- Metod synchronizacji wykorzystywanych w systemach akwizycji danych (PTP, IRIG-B).

- Różnych sposóbów kodowania sygnałów synchronizujących w standardzie IRIG-B.

- Budowania architektury sieciowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu akwizycji danych.

- Archiwizacji danych pomiarowych na różnych rodzajach macierzy dyskowych RAID.

- Dodatkowo w wyniku dialogu została oszacowana wartość zamówienia.