Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci specjalistycznej prasy hydraulicznej do wytwarzania kompozytów termoplastycznych, która stanowić będzie wyposażenie Centrum Technologii Kompozytowych.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - Powierzchnia robocza prasy musi umożliwiać konsolidację elementu o wymiarach od 500mm x 500mm do 1000mm x 1000mm

  - Temperatura górnej i dolnej płyty musi osiągać temperaturę co najmniej 400(C przy maksymalnej odchyłce ± 5(C.

  - Urządzenie musi być wyposażone w niezależny system grzania / chłodzenia z możliwością sterowania zmianą szybkości w/w parametrów w zakresie od 10(C/min do 50(C/min.

  - Siła nacisku przy polu roboczym 1000 mm x 1000 mm nie może być mniejsza niż 250 ton, a przy 500 mm x 500 mm nie mniejsza niż 130 ton.

  - Odległość dolnej płyty od ziemi nie może być mniejsza niż 750mm.

  - Układ musi mieć możliwość pracy w zakresie temperatur  od 0(C do 40(C, i wilgotności względnej do 80% (bez kondensacji)

  - Prasa wraz z systemem grzewczo – chłodzącym oraz systemem sterowania musi być zasilana napięciem trójfazowym 380V.

  - Prasa powinna być wyposażona w panel sterujący z kolorowym wyświetlaczem wielkości min 8”, z możliwością wyświetlania błędów i komunikatów ostrzegawczych

  - Prasa powinna być wyposażona w zabezpieczenia w postaci czujników z pominięciem wyłączników krańcowych

- Wymagane normy i BHP

  - Prasa powinna posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny,

  - Do prasy powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 15 tygodni (105 dni) od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (wliczając w to instalację urządzenia i przeszkolenie pracowników).

- Gwarancja

  - Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 24 miesiące (2 lata) od daty podpisania protokołu odbioru.

  - W przypadku awarii, czas naprawy urządzenia nie powinien przekroczyć 72h roboczych od dnia zgłoszenia serwisowi usterki (nie uwzględniając czasu potrzebnego na zamówienie i dostarczenie części zamiennych), z zastrzeżeniem, że termin przystąpienia do wykonania naprawy nastąpi do 48 h od momentu zgłoszenia usterki,

  - W przypadku gdy czas naprawy przekroczy termin 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu na czas naprawy o nie gorszych parametrach niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia lub części zamiennych umożliwiających użytkowanie sprzętu.

  - Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do dokonywania przeglądów konserwacyjnych raz do roku w ustalonym przez Strony terminie.

- Szkolenia

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla trzech (3) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa w miejscu instalacji prasy, na zainstalowanym urządzeniu, w terminie ustalonym przez Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny. Szkolenie powinno obejmować:

  - Regulacje nastaw temperatury wraz z nastawami szybkości grzania/chłodzenia

  - Regulację ciśnienia wraz z korelacją zmiany szybkości prasowania

  - Eksport profili temperaturowych zrealizowanych przez urządzenie podczas pojedynczego cyklu

  - Montaż oraz demontaż dodatkowych form w postaci płaskiej płyty oraz elementu o zakrzywionym kształcie.

  - Montaż/demontaż termopar w formie

  - Obsługę pojedynczego cyklu, jak również procesu ciągłego

  - Obsługę systemu grzewczo-chłodzącego prasy