Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie fabrycznie nowego urządzenia w postaci systemu skanowania geometrii 3D wraz z oprogramowaniem, który stanowić będzie wyposażenie Centrum Technologii Kompozytowych.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - Zakres pomiarowy urządzenia musi obejmować obiekt o długości co najmniej 8500mm.

  - Rozdzielczość systemu nie powinna przekraczać 0,055mm.

  - Dokładność systemu nie powinna przekraczać 0,035 mm.

  - Dokładność objętościowa systemu nie powinna być gorsza niż 0,02mm+0.025mm/m

  - System powinny być zdolny do pracy w zakresie temperatur od +15°C do +40°C, 
do wilgotności względnej 10-90% (bez kondensacji).

  - System pomiarowy powinien być zasilany prądem zmiennym o napięciu 230V i posiadać możliwość pracy z baterii.

  - System powinien być wyposażony w komputer przenośny z niezbędnym oprogramowaniem i następującej charakterystyce sprzętowej: przekątna ekranu co najmniej 15”, system operacyjny Microsoft Windows 7 64 bit, inżynierska karta graficzna, co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej RAM i co najmniej 100 GB pojemności dysku twardego.

  - Dostawca systemu pomiarowego powinien mieć przedstawicielstwo na terenie Unii Europejskiej,

  - System projekcji powinien być wyposażony w zestaw elementów eksploatacyjnych, takich jak znaczniki refleksyjne, płytę kalibracyjną.

  - System pomiarowy powinien być przenośny i wyposażony w walizkę transportową.

  - Urządzenie pomiarowe powinno być wyposażone w kabel do komunikacji z komputerem o długości co najmniej 7m.

  - Oprogramowanie powinno umożliwiać import plików w formatach (co najmniej) .ply, .stl, .txt, .obj, .wrl, .x3d, .pol wygenerowanych w oprogramowaniu CAD do projektowania kompozytów (Catia CPD/CLA, FiberSim). Oprogramowanie powinno współpracować z 3D Systems (Geomagic Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault Systemes (Catia V5 and SolidWorks), Siemens (NX and Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage).

  - Oprogramowanie powinno dać możliwość wygenerować sparametryzowany model CAD bazując na chmurze punktów lub na siatce trójkątów uzyskanych z procesu pomiaru geometrii.

  - Oprogramowanie powinno umożliwić kontrolę jakości badanego elementu oraz pracę na siatce danych poprzez obróbkę danych pomiarowych, konstruowanie i planowanie pomiaru, porównanie nominalnych danych oraz raportowanie.

  - Oprogramowanie pomiarowe powinno mieć bogaty moduł pomiarów krzywizn, kątów, promieni pod zastosowania w lotnictwie.

  - Do oprogramowania powinno być załączone oprogramowanie do wizualizacji 3D raportów tzw. „viewer”

  - Płyta instalacyjna/nośnik z wyżej wymienionym oprogramowaniem i licencją powinna być dołączona.

  - W zestawie powinna być pływająca/dzielona licencja oprogramowania w celu instalacji na dowolnym komputerze klienta, (poza pomieszczeniem w którym znajduje się System),

  - Oprogramowanie dostarczone z systemem powinno mieć możliwość aktualizacji powyżej 4 lat.

- Wymagane normy i BHP

  - System pomiarowy powinien posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny,

  - Do systemu pomiarowego powinna być dołączona instrukcja obsługi.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 5 tygodni (35 dni) od dnia podpisania umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego (wliczając w to instalację urządzenia i przeszkolenie pracowników).

- Gwarancja

  - Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 12 miesiące (1 rok) od daty podpisania protokołu odbioru.

  - W przypadku awarii, na czas naprawy urządzenia dostawca musi zapewnić możliwość wykonania nieodpłatnego pomiaru systemem o nie gorszych parametrach

  - Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do dokonywania przeglądów konserwacyjnych raz do roku w ustalonym przez Strony terminie.

- Szkolenia

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla dwóch (2) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa na zakupionym urządzeniu, w terminie ustalonym przez Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny. Na szkoleniu powinny być zaprezentowane metody:

  - Przygotowanie do pracy z systemem pomiarowym,

  - Obsługa systemu pomiarowego

  - Wykonanie pomiaru i kalibracji systemu

  - Poznanie możliwości oprogramowania

  - Praca z siatką danych (chmura punktów, siatka trójkątów)

  - Importowanie / eksportowanie danych z oprogramowania

  - Wykonywanie pomiarów geometrii obiektu na uzyskanych danych

  - Tworzenie przekrojów

  - Tworzenie raportów z pomiarów

  - Tworzenie modeli CAD ze skanu (reverse engineering)