Warszawa, dnia 11.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, 
o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego dostawy kompletu części hamulca hydraulicznego do zabudowy na zespole napędu 6MW wraz z montażem i uruchomieniem.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest, dostawa kompletu części hamulca hydraulicznego do zabudowy na zespole napędu 6MW wraz z montażem i uruchomieniem.

Czas hamowania: 600s

Moment bezwładności wirującego elementu badanego: 520 kgm2

Prędkość wirowania: 3000 obr/min oraz 12000 obr/min

Komplet sprzęgieł, do zasprzęglenia zesopołu hamulca, zespołu serwisowego, multiplikatora i napędu głównego.

Wsporniki uchwytów niezbędnych do montażu elementów zespołu hamulca hydraulicznego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- rysunek złożeniowy zespołu

- schemat hydrauliczny

- wykaz  części

- opis  techniczny

- karty katalogowe

- karty gwarancyjne

- dokumentację jakościową

Malowanie dla klasy korozyjności C3 wg. normy PN-EN ISO 12944.

Parametry techniczne:

- olej mineralny medium

- napięcie sterowania 24V

- temperatura max. 120 C

- Inne postanowienia

Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

Okres gwarancji 24 miesiące, od daty podpisania protokołu odbioru.

Dostawa do siedziby Zamawiającego, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia:

Fabryka Wentylatorów

FAWENT S.A.

Ul. Techników 22

41-403 Chełm Śląski

III . Termin realizacji zamówienia :

Termin wykonania zamówienia 12 tygodni, od daty udzielenia zamówienia.

IV. Informacje dodatkowe

W zakres  zamówienia nie wchodzi dostawa:  oleju hydraulicznego i multiplikatora.

V. Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do 15.07.2016r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub w przypadku konieczności jej wyjaśnienia, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowane rozwiązanie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu.

W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania minimalne, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:  Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A., Ul. Techników 22

41-403 Chełm Śląski.