Warszawa, dnia 21.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. Zakup i dostawa stanowisk roboczych, w wykonaniu specjalistycznym ESD do prowadzenia prac badawczych,  w Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest aparatura, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stanowisk roboczych, w wykonaniu specjalistycznym ESD do prowadzenia prac badawczych w Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych tj.

10szt. stanowisk roboczych do prac badawczych laboratoryjnych wyposażonych w:

- blat ESD z rdzeniem przewodzącym pokryty laminatem ESD, wodoodporny

- wymiary blatu roboczego: 2000x900mm (szerokość, głębokość)

- rama perforowana umożliwiająca montaż akcesoriów

- wbudowane oświetlenie LED zamontowane na najwyższym poziomie ramy

- półka o wymiarach min. 900x300mm (szerokość, głębokość), 1 szt.

- półka z regulacją kąta pochylenia o wymiarach min. 900x300mm (szerokość,  głębokość), 2 szt.

- obudowa typu Rack 6HU pozioma, szerokość min. 1800mm

- bezpiecznik różnicowo prądowy, moduł grzybka bezpieczeństwa odłączający zasilanie całego stanowiska

- uchwyt na LCD (4 punkty swobody), 2 szt.

- gniazdo Schuco ESD (po jednym z każdej strony blatu), 2 szt.

- listwy zasilające 10A (łącznie 32 gniazda)

- miedziane połączenie wyrównawcze ramy

- szafka na kółkach z min. 3 szufladami (szerokość min. 400mm max. 500mm)

- certyfikat ESD (kryteria wg. PN EN 61340 5-1:2009)

szafy magazynowe przeznaczone do strefy ESD Protection Area,  4szt.

- wymiary: 450x1000x2000mm (głębokość, szerokość, wysokość)

- półki: przestawne, minimum 5 sztuk

- nośność półek: minimum 40kg

- możliwość poziomowania regału

- certyfikat ESD (kryteria wg. PN EN 61340 5-1:2009

- kolor RAL 9003

regały magazynowe przeznaczone do strefy ESD Protection Area, 4 szt.

- wymiary: 450x1000x2000mm (głębokość, szerokość, wysokość)

- półki: przestawne, minimum 5 sztuk

- nośność półek: minimum 40kg

- możliwość poziomowania regału

- certyfikat ESD

- kolor RAL 9003

III. Inne postanowienia

- Warunkiem rozpoczęcia realizacji kontraktu, jest złożenie przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego zamówienia.

- Montaż stanowisk musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy, od daty dostawy stanowisk. Dokładny termin montażu, zostanie ustalony  pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
w ciągu 30 dni roboczych, od daty wystawienia faktury VAT.

IV. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

RENEX

ul. Kazimierza Wielkiego 6E

87-800 Włocławek

V.	Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia 29 .11.2016r.,  o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

RENEX

ul. Kazimierza Wielkiego 6E

87-800 Włocławek

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Maciej Szenk, pod adres email: maciej.szenk@ge.com lub tel. /22/ 12 539 60.