Warszawa, dnia 19.04.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa i montaż niezależnego systemu pomiarowego monitoringu drgań fundamentu napędu tunelu T-3.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż niezależnego systemu pomiarowego monitoringu drgań fundamentu napędu tunelu T-3 opartego na urządzeniu centralnym Delphin Expert Vibro 16 oraz 9 jednoosiowych czujnikach przyspieszeń PCB 393A03 zamontowanych na fundamencie.

Wymagania techniczne:

| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dostawa | 16 kanałowy System pomiarowy drgań Delphin Expert Vibro 16 z 9 czujnikami przyspieszenia PCB 393A03 i montażem | Dostawa i montaż niezależnego systemu pomiarowego monitoringu drgań fundamentu napędu tunelu T-3 opartego na urządzeniu centralnym Delphin Expert Vibro 16 oraz 9 jednoosiowych czujnikach przyspieszeń PCB 393A03 zamontowanych na fundamencie. Urządzenie centralne służy do zbierania danych pomiarowych z czujników przyspieszeń zamontowanych na fundamencie, zbierania danych z systemu sterowania tunelem (drgania łożysk silnika, obroty silnika) analogowo lub przez magistralę Modbus, konfiguracji trybu pracy i kanałów, zarządzania pomiarem, raportowania wyników pomiarów. W zakres dostawy wchodzi montaż systemu w tunelu aerodynamicznym T-3 wraz z integracją z istniejącymi systemami sterującymi i pomiarowymi SST i SAD w celu prezentacji ostrzeżeń o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu drgań i przemieszczeń | zestaw | 1 |

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

EC Test Systems Sp. z o.o.

Ul. Lublańska 34

31 – 476 Kraków

- Termin wykonania zamówienia: do 4  tygodni, od daty wystawienia zamówienia/ podpisania umowy.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do  27.04.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

EC Test Systems Sp. z o.o.

Ul. Lublańska 34

31 – 476 Kraków

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie technicznym, prosimy o kontakt z panem Grzegorz Krysztofiakiem, pod adres email: Grzegorz.krysztofiak@ilot.edu.pl,tel. 22 846 00 11 wew. 204 lub panem Markiem Millerem,  tel. 22 846 00 11 379, email: marek.miller@ilot.edu.pl.