Warszawa, dnia 28.04.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie 2 zestawów części zapasowych do łożysk ślizgowych wrzeciona.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 zestawów części zapasowych, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie 2 zestawów części zapasowych do łożysk ślizgowych wrzeciona, będącego częścią składową stanowiska badawczego znajdującego się w Laboratorium Testów.

Wymagania techniczne:

2 zestawy części zapasowych do łożysk ślizgowych o następujących wymaganiach technicznych:

- średnica wału 250 mm

- maksymalna średnica zewnętrzna łożyska 444 mm

- obciążenie promieniowe ( normalne 37 kN @ 2500 obr/min, maksymalne krótkotrwałe 800 kN @ 2500 obr/min)

- obciążenie osiowe normalne 1,2 kN maksymalne 3kN

- smarowanie: olej kompresorowy ISO VG 32

- temperatura oleju na wejściu 40-60˚C

- ciśnienie oleju na wejściu max 10 bar

- prędkość obrotowa wału: normalna 2500 obr/min, overspeed 5 500 obr/min

- łożysko dwukierunkowe, obroty lewe, prawe

- łożysko z przykręcaną flanszą montażową

- min. 3 termopary na każde łożysko

- środowisko pracy: podciśnienie 1 mbar abs

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

Waukesha Bearings

Trinity Court

Batchworth Island, Church Street

Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1RT UK

- Termin wykonania zamówienia: do 14 tygodni, od daty wystawienia zamówienia/ podpisania umowy.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do 08.05.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną usługę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana usługa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

Waukesha Bearings

Trinity Court

Batchworth Island, Church Street

Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1RT UK

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Romanem Góreckim, pod adres email: roman.gorecki@ge.com.