Warszawa, dnia 17.05.2017r.

Komunikat nr 1

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, że do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia  na wykonanie pieców z wcięciem pod ekstensometr, wpłynęło pytanie na które udzielono następującej  odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Proszę o przesłanie parametrów technicznych poszukiwanych urządzeń.

Odpowiedź: 
Zamawiający prosi  o wycenę  budowy pieca rurowego dzielonego w orientacji pionowej, oraz  informację o sposobie realizacji zamówienia i warunkach gwarancji.

Cechy jakie musi spełniać piec :

-  praca cięgła w temperaturze 1200°C (od 1 dnia do 1 roku)

-  trzy strefy grzejne,

-  długość trzech stref grzejnych 300mm

-  średnica komory 90mm

-  wbudowany w jedną strefę czujnik temperatury ,

-  obudowa z blachy nierdzewnej

-  grzałki sztywne, wykonane jako monolit, drut grzejny może być prowadzony w poziomie.

Proszę określić jak długo by trwało nagrzewanie do temperatury 1200°C.

Wymiary i przybliżony wygląd w załączniku.

Jednocześnie informujemy że do dnia 19.05.2017r. zostaje przedłużony termin wnoszenia zastrzeżeń do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie pieców z wcięciem pod ekstensometr.

Z poważaniem