Warszawa, dnia 06.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa części wrzeciona testowego LBI – piasta i wał główny.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części wrzeciona testowego LBI , które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

| l.p. | Rodzaj zamówienia /dostawa / usługa robota budowlana/ | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa | Części wrzeciona testowego LBI – piasta i wał główny. | Wymagania techniczne: - średnica wału 508 mm +/- 0.1 mm - długość wału 2 616,1 mm +/- 0.1mm - wał drążony na całej długości ϕ 60 H8 - miejsca osadzenia łożysk ślizgowych wykonać w chropowatości Ra 0.4 - występujące tolerancje położenia i kształtu 0.01 - przeprowadzenie inspekcji pomiarowej oraz dostarczenie certyfikatu pomiarowego - przeprowadzenie inspekcji magnetyczno-proszkowej oraz dostarczenie certyfikatu - wyważanie wału w klasie G 2.5 wg ISO 290-3:1993, ISO 965-3:1998 oraz ISO 965-1:1998 - wał oraz element z nim współpracujący (piasta) musza posiadać tą samą geometrię na współpracujących powierzchniach w postaci wielowypustu wg ISO 4156 lub profilu P3G wg DIN 32711-1:2009 Piasta: - średnica ϕ 240 mm +/- 0.1mm - długość 57.2 mm +/- 0.1mm |

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

ELFE, s. r .o.

Chářovská ulice 920/120

794 01 Krnov

Czech Republic

- Termin wykonania zamówienia: zamówienie zostanie zrealizowane w  pierwszym tygodniu września 2017r.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do 13.07.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

ELFE, s.r.o.

Chářovská ulice 920/120

794 01 Krnov

Czech Republic

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Łukaszem Dadej, pod adres email: lukasz.dadej@ge.com.