Warszawa, dnia 10.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa systemu akwizycji danych do przenośnego stanowiska pomiarowego.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu akwizycji, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Dostawa systemu akwizycji danych do przenośnego stanowiska pomiarowego o parametrach nie gorszych niż:

- PROCESOR

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3800 punktów (wynik na dzień 22.05.201). Wynik musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- PAMIĘĆ RAM

Min. 4GB (1x4GB) DDR3 1600MHz, możliwość rozbudowy do min 8GB

- WYŚWIETLACZ

Matryca matowa o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości 1366x768 z podświetleniem LED

- DYSK TWARDY

Min. 500 GB SATA 7200 obr./min

- DŹWIĘK

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio.

- BATERIA

Litowo-jonowa 6-ogniwowa

- URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE

TouchPad

- ZASILACZ

Zasilacz zewnętrzny, dostosowany do sieci 230 V

- KOMUNIKACJA

zintegrowana karta sieciowa Wireless LAN 802.11 b/g/n, zintegrowana karta sieciowa 100/1000 Mbps LAN RJ45, zintegrowany moduł Bluetooth 3.0

- WBUDOWANE PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA, ZŁĄCZA

  - Min 3 porty USB w tym min 1 port USB 3.0

  - min 1 x HDMI

  - min 1x VGA

  - 1 x złącze RJ45

  - 1 x wyjście słuchawkowe

  - 1 x wejście mikrofonowe

  - 1x czytnik kart SD

- NAPĘDY MODUŁOWE

optyczny napęd wewnętrzny DVD +/− RW

- GWARANCJA

24 miesiące

- SYSTEM OPERACYJNY

Windows 10 Pro

Wymagania dodatkowe dotyczące systemu:

- System musi być zgodny ze stopniem ochrony IP65 wg PN-92/E-08106 (lub normy równoważnej),

- System musi spełniać normę MIL-STD-810G,

- System musi zapewniać możliwość pracy w zakresie temperatur od -10⁰C do +50⁰C

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

Elmark Automatyka Sp. z o.o.

Ul. Niemcewicza 76

05 – 075 Warszawa - Wesoła

- Termin wykonania zamówienia: Dostawa sprzętu odbędzie się w terminie do 4 dni roboczych, od daty wystawienia zamówienia.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do 17.07.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

Elmark Automatyka Sp. z o.o.

Ul. Niemcewicza 76

05 – 075 Warszawa - Wesoła

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Michałem Pakoszem, pod adres email: michal.pakosz@ilot .edu.pl, tel. 22 846 00 11 wew. 321.