Warszawa, dnia 26.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, 
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa mikroskopu VHX – 6000 Keyence  wraz z  akcesoriami.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Dostawa mikroskopu VHX – 6000 Keyence wraz z następującymi akcesoriami:

| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dostawa | Kontroler mikroskopu VHX-6000 Keyence 90314990 | Kontroler z kolorowym wyświetlaczem min.23”, format obrazu JPEG, TIFF, z oprogramowaniem do mierzenia odległości, katów, objętości, powierzchni oraz do automatycznego zliczania obszarów na podstawie różnic kontrastu/koloru; oprogramowanie do wpisywania komentarzy i znaczników | Szt. | 1 |
| 2. | dostawa | Kamera VHX6020 Keyence 85258019 | Kamera dedykowana do jednostki sterującej, rozdzielczość 2 mln pikseli, funkcja HDR, oświetlenie LED pierścieniowe | Szt. | 1 |
| 3. | dostawa | Konsola dla jednostki sterującej VHX-6000 Keyence 85234910 | Konsola do obsługi kontrolera mikroskopu z automatyczną kontrolą osi XY i skrótami do głównych funkcji mikroskopu | Szt. | 1 |
| 4. | dostawa | Adapter zmienny F 85389099 | Przejściówka wtyku F | Szt. | 1 |
| 5. | dostawa | AC Cable 85444290 | Przewód zasilający | Szt. | 1 |

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

Keyence International

( Belgium ) NV/SA

Bedrijveniaan 5

2800 Mechelen ( Belgium)

- Termin wykonania zamówienia:  Dostawa urządzenia odbędzie się w terminie, do 2 tygodni od daty wystawienia zamówienia/ podpisania umowy.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia 02.08.2017r. o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych 
w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

Keyence International

( Belgium ) NV/SA

Bedrijveniaan 5

2800 Mechelen ( Belgium)

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Sałacińską, na adres email: anna.salacinska@ilot.edu.pl, tel. /22/ 846 00 11 wew.  244.