Warszawa, dnia 03.08.2017 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, 
o zamiarze udzielenia zamówienia pn  zestaw narzędzi do naprawy kompozytów

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestaw narzędzi do naprawy kompozytów, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa zestaw narzędzi do naprawy kompozytów

| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa | Zestaw narzędzi do naprawy kompozytów | Leslie Complete mobile workshop GMIAT87B02-320 | szt. | 1 |

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

GMI AERO

9 rue Buffault

75009 Paris

France

- Termin wykonania zamówienia:  Dostawa urządzenia odbędzie się w terminie, do 9 tygodni od daty wystawienia zamówienia.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia 10.08.2017r. o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych 
w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

GMI AERO

9 rue Buffault

75009 Paris

France

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Marceliną Bobrowską, na adres email: marcelina.bobrowska@ilot.edu.pl, tel. /22/ 846 00 11 wew.560