Warszawa, dnia 21.09.2017r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. rozbudowa stanowiska do badań wytrzymałościowych na obciążenia dynamiczne w zmiennym środowisku  temperaturowo – klimatycznym.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stanowiska, które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Rozbudowa stanowiska do badań wytrzymałościowych na obciążenia dynamiczne w zmiennym środowisku  temperaturowo – klimatycznym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługa | Rozbudowa stanowiska do badań wytrzymałościowych na obciążenia dynamiczne w zmiennym środowisku temperaturowo – klimatycznym | Rozbudowa stanowiska zawiera: Zwiększenie powierzchni mocowania próbki w osi pionowej do 750x750. Zwiększenie ilości kanałów pomiarowo/kontrolnych w sterowniku drgań i udarów z istniejących 4 do 8 istniejących. Zwiększenie ilości przetworników przyspieszenia do pomiarów drgań i udarów o dodatkowe 2 czujniki trójosiowe oraz 2 czujniki jednoosiowe. Prace modernizacyjne i instalacyjne, odbiór oraz szkolenie personelu na terenie Instytutu Lotnictwa. |

- Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

ENVIBRA

Ul. Koperkowa 35a/2

62 – 064 Plewiska

- Termin wykonania zamówienia:  zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 10 tygodni, od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

- Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia  28.09.2017r. o poinformowaniu nas
o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną usługę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana usługa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

ENVIBRA

Ul. Koperkowa 35a/2

62 – 064 Plewiska

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie technicznym, prosimy o kontakt z panem Józefem Małujem, pod adres email: jozef.maluj@ilot.edu.pl, tel. 22 846 00 11 wew. 257.